# 试析有线数字电视网络的技术维护论文_胡知明

广东省广播电视网络股份有限公司东莞城区分公司

摘要：随着科学技术的不断发展，我国在广播电视的技术方面也获得了一定程度的提高，在信息化时代发展背景下，国内的有线电视逐渐从模拟化向数字化转变，由于数字电视有利于收视效果的提高，因此，在社会上比较受欢迎。为了使数字电视的收视效果更加优化，一定要加强重视有线数字电视网络的技术维护工作。文中针对有线电视网络所具备的基本特点提出了维护有线数字电视网络技术的有效措施。

关键词：有线数字电视；网络；技术维护

一般来讲，有线数字电视的网络结构都非常复杂，而且其网络结构的可靠程度也不是很高，因此，维护工作并不是很好开展。要想使数字电视的质量得到不断的提高并且在传输节目的过程中始终保持通畅，就必须做好有线数字电视网络的技术维护工作，从而促进有线电视顺利的向数字化转变。

1.有线电视网络具备的基本特点

在信息化时代背景下，有线数字电视已经开始被普遍应用并且大力推广，基于这种形势，有线数字电视网络应运而生。站在基本组成的视觉来分析，有线数字电视网络能够被分成核心机房、机顶盒以及同轴电缆网。其中，混合光纤的同轴电缆网应该是对有线电视网络进行维护的重点之处，同轴电缆网所具备的最具本的功能就是传输电视信号，从而使机顶盒同中心机房之间实现了紧密连接［2］。从实际情况来看，大部分同轴电缆网都设有分散式的环状结构或者是星形结构，而且分散式结构的接口比较统一，因此，维护此网络的过程并不是很简单，主要是由于网络自身的可靠程度并不是很高。近几年内，各级城市都在纷纷使用三网相融合的新兴技术，从客观方面来看大大有利于有线电视的普遍应用，据统计，截止到2015 年，有线数字电视基本实现了普及。

2.维护有线数字电视网络的过程中应该注意的问题

2.1前端系统电平的调整

有线电视的前端系统主要包括两种信号，一种是模拟，另一种是数字。两种信号在输出时都采用射频混合的方法，调整前端系统时主要应该考虑的问题就是数字与模拟电视间是否有兼容的情况存在。现阶段，由于国内数字电视的传输主要通过模拟电视的混合光纤同轴电缆网络来进行，由此可见，有必要对模拟电视间存在的干扰问题加以考虑。由于调制数字和模拟的方法不同，因此，其输出电平的标准也不相同。模拟电视以全频带的平均值作为输出电平标准，然而数字电视却以同步顶值作为电平标准。模拟电视网络中的带宽中心把频率设定为 8MHz，能量大多在载波周围积聚，数字电视网络中的带宽中心将频率设定为是315MHz，能量遍布于带宽内的各个区域。由此可以看出，对其进行调整时，一定要注意模拟、数字电视间的频道总功率怎样才可以实现平衡的问题。根据实际的数据可以得出，在使用模拟场强仪对数字电视以及模拟电视调制器的输出电平进行测量时，后者要比前者大约高12dB，另外，由于数字电视的接受阈值并没有模拟电视高，因此又得出模拟电视的输出电平要比数字电视大约高16dB。由此可以得出，模拟电视同数字电视各自附近频道的电平差不能超出2dB，通过这种调整方式可以使电视网络系统的平坦度更好，网络指标相对来说也较高，还可以有效预防数字、模拟电视间出现互相干扰的情况，与此同时，数字电视也可以正常接收信号。

2.2电缆分配网络的维护

首先，同轴电缆应该选用特性阻抗均匀、屏蔽性能强以及结构反射损耗高的电缆，另外，还应该考虑电缆是否具有衰减的特点，衰减特点均匀可以确保频道内的平坦度处于良好的状态。同轴电缆在应用时产生弯曲的曲率半径至少应该超过电缆直径10倍。其次，对放大器进行选取时一定要重点注意其屏蔽性能，除此之外，还要保证良好的频带宽线性，放大器的全部端口存在的反射损耗都不能小于16dB[1]。调试放大器时应该特别注意其输出电平要比标称的最大输出电平低出3-5d B，避免放大器被破坏。最大限度的降低放大器的串联级数，最后是把其控制在三级内。再次，分支支配器主要负责把信号电平根据规定输送到各个分支路或者是有线电视用户处。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆选取分支支配器时要注意其阻抗的匹配程度，端口与端口间的彼此的隔离度是否超过了20d B，并且反射损耗应该不小于16d B。使用分支支配器的过程中要采取分配 - 分支的分布形式，从而有利于使信号的反射效应被降低，进一步确保了网络阻抗能力的匹配性。最后，用户屋内的布线往往会出现不规范的情况。由于用户屋内的线路都是在装修时由其自行安装的，而且在布线安装方面人们又不具备较专业的布线知识，多数用户都不安装分支分配器，尽管使用了，也会挑选质量不合格的电缆线，一旦选用了质量不达标的产品，既会对数字电视信号的正常接收造成影响，又可能会导致严重的危险。如果专业人员不能将其完全清理掉，最好是在经过用户允许的条件下直接从户外布线，这种方法是处理数字电视无法接收信号的有效方法。除此之外，接头处也会有问题出现，如果接头处接触不良，信号电平就会受到严重的干扰而且还会发生信号反射的现象。由此可见，要想使网络的性能得到提高一定要把电缆分配网络的接头问题解决好，从而可以大大地减少维护工作的工作量。

3.有线数字电视网络的技术维护措施

就当前而言，大部分有线数字电视都被设计成环状或树形的分散结构，然而实际上，这种分散结构的规模比较大，在信号传输的过程中可靠性较低，另外，也加大了维护难度。因此，要求对有线电视网络进行维护的技术人员，应该全面了解电视网络的基本结构和分布形式以及传输数字电视信号所使用设备的参数。在配置文件方面，有必要保留一定量的备份，基于此，使布线管理实现全面完成并且还要保证节点衔接处的稳定程度。以下简要介绍了几点有线数字电视网络的技术维护措施：

3.1合理进行布线

一般来讲，有线电视网络的电视线路都很复杂，因此，一定要加强重视其布线工作。通常情况下，有线电视网络包括较多的裸露在外的电缆线和线路组件。站在室内布线方面来分析，布线前，首要工作先就是对室内线路的整体结构进行明确，不允许出现各条线路间存在互相干扰的情况。为了使布线保持连续不中断，还应该规避电源线轨道同其它电线的交叉布置。技术人员一定要对电视的分配器进行合理配置，以防与室外线路进行随意连接。布线的过程中一定要严格按照规定来执行，从而在源头上把乱接线路的不合理行为加以杜绝，只有这样才可以使网络的正常运行得以保证。

3.2定期对有线电视网络进行检测

有必要定期对有线电视网络进行检测，从而有利于提高用户认可有线电视的程度。大多情况下，由于有线电视网络缺乏优质的电缆接线，比较容易导致线路出现氧化或者是潮湿的情况。因此，在维修的过程中，维修人员一定要使设备处于良好的通风状态下，定期检查空气的湿度情况，尽量使网络线路不被长时间处在潮湿的环境下。为了使信号传输效果得到最基本的保证，有必要改善拓扑网状结构，并且做好网络维护工作。

3.3提高有线电视设备质量

一定要加强重视设备的质量，把保证设备质量作为基础来开展维护有线电视网络的工作。有线数字电视的设备主要包括供电器、电缆线以及放大器等，应该严格检查这些构件，保证其与现阶段的质量标准相符合[2]。比方说，选取电视网络的放大器时，应该重点关注其规格，从而有利于接收到比较清晰的图像和稳定的信号。除此之外，技术维护人员还应该善于发现有线网络设备存在的潜在故障，一旦发现设备运行状态不良应该立即更换。如果发生了故障，技术维护人员一定要找出准确的发生故障的位置，并且在最短的时间里把故障进行排除。

结束语：

综上所述，在有线电视网络被广泛应用的背景下，要想提供给用户可靠的信息，就必须加强重视有线数字电视网络的技术维护工作，从而有利于减少故障的发生。作为有线电视网络的技术维护人员，一定要全面了解对网络技术进行维护的专业知识，采取合理的技术维护手段，然而，现如今，我国并未形成比较完善的维护有线数字电视的专业技术，因此，仍需不断的提高和创新。

参考文献：

[1]田野.论有线数字电视网络的技术维护［J］．西部广播电视，2015，（19）：213 － 214．

[2]高国栋，周立. 有线数字电视网络的技术维护措施探讨[J]. 信息通信. 2015（08）

论文作者:胡知明

论文发表刊物:《基层建设》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d7bf4f5a6bfd7234efc2ac66.html