# 对建筑消防工程中防火分隔施工技术的效果的探讨论文_王婷

中安建设安装集团有限公司 江苏南京 210036

摘要：消防安全是建筑工程的重要内容，它在保证人民生命和财产安全方面具有十分重要的作用，所以要对消防安全加以重视。防火分隔是一项基本的施工技术，它通过将建筑工程分隔成若干的防火区域来对火灾加以预防和控制。本文通过对防火技术在消防工程中的应用探讨，为建筑消防提出有效的参考意见。

关键词：建筑消防；防火分隔；施工技术；效果

近年来，我国经济发展速度加快，人们对于建筑的相关要求也大大增加，建筑安全严重关系到人们的生命财产安全。而在目前的城市建筑中，高楼大厦林立，火灾事故也频频发生，造成了重大损失，这也就需要设计师在进行建筑设计时，要从保障人们的生命财产安全出发提供人性化设计，除了要考虑到建筑物的外观和空间效果，还要注重防火设计。防火分隔技术可以有效缓解和抑制火灾蔓延，所以建筑需要设计合理有效的分隔区域，确保建筑的外表美观，具有实用性。

一、防火隔离的分类和技术分析

（一）防火隔离的类型

消防中的隔离指的是采用一些防火抗火性能较好的材料制成一定的结构，并利用这些结构对房屋进行分割，在火灾发生后，分割的房屋结构可以有效的延缓火势蔓延，在实施抢救措施时也可以节省消防员的时间精力，对着火处加以处理即可，同时被分隔开的安全区域也可以成为人们的撤离疏通通道，保障人们的生命安全。在构建房屋分隔结构时，可采用防火隔离墙、卷帘门和楼板等防火材料来进行防火分隔，确保在火灾发生时，能减低火灾带来的损失。

在防火分隔技术中，根据火灾蔓延的方向和空间趋势，可以将防火分隔分为垂直防火分隔和水平防火分隔。

水平防火分隔主要是在同一楼层之间。利用防火卷帘和防火门等防火措施在同一楼层中分隔出不同的区域，火灾发生时利用分隔好的区间将火势隔断，来帮助人们应对火灾。

垂直防火分隔则主要是在上下的楼层之间，它通过利用间隔墙和防火楼板，隔离相邻的楼层，从而避免火灾扩散到更广泛的区域，保障人们的安全。

（二）防火隔离的技术分析

1、消防墙

消防墙是利用混凝土浇筑的来阻止火势蔓延的墙，墙的材料主要选取红砖、混凝土、钢筋和石头等等不易燃烧的材料混合搅拌而成，在建造墙体时，要将请完全封死，不留下任何的空隙或者洞孔，而针对一些有特殊需要必须安装门窗的，门窗则是要具备自动开关的防火门窗，可燃气体的管线要避免穿过墙体，如果出现特殊情况，就要及时的用不能燃烧的材料将孔洞堵死。

2、隔离消防墙

隔离消防墙不等同于防火墙，它主要是利用不易燃烧的材料铸成墙体后进行极限的测试，在通过测试后，合格的隔离墙会投入安装使用。隔离消防墙通常质量轻、重量小，隔热性能好，具有较好的抗震抗撞效果，因此它目前也得到了比较广泛的应用。

3、防火卷帘

防火卷帘主要是由于一些建筑物的漏洞或者大洞口，以及一些房屋为了保持较大的空间而不采用防火墙防火，就会采用防火卷帘，它在日常都是一种卷起的状态，一旦发生火灾，控制系统就会自动放下卷帘，阻止火灾蔓延。防火卷帘通常应用在高一些的建筑物中，高层建筑物中主要有包括背火面升温和不包括背火面升温两种形式，目前的防火卷帘存在的一个问题就是火灾温度过高时，防火卷帘容易脱落，还有一些由于与地面接触不严密，也使防火效果大打折扣[1]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、防火门窗

防火门窗就是同时具备防火功能和门窗功能的设备，它通常会采用木质、钢制和钢木混合等材料来制造门窗，安装在建筑物连接开口的地方、消防应急口、步行梯的进入口等地方，在火灾发生后，防火门窗可以自动关闭，并启动自动报警，而一些安装在变形缝隙附近的防火门窗则要将门窗安置在楼层较多的一边[2]。

5、消防排烟阀

在一些建筑物中通常会涉及中央空调系统和防排烟阀，发生火灾后，火灾产生的烟雾会沿着这些设计的管道扩散蔓延，所以在建筑物的排烟通风管道上设置排烟防火阀，出现火灾后防火阀打开，把火灾初期通道内的烟雾排出来[2]。

（三）消防隔离技术的创新与使用

1、消防隔离新技术的使用

传统的消防隔离技术存在着各种弊端，如防火墙会占据空间影响美观，防火卷帘遇到高温容易脱落或者和地面接触不紧密，防火效果不好等等，针对这些情况，目前业内提出了一种将新型钢化玻璃与玻璃喷头相结合的防火分隔技术。它采用可以增热的厚度大于或者等于6mm的钢化玻璃和窗玻璃喷头联合组成，并在玻璃与玻璃之间使用硅密封剂或者不可燃的竖框加以连接，在发生火灾后，窗玻璃喷头就及时给玻璃降温，控制玻璃背面的温度，有效的繁殖钢化玻璃温度过高通过热辐射引燃背火面的其它物体。由于窗玻璃需要具备快速反应的特性，通常情况下回采用3mm的玻璃球作为热敏元件，喷头的布水状况也要比较均匀。

新型防火技术目前已经得到了众多行业内的权威认证，而且技术在应用的过程中也经过了耐火性、消防水带冲击以及小火实验三个方面的检测，在耐火性检测中，根据耐火的等级来设定好时间段，在温度升高后，窗玻璃喷头的的水也就均匀的喷洒在了钢化玻璃上，新技术也就通过了耐火性检测；在水带冲击试验中，采用消防水带从底部两次从不同的方向进行冲击，并规定好实验的时间和喷嘴的水压，在实验中也获得了预料中的成果；在小火实验中，使用小火油盘并控制好到钢化玻璃的距离，可以充分的观察出喷头对玻璃的防护作用[3]。

2、运用新型防火分隔技术时应该注意的问题

（1）喷头系统的选择。目前比较典型的两种独立喷淋式窗玻璃喷头就是雨淋系统喷头和湿式系统喷头，窗玻璃喷头安装位置根据建筑物的系统的不同也会有所不同，通常室内多会采用雨淋式系统，而室外则主要采用湿式系统比较合适，此外，要将喷头安置在钢化玻璃的两侧，确保喷头出水时的均匀，而窗玻璃头也要选择具备独立喷淋系统的，这样确保火灾时能够有效的控制火势。

（2）钢化玻璃的安装。首先要采用封闭的未经开启的钢化玻璃，同时钢化玻璃的框架的材质必须是不可以燃烧的材料，并同时子啊玻璃与玻璃之间使用硅密封剂或者不可燃的竖框加以连接，确保玻璃的严密性。

（3）水量的准备以及所需水量的核算。在建筑物中，如果没有专门的喷淋系统来对建筑物加以保护，那么就必须把水利不得力的情况的喷头计算出来，一般情况下，最大的间距需要保持在2.44m以内，而喷头的流量则需要大于或等于75.7L/min，如果设置有喷淋系统来对建筑物进行保护，就需要对全部的能够控制的既定面积中的喷头加以计算[3]。

结束语

随着我国经济的发展，我国现代建筑技术也步入了一个高速发展时期，越来越多的建筑向和大发展，建筑技术的要求也就越来越复杂，也大大增加了火灾预防工作的难度。而要做好消防工作，建筑自身做好防火分隔工作是基础，不管是传统的防火分隔技术还是最新型的钢化玻璃和窗玻璃的喷头组合的防火技术，在建筑设计时，都可以根据建筑物自身的实际来加以有效地运用，从而确保在火灾发生时能够有效的控制火势的扩散蔓延，减少人们的生命和财产损失，为社会提供安全可靠的防火保障。目前，许多建筑防火隔离使用的新材料也都正在研发当中，建筑消防的进一步发展也值得我们期待。

参考文献：

[1]董存治.浅谈建筑消防防火卷帘施工技术要求[J].广东科技，2013，22（8）：203-204.

[2]徐浩.浅析建筑消防工程中防火分隔施工技术[J].科技创新与应用，2013，（12）：230-230.

[3]莫莉.论建筑消防中防火分隔技术的有效应用[J].消防技术与产品信息，2014，（05）：24-26.

[4]陆海蓉.浅谈高层建筑消防工程中防火分隔技术的应用及过程控制[J].建筑工程技术与设计，2014，（31）：940-940.

论文作者:王婷

论文发表刊物:《基层建设》2015年第35期

论文发表时间:2016/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d7d9007c30832e01b632d4ed.html