# 天然气处理厂中优化天然气净化工艺技术论文_刘志婷

山西晋丰煤化工有限责任公司 山西 高平 048400

摘要：科技在快速的发展，社会在不断的进步，天然气处理主要功能是改善它的组织成分，除去其中的有害气体，以满足市场与用户的需求，通过对天然气处理的功能进行分析，探讨了天然气处理厂的净化天然气的工艺措施等，并从天然气的脱酸、脱水、污水处理、除尘等技术方面分析了天然气处理厂进化的工艺技术及流程，以期提高天然气处理厂的经济效益。

关键词：天然气处理；净化；工艺技术

引言

天然气是一种现代化的清洁资源，所以得到了广泛的关注。因此，需要在进行天然气生产时采取一定的净化处理措施，这样可去掉多余的成分，防止对环境造成破坏。

1天然气处理厂概述

天然气处理厂的主要功能是对天然气进行净化处理的重要的场地，通过采用一定的技术设备与工艺流程对天然气中的杂质、有害气体等进行净化处理，使得输出的天然气能够达到净化使用的要求。一般地，天然气处理厂接收从油气田生产的天然气，然后采用相关的设备与技术对天然气进行处理，然后通过天然气输送管道将其输送给天然气用户，并经过净化后产生的副产品进行处理。天然气中的甲烷和乙烷成分是其的主要组成成分，它作为城市用天然气供给用户，要求在使用的过程中不能存在杂质，而天然气中的丙烷和丁烷成分是液化石油气的组成部分，也具有不同的使用功能，在天然气进行处理的过程中，就是其中的将戊烷、硫化氢等杂质进行收集，将其作为化工原料处理，以提高天然气的使用效率。天然气处理的方法比较多，在不同的天然气公司采用不同的处理方法，脱硫和脱碳的方法是醇胺法，也是天然气处理常用的方法之一，它主要是利用碱性溶液对天然气中的有害成分进行吸收的方法。对于天然气中的水分可以采用吸附法、吸收法以及低温脱水的方法进行处理，能够有效的降低天然气中的水分含量，使天然气的含水量达到规定的要求，以便于用户使用的安全，同时也保证天然气的设计要能够符合设计的质量标准与要求。天然气处理厂在具体的处理的过程中，一般主要采用自动控制和管理系统对天然气进行自动化处理，它主要包括DCS系统，主要功能是在处理规定过程中进行自动过程控制，应急处理系统以及可燃气体报警系统，是气体处理过程中的紧急预警措施系统，该系统的自动化控制与处理的程度比较高，对于危险行业的天然气处理具有十分重要的作用，能够自动的对天然气处理过程中出现的问题进行控制。

2常见的天然气净化工艺技术措施

2.1胺法处理工艺技术

胺法处理工艺技术的原理就是使用一乙醇胺和天然气中存在的酸性气体产生某种化学反应，进而去除天然气中含有的二氧化碳和硫化氢成分。一乙醇胺的物理性质十分稳定，可以在很大程度上降低溶液的降解作用，使得其产生的化学反应更为彻底，因此使用这种技术处理的天然气往往很容易达到天然气中酸气浓度的标准，因此这种技术得到了相当广泛的应用。

2.2天然气脱酸气的处理工艺技术

对天然气中的硫化物处理一般都是使用脱硫装置进行，其原理是使用甲基二乙醇胺溶液对气体中的硫化氢进行吸收，随后通过其在吸收塔内气液的逆流冲刷作用，可以实现去除硫化氢的目的。

2.3低温甲醇洗工艺技术

受其化学性质的影响，在低温且高压的条件下，甲醇溶液可以很好的融解天然气中蕴藏的二氧化碳、硫化氢、水蒸汽等成分。这种天然气处理基础吸收能力强大，气体经这种工艺净化以后纯度很高，同时也能够很好的净化和去除天然气中的无机硫和有机硫成分。在对天然气进行处理的过程中，经常使用溶剂吸收法来对其进行预处理，随后使用分子筛来对其进行较为深度的净化工作，最终达到天然气处理的最基本的要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3天然气处理厂中优化天然气净化工艺技术

3.1天然气除尘净化工艺技术

对于天然气中的除尘净化工艺技术一般采用甲基二乙醇胺法脱硫、硫磺回收等技术对天然气中的杂质进行净化，运用的是低温克劳斯冷床吸收技术，高效的对天然气中的硫进行回收，通过四级转化的冷床回收技术，可以高效的对硫磺进行回收处理，利用三甘醇溶液可以有效的除去天然气中的水蒸气等，可以有效避免天然气处理过程中的各种原料的浪费，降低原料的处理成本，提高天然气的净化与分离的效果，在经过处理之后，可以分离出凝析油、机械杂质和游离水等一些成分，然后通过除尘净化工艺技术处理，降低杂质的成分，最后通过采用密度分离的差异来实现杂质分离的效果。

3.2胺法处理工艺技术

胺法处理工艺技术是天然气净化处理过程中较为重要的施工工艺，该技术主要是将一乙醇胺与天然气中的酸性气体进行结合，从而净化天然气中的硫化氢、二氧化碳等物质。在天然气处理过程中，利用胺法处理工艺技术主要是因为该技术中的一乙醇胺质量较为稳定，它可以很好地降低或改变天然气中的不稳定成分，使其更加有效、彻底地与工艺技术进行融合，因此，在我国很多天然气处理厂中基本都已运用到了该技术，并取得了较为显著的成绩。

3.3天然气净化处理的技术方法

所谓的天然气脱水技术方法就是通过分子筛脱水技术以及TEG脱水技术的使用，将里面所存在的水分去除，这样可以满足对于含水量的要求。对于天然气脱烃技术和天然气凝液技术而言，使用是膨胀剂制冷技术。完成对于天然气成分的分离，也可完成对于凝液的回收，给之后的化工生产提供更加可靠的保障。硫磺回收及尾气处理技术措施，实现了天然气净化处理厂的各个环节的工艺技术研究，从天然气的净化开始到尾气的回收利用，达到了自动控制和管理的目标。

3.4天然气净化厂中污水处理技术

在对天然气进行净化处理的过程中，进化工艺及技术对处理过程中的污水产生直接的影响，但由于不会产生较多的污水，在处理时不会出现严重污染环境的情况，常见的处理方法是将污水进行净化处理之后再次进行利用。随着天然气处理技术不断地发展，产生了以曝气调节、混凝气浮、水解酸化等工艺处理技术，增加多种污水处理技术与标准，能够提高污水处理的效率，还能作为油气田的注水利用，不仅提高了天然气的生产成本，还能够提高污水处理的经济效率。

3.5冷凝分离工艺技术

与脱水工艺技术相呼应，该技术主要是完成天然气处理过程中以及结尾的凝液回收工作。天然气中所含的物质种类较多且凝液点有所不同，因此，在整个处理过程中采用该工艺技术可以根据温度、沸点等特点针对性地对天然气中的有关物质进行收集，如：当天然气的温度比正常水露点的温度低时相关技术人员就可以采用该技术进行凝液以及有关油液体分析，这种处理办法既安全又可靠。同时，该技术还可以更好地优化各工艺环节，这对提升天然气净化效率和自控管理系统建设有着非常大的帮助，因此值得推广。

结语

为了增强天然气的利用效率，需要采取更加合适的净化工艺，不仅可以降低生产的成本，也可以使得生态环境得到显著的改善。因此，相关技术人员应增强对于天然气处理技术的掌握，通过使用一些优化方法进而使得净化工艺的净化效果更加的显著。当进行施工时，需要增加对于天然气净化工艺特点的掌握，这样可以给相关的生产系统带来更多的服务，不仅可以增强天然气工艺生产水平，而且可以使得天然气生产企业得到更好的发展。

参考文献

[1]吴基荣，毛红艳.高含硫天然气净化新工艺技术在普光气田的应用[J].天然气工业，2011，31（5）：99-102+125.

[2]蒲远洋，罗绍春，闵刚，等.天然气净化工艺设计要点及优化[J].天然气与石油，2012，30（1）：36-40+101.

[3]刘子兵，陈小锋，薛岗，等.长庆气田天然气集输及净化处理工艺技术[J].石油工程建设，2013，39（5）：54-60+10.

[4]宗子轩.天然气脱硫装置工艺模拟及优化方案研究[D].成都：西南石油大学，2015.

论文作者:刘志婷

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年10期

论文发表时间:2019/9/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d8200e3886a0f0a905a325a4.html