# 环境地质勘察技术综述王丽欣论文_王丽欣

摘要：近年来，在地质领域，地质勘察不断出现新理论，所以工程项目的工作者一方面需要重视新理论、新方法的利用，结合过去的勘察方法，与时俱进，提高工程质量；另一方面，在相关工作中还必须不断加强技术的创新，以及人才的培养，以此推动地质勘察行业的进一步发展。

关键词：环境地质；勘察技术；综述

1水文地质勘察的主要工作内容

1.1水文气象勘察

在水文地质勘察体系中，有关水文气象的相关内容属于常规类的勘察内容。该环节的主要勘察内容包括气候条件、降水条件、地表水分布区域、地下水分布位置等。在对气候条件进行勘察时，需要采取国际统一划分标准对区域基础情况进行了解，如亚热带季风气候、亚热带海洋性气候、温带大陆性气候等。不同气候类型对应的降水条件与温差变化情况存在差异，这也是导致地质灾害的诱因之一。降水条件会对地表径流分布与地下水储量情况产生影响，对此在水文气象勘查过程中，勘察人员需要对年平均降水量进行分析，确定区域降水量数据。地表水与地下水之间存在着一定的关联性，通过分析水资源的分布情况，可以预估有关水资源地质灾害的发生时间，提前做好相应的管理措施，以提高环境地质勘察结果的有效性。

1.2基岩基础情况

从地质灾害发生的类型来看，很多都和区域基础情况有关。如果基岩情况不稳定，那么在后续建筑施工过程中，不仅会埋下安全隐患，而且也会诱发后续的地质灾害，威胁到居民的生命财产安全。对此，在水文地质灾害勘察过程中，基岩的基础情况也是非常重要的工作内容之一。通常情况下，地下水所在位置的含水层，其主要组成材料为砾石与砂石，此类地质材料之间的孔隙度较大，具有很好的渗透性。勘察人员在对其进行勘察时，需要确定基岩是否存在较大裂隙、基岩结构的整体厚度，根据此类信息来确定后续治理方案，提升环境治理效果。

1.3涌水量预测

随着建筑高度的不断提升，为了确保地上结构的文对稳定性，需要对基础结构进行深挖，以提升结构本身的整体强度。因为地下深度的增加，所以在施工过程中，受到含水层本身的影响，有时会发生结构渗水，为了确保工程的顺利进行，在正式施工之前，需要进行涌水量的计算。现阶段在用水量检测过程中，比较常用的预测方法有解析法、积水廊道法等。结合具体的情况筛选适合的计算方法，从而提升建筑工程整体施工的稳定性。

1.4地下水水位

在水文地质勘探过程中，地下水水位变化情况属于经常需要考量的内容。在建筑工程施工过程中，经常会遇到地下水水位变化所带来的衍生灾害，如深基坑渗水、结构不规则沉降等。一般情况下，地下水水位变化受到的影响因素较多，如区域降水天气、地表径流量加大等，都会直接影响到地下水水位的变化。因此在实际应用过程中，技术人员对其进行勘探时，需要掌握地下水的变化规律，明确水位变化后的负面影响，从而有效提高建筑工程施工过程的安全性。

2地质勘察的技术手段及应用

2.1工程地质测绘

作为地质勘察中一项最基础且最重要的勘察方法——地质测绘。通过对地质现象的观察和描述，理清施工工程中空间和要素的内在联系，与此同时，按照精度要求在设计图纸中反应出来。最后，根据相关资料和数据，绘制完成工程地图。

2.2遥感技术

作为先进的技术种类，遥控可以算是一种，其具有高效率、低成本、广阔的视域以及多波段、多层次等众多优点，遥感技术越来越成为地质勘察中重要的技术，此外，伴随遥感传感器种类、分辨率、信息提取技术不断提高，遥感技术在地质勘察中应用前景大好。目前来看，这一技术被广泛运用在包括：水资源、矿产资源和环境评价中，甚至在水利防治和监测等领域，遥感技术甚至还开始形成了一整套体系。通过计算机技术，遥感可以提供半实时性、半自动化的监测系统，此外，对于提供的信息产品，能够较为完整及可视化，这也就为勘探工作提供科学决策依据。更重要的是，随着GPS技术额出现和成熟，通过卫星，遥感更是能在全球各地实行时间、空间以及地点的定位，最终获得三维坐标数据。而地质勘察过程中，通过这一技术更是能建立感应系统和监控系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3磁法勘探技术

所谓的磁法勘探技术是说使用仪器，获得其磁性状况，根据磁性状况，对地质进行研究，最终寻找到能够对地质构造及磁性矿体进行进一步研究的方法。预测大型侵入体的分布、大断裂及破碎带的位置的等。

2.4电法勘探技术

电法勘探主要有两种方法，其一为大地电流法，这种方法通过测地球内部天然电流大小来判断地质构造，另外一种则是垂向测探法，这种方法是比较常见的，它是人工向地下通入电流(也就是我们俗称的人工电场)，然后对人工电场的电位变化进行相应的测定，进而得出具有研究性的电法勘探技术，当然，这些电位变化与岩层的性质、岩层的构造有关，所以地质勘察者可以用它来研究地质构造。垂向测深法能大致确定地下构造的形态和埋藏深度，供勘探家研究参考。大地电流法可为研究盆地区域结构、基底起伏状况等提供一定信息。

2.5全球定位技术

现今的定位技术也得到了发展，技术更加现今，以往就有对于环境地质勘察采用GPS全球定位系统，提升了勘察效果，同时还能降低繁琐的工作量，数据更加精准，且可以对不同的区域进行检测，首先对于目标范围内的地质可以进行定位，其次根据安装在基地的定位服务器可以进行数据信息传递，进而对其信息进行远距离接收和识别，并进行有效处理，可以说全球定位技术给地质勘察带来了极大的便利且获取的信息能够精准。

2.63D地震勘探技术

3D地震勘探技术是指通过人工激发的地震波，结合地层传播规律，特别是不同弹性之间的，最终确定和预测勘探的地质情况。其工作原理为在人为引发的地震波转移到地下的过程中，当遇到不一样的地质形态时，就会产生相应的折射及反射波，导致最终又会返回到地面，而这样一来，可以通过某种仪器来追踪记录这些波，分析特点，譬如：波的形状、时间等，通过特殊的计算方式和仪器进行数据分析，最终确定地下不同界面的深度和形态，进而判断地层岩性。此外，3D地震勘探技术还能广泛运用于水文、金属矿床等资源勘察，特别是在矿产资源开采领域，由于能提高勘察精准度，这种技术运用也是比较广泛的。

2.7射线荧光技术

凭借高效的矿物元素的获得、良好勘探结果等优点，射线荧光技术广泛应用于各大场景，而且还大大促进地质勘探开发的现代化建设。它的工作原理是：某些材料因为受到激发后，因为会发出比激光波更长的光波（也就是我们俗称的X射线），这种光波因为有能量差异性，这个过程中就是荧光技术。这一技术主要的优点在于：①准确实现金属矿的勘察，确定矿产位置。②显示隐藏结构，确定矿产资源的界限和厚度。

3结语

现阶段地质勘察广泛的应用于矿田与水利工程之中，科学的进步，也促进了地质勘察技术的发展，在实际作业中，获得较好的成就，虽有了一定的成就，但不能停滞发展的脚步，在未来的科学技术发展中，不断的拓展、不断创新，以此促进我国环境地质勘察技术的提升。地质勘察是指对于具有独特的构造及形态的地质进行实地考察，只有加强了地质勘察工作，全面了解地形地貌的基本情况，才能更好的利用地质，为以后施工及管理做好基础工作，当然，在勘察过程中，存在较多复杂的技术性问题，以下将对环境地质勘察技术方面的问题进行分析。

参考文献

[1]汪鹏.解析水工环地质勘察中的技术及应用范围[J].智能城市,2018,4(24):49-50.

[2]王子航.水工环地质勘察中的常见问题及防治对策研究[J].城市建设理论研究(电子版),2018(36):92.

[3]邢博瑞.浅谈建筑工程中地质勘察技术分析[J].城市建设理论研究(电子版),2018(35):110.

[4]卢庆喜.试析工程地质勘察中水文地质的相关问题[J].低碳世界,2018(12):123-124.

论文作者:王丽欣

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d8281dc506ccd9e721704457.html