# 房屋建筑施工中屋顶施工技术研究论文_陈鹏

中建三局一公司深圳分公司 深圳市 518000

摘要：在房屋建筑工程建设中，屋顶作为其基础构件，不但起到对于建筑顶层覆盖的作用，而且能够抵抗风沙、雨雪、日晒等外界环境的侵袭，对于保障建筑的使用性能和安全性能极为重要。本文主要就房屋建筑施工中的屋顶施工技术进行了探讨，供读者参考。

关键词：房屋施工；屋顶施工技术；平屋顶；坡屋顶

前言

房屋屋顶是房屋建筑的重要组成之一，其起着覆盖作用的功能，可以用来遮挡阳光、风霜、雨雪等自然环境因素给人们工作生活带来的麻烦。房屋屋顶施工技术是一项综合技术，其设计的好坏和施工的质量直接关系到整个房屋的质量，与人们的生活息息相关。

1屋顶的类型和组成

屋顶的种类有很多种，一般情况下根据屋面的不同坡度进行划分，总体上分为平屋面、坡屋面和其他形式屋面三种。

1.1平屋面的坡度一般控制在2%-5%。这种坡度较小，不仅可以通过后续施工进行找坡，还可以通过房屋结构进行找坡，也就是我们常说的“材料找坡”和“结构找坡”。

1.2坡屋面的坡面一般在10%-100%之间。坡屋面的坡度都是由屋面结构形成的，其中金属屋面坡度为10%-20%。波纹瓦屋顶坡度为20%-40%。其他瓦屋面的坡度控制在40%以上。而其他形式屋面的种类就十分繁多了。通常有网架屋面、壳体屋面、折板屋面等等。

1.3屋顶的组成。屋顶由两部分组成，即承重结构和屋面附属结构。承重结构通常由钢筋混凝土顶板和梁组成。而屋面附属结构有防水层、保温层、防水砂浆层组成。另外瓦和油毡也常在屋顶结构中被广泛应用。

2 房屋建筑屋顶施工技术

对于平屋顶和坡屋顶来说，在施工的时候所处的环境和对相应施工的要求也存在很大的差异，因此要想保证房屋建筑屋顶施工符合社会发展的整体需求，就需要对两种屋顶的施工技术手段有一个全面的了解，这样对减少在施工中出现的问题，促使房屋建筑屋顶施工发挥自身最大的作用。

2.1 平顶屋顶的施工技术

2.1.1平屋顶房屋屋顶的选材。房屋屋顶施工的材料，要根据房屋结构设计，选择恰当的建材。

平屋顶的承重层选择，可以选用预制的钢筋混凝土板，也可以采用现浇筑的方式浇筑钢筋混凝土板。保温层的选材根据实际情况选择相应的材料。防水层的选材可以使用例如三元乙丙橡胶防水卷材、聚录乙烯防水卷材、绿化聚乙烯橡胶共混卷材等合成高分子卷材。也可以使用SBS弹性防水卷材这样的高聚物改性沥青防水卷材等。找平层的材料通常使用水泥砂浆。找坡层的材料是使用水泥材料、沙子和焦渣等材料的混合物。

2.1.2平屋顶房屋的房檐部位的施工是指房屋的墙身与房屋屋顶屋面连接的位置。这个位置需要做“女儿墙”。女儿墙的设计可以起到固定油纸，装饰房屋，如果房屋高度较高需要上人还可以保护人员安全。女儿墙的设计施工材料采用灰砂砖、粉煤灰、加气混凝土等类型材料时，需要做房屋的屋顶压顶。屋顶压顶时其宽度超出房屋墙厚，施工中将外部高于内部，最好内部放置钢筋，用来增强强度。

2.1.3平屋顶房屋的排水施工是房屋施工的关键技术。房屋排水设施可以将房顶的积水排出，这样防止积水渗透腐蚀墙体甚至导致房屋漏水。平屋顶的排水可以分为无设计方式排水和有设计方式排水。无设计方式排水是指使房顶的水通过房檐自动的流到地面，有设计方式排水是在屋顶设计施工积水漏斗和排水通道。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在无设计方式排水中应该注意到房屋墙面和房屋门窗的躲避。有设计方式排水一般用于高层房屋建筑中，屋顶积水可以按照事先设计和施工好的方式有序的排到房屋外面。有组织方式排水一般设计两道排水管道，在设计时位置要均匀布置，使其能够发挥出最好的排水效果。排水口的设计要跟女儿墙端部保持一定的距离，排水口周围的设计坡度要低于屋顶屋面5%以上，排水口安置排水罩，这样可以防止异物堵塞排水通道，加上排水罩的高度也要低于房屋屋面的高度。排水通道可以设计在房屋暗处也可以设置在明处外置排水通道，外置排水管使用的材料是硬质塑料管或者金属材料管，管道内径要大于75mm。在设计房屋时为了整体的美观可以将排水通道设计成暗装排水管道，由于暗装排水管道维修难度较明装排水管道高所以通常管道内径略大一些，通常大于150mm。排水坡度要保证排水量可以达到设计要求。

2.2坡屋顶的施工技术

2.2.1坡屋顶的构造。坡屋顶的构造包括两部分，一是承重结构部分，包括人字木屋架、三角木屋架、钢木组合屋架、钢筋混凝土组合屋架硬山承重体系，二是由挂瓦条、油毡层、瓦构成的屋面部分。

2.2.2坡屋顶屋面的施工技术。

首先，是木屋架的布置。木屋架的布置应该与房屋的开间、平面布局相适应，间距控制在3m～4m之间，如果房屋有走廊，则要尽量利用走廊做中间支点。为保证木屋架在安装和使用过程中有较好的稳定性，必要时可以设置剪刀撑，其跨度一般控制在8m～12m之间，设置一道垂直支撑。当跨度大于12m时，应当设置两道支撑。其次，是屋面的构造。在木屋架上常做瓦层面，其构造依次为：在禀条上铺设望板，在望板上铺放油毡、固定顺水压毡条、固定挂瓦条，把瓦放在最外层。禀条一般用三角形木块固定，其位置要放在屋架的节点上，使其受力合理，其截面通常采用50mm×70mm～80mm×140mm。在禀条上可以直接钉屋面板，也可以垂直于禀条铺放缘子。屋面板即望板，通常用15mm～20mm厚的木板直接钉在禀条上，其接头应该在禀条上，不能悬空。屋面板的接头要错开布置，避免集中于一根禀条上。同时为了保证屋面板的结合严密，可以采用企口缝。

而在油毡的铺放上，在屋面板必须干铺一层油毡，而且油毡要平行屋檐，自下而上，其纵横搭接的宽度要大于100mm，还必须用热沥青粘实。遇到屋顶有突出物时，油毡必须沿墙上卷，钉在预先砌筑的木砖上，距离屋面的高度要大于200mm，油毡在屋檐处要搭入天沟内。

固定顺水条。即取断面为24mm×6mm，以便压住油毡，其方向要顺水流，距离一般为400mm～500mm之间。固定挂瓦条。挂瓦条要置于顺水条上方，方向与顺水条垂直，断面要取20 mm×30 mm，采用钉的方法直接与顺水条垂直，与瓦片的距离一般为280mm～330mm之间。

平瓦。铺瓦时应该由檐口向屋脊铺挂，上层瓦搭盖下层瓦要保持在70mm以上，最下层瓦应该伸出封檐板80mm。通常要在檐口及屋脊处，用20号铅丝将瓦挂系于挂瓦条上，在屋脊处用脊瓦铺1∶3水泥砂浆铺盖封严。

2.2.3坡屋顶的天沟及屋面泛水施工技术。当两个破屋面交接时就出现天沟内。这里雨水集中，必须在施工中做好排水的设施。一般是沿天沟两侧钉三角木条，在木条上放26号铁皮V型天沟。深度要大于150mm。屋面泛水。在屋面与墙身交接处应作泛水。具体做法是把油毡沿墙上卷，卷起部分高出屋面高度应大于200mm左右，油毡要钉在木条上，木条再钉在预埋的木砖上。木条以上部分墙体可以做滴水。在屋面与墙交接处要用C15豆石混凝土找出斜坡，压实，抹光。

3结束语

房屋屋顶的建设施工是房屋整体建设的关键环节之一，无论是屋顶的施工还是房屋其他方面的施工都要选择优质的建材，这样才可以从根本上保证房屋的质量。在房顶施工中，不论是平屋顶还是坡屋顶或是其他形状的屋顶都要依据实际情况制定科学合理的施工方案，关注施工中的每一个细节，严格按照施工程序和施工步骤，多方面保证房屋屋顶的施工质量，保证人们的安居乐业。

参考文献：

[1] 冯书林；房屋建筑施工中屋顶施工技术分析[J]；建材与装饰；2017（08）

[2] 魏治有；屋顶施工技术与质量控制研究[J]；门窗；2018（02）

[3] 许劼；屋顶防水施工的技术分析[J]；四川水泥；2017（08）

论文作者:陈鹏

论文发表刊物:《防护工程》2018年第19期

论文发表时间:2018/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d82c157b40b9d7fc4dcf9639.html