# 水利工程堤坝防渗加固施工技术分析杨惠琴论文_杨惠琴

摘要：现如今随着社会的不断进步，越来越多先进科学的堤坝防渗加固技术被应用到水利工程建设和维护作业中，能够满足不同堤坝出现状况的施工需求，更充分发挥出了水利工程的职能作用。由此可见，探究堤坝防渗加固技术在水利工程中的应用十分必要，能够为我国水利工程的建设和改进提供可靠技术依据。基于此，以下对水利工程堤坝防渗加固施工技术进行了探讨，以供参考。

关键词：水利工程;堤坝防渗加固；技术分析

引言

在水利堤坝的防护工程中，渗漏情况必须要严格控制，根据实际施工的现场，运用科学的方法进行选择合理的防渗技术并加固，在做好防渗工作的同时要保证每一项施工环节的质量，水利堤防工程的质量才能得到保障。

1水利工程堤坝渗漏加固处理措施的基本原则分析

针对不同类型的堤坝渗漏成因分析，作者认为实践中应当针对性采取一些措施，加强防渗加固处理，并且在方式和方法上应合理选择最佳防渗方案，对整个施工流程重新进行科学规划。实践中无论采取何种防渗加固处理技术手段，都应当保证堤坝的原有状态，不能对其造成二次破坏。举例而言，如果堤坝出现了有害的渗水问题或者病害，则可以采用机械推填以及透水后堵的处理措施，在靠近水域处适当增加一些防渗斜墙，并且利用压实法来增强堤坝结构的防渗效果；对于因流水冲刷而造成的堤坝渗漏问题，建议采用贴坡反渗技术和方法对其有效处理，并且配合应用垂直防渗墙来有效增强堤坝结构自身的防渗性能和效果；对堤坝基础建设面渗漏问题，在加固处理过程中建议选择降压注浆、高喷注浆等模式，这有利于堤坝邻水面整体防渗效果的增强。诸如此类的选择方案很多，但无论采用哪种具体的防渗措施和加固处理方法，都必须综合考虑堤坝情况，并在此基础上选择科学合理的防渗加固处理方案，以免对堤坝结构造成损害。

2堤坝防渗加固技术在水利工程中的具体应用

2.1坝基基础灌浆技术

水利工程的坝基灌浆施工中，高压填充技术是最为常见的施工方式，能够有效治理因为基础不良造成的坝基管涌渗透现象，被广泛使用在溶洞或者蚁穴的填充施工中。具体操作如下：首先在溶洞或者蚁穴附近采用30型钻机进行布孔作业，然后将泥浆灌入其中，确保可以形成包围圈，接着开始填充作业，直到填满才能够停止填充作业。

2.2劈裂式帷幕灌浆技术

该项技术方法主要是基于加固堤身和有效防止堤身出现渗漏而产生的。因坝体自身曲直程度不同，钻机采用形式也存在一定的差异。对于浅孔钻机，通常采用梅花形布孔模式，沿堤坝直线由顶部向外钻孔1.5米，孔距控制在3米左右。在实践中，会基于工程项目的实际情况进行调整，上下控制在1至2米之间。在实践中，还可以选择直线布孔方法，灌浆方式为自下而上，逐渐注浆，这有利于缓解压力和有效防止灌浆时出现漏浆或者滑坡等问题。上述方法的应用，可以有效提高堤坝质量及其坚固度，以此来防止堤坝渗漏。

2.3自凝灰浆防渗墙技术

随着水利行业的快速发展和进步，行业中相关的技术也在不断提升，自凝灰浆防渗墙技术就是其中一种。自凝灰浆主要是由水、水泥、膨润土、分散剂、缓凝剂等物质混合而成，其中膨润土颗粒的表面积较大，具有较强亲水性，是非常好的防渗材料，而在其中掺入分散剂能够确保膨润土颗粒充分水化。在膨润土浆液中加入水泥的同时也要掺入一定量的缓凝剂，一定程度上延长水泥的凝结时间（一般在30小时左右），能够确保整个施工区域的有效施工。

2.4灌浆加固技术

此法比较适用于浆砌石重力坝工程的防渗加固施工中，在应用中所形成的防渗体可以对堤坝体缝隙和漏洞起到增强加固的显著作用，并且可以提高防渗性能，获得事半功倍的加固防渗效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体操作如下：采用固结灌浆施工措施对堤坝上游进行处理，通过对坝体承载力的提高，进一步提高其承载性能，使整个坝体性能更加完善，然后采取刷勾缝措施对坝面进行重新处理，接着在勾缝中使用高标号预缩水泥进行作业，科学控制防水材料和感性水泥砂浆的配比比例，从而最大限度增强坝体抗性和稳定性。

2.5水泥土搅拌桩防渗墙技术

此种防渗墙技术主要用在细粒沙尘方面，其整体施工成本相对较低，所用设备携带便利。具体操作时先将水泥浆液喷射到土体内部，通过深层搅拌桩机对堤坝实施作业，确保水泥和土体的充分、均匀融合，两者之间发生相应的化学反应而凝固成为墙体，起到有效的防渗加固效果。

3水利工程施工中堤坝防渗加固技术的优化策略

3.1加强清除滑坡

一般情况下，发生堤坝滑坡的主要原因是内部结构渗水、上方荷载太大、或者流水的长时间冲刷。一旦发现有堤坝滑坡的隐患，就要及时加强防渗排水，及时加固堤坝，实施前截后导，最大限度控制滑坡带来的经济损失，减少堤坝滑坡引起的人员伤亡情况。在水利工程的施工过程中，一般会对主滑体进行清除处理，尤其要重点进行危险部位圆弧圆心上方土体的清除。完成滑坡清除工作之后，还需要进行填筑作业，尽最大努力增大阻滑重量。

3.2高压喷射防渗墙的优化

在水利工程上，堤坝防渗措施中最常见的就是高压喷射。在施工过程中，利用冲击技术原理，高压射流灌输水泥浆是主要的施工方式，使灌地层内的浆液和颗粒牢固的结合在一起，起到了加固的作用。使用高压喷射这种技术时，要提前钻孔，让灌浆的液体全部流入到缝隙中，还要加强混凝土墙的塑性，密度大才能有效的起到防渗作用，在浆液经过一段时间后就会完全硬化，岩基密度大大的增加，堤坝加固提高了防渗性能。

3.3科学选择防渗加固方案，在是施工中坚决落实

我们之所以要编制防渗加固技术方案，主要是为了提升使用水利工程的安全性，以免由于渗漏带来的安全事故。我们应该根据水利工程的特点，按照实际，高效地选择防渗加固技术，编制施工方案。深入调查是制定方案的第一要务，这就要求现场管理人员、设计师等必须深入现场，了解实际情况，根据调研结果，至少编制2个方案，以免某种方案不可行时，没有备用措施。加固防渗上游堤坝时，我们一般会选择灌浆法、黏土斜墙法等方式，不管使用何种方式方法，我们都需要经过实地的勘探。我们应该把设计防渗墙作为工作的重点，严格实际，施工时高标注开展工作。在实施防渗加固技术时，应该注意要考虑砂石土带来的影响，把其中的施工隐患很好的拔除。同时，我们还应该具有一定的预见性，提前制定预防防渗加固方案，建立健全相关应急措施，做好施工和应急同步开展，不断提升工作的针对性和有效性。

结束语

水利工程施工中堤坝防渗加固技术的应用发挥着十分重要的作用。随着社会的不断发展，人们对于水利工程的施工建设水平也提出了更高的要求。为了保障水利工程的施工质量，必须要解决堤坝渗漏问题。需要相关工作人员不断地针对堤坝防渗加固技术进行分析和探索，从而优化防渗加固方案，提升方渗加固施工工艺，保障水利工程的施工质量。

参考文献

[1]唐明.水利工程堤坝防渗加固技术分析[J].科技经济导刊,2019,27(30):85.

[2]李岩.水利工程施工中堤坝防渗加固技术的运用[J].吉林农业,2019(18):59.

[3]彭佩芳.水利工程施工中堤坝渗漏原因以及防渗加固技术分析[J].四川水泥,2019(05):280.

[4]努尔比亚·苏来曼.简析水利工程堤坝防渗加固施工技术[C].《建筑科技与管理》组委会.2017年3月建筑科技与管理学术交流会论文集.《建筑科技与管理》组委会:北京恒盛博雅国际文化交流中心,2017:1042+1046.

[5]葛强,吴超.水利工程堤坝防渗加固技术方案的优化[J].黑龙江水利科技,2016,43(04):121-122.

论文作者:杨惠琴

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d82c61eb022cbb071449b223.html