# 土建工程中的高支模施工技术浅析高支模技术论文_周绍杭

浙江中浩建设有限公司 浙江杭州 310000

摘要：在近些年的建筑施工中得到了很广泛的使用，如各种房屋建筑、社会基础设施、市政工程等。为更好地保障高支模施工的质量和安全，离不开高支模施工技术的有效应用。本文根据笔者工作实践，对土建工程中的高支模施工技术浅析高支模技术进行了分析和探讨。

关键词：土建工程；高支模；施工技术

1 关于高支模施工技术的特点

施工过程要将支撑性模板搭设在规定范围之内被称为高支模施工技术，通过这种技术来确保土建工程的牢固性。该施工的关键点在于，该施工的支撑体系和模板应高于 4.5米。这种施工技术具备以下特点：首先，因为此项施工为高空作业，故具有较高的危险性，对从事该项施工的工作人员有着较为严格的技能要求。管理者要综合审核所有的施工环节，只有审核结构达标后，才可正式施工；其次，施工过程中难度大，导致对安全的控制难度也增加。假若忽视了安全管理类的相关工作，那么极易引发各类安全事故。当混凝土模板的横向跨度大于 18.0m，水平方向的支撑高度超出 8.0m，而垂直方向的高度大于 6.0m 时，才可使用高支模施工技术。从事建筑项目的设计者要科学合理的测算、设计模板，在有专业人员负责安装，确保在房屋建筑工程中广泛运用这种施工技术，从而促进国内建筑业的稳定、持续发展。

2 关于高支模施工的具体技术

2.1 对高支模进行检查

土建项目中，应先检查高支模后再进行具体的高支模施工。检查环节中，应由经验丰富、高水平专业技能的工作人员进行操作，以便保证每个细微之处均符合相关施工标准的具体要求。不仅如此，施工单位要制定完善的规章管理制度，让所有的工作人员都能根据相关规定而开展各自的工作，做到有法可依，有章可循，降低误差。检查过程中，若发现问题应及时进行校正，确保开展高支模施工的安全性。而且还要增强监督员、检察员的责任意识，主动学习其中的监理程序和要点，使高支模检察工作的实用价值得以充分体现。

2.2 对高支模进行安装

土建项目中，安装模板体系时，要使用到材料有松木模板、后胶合板等，而松木板和后胶合板的厚度为 19mm、17mm 上下，梁板就是由以上两种材料所构成的。安装梁模板时，以下几个问题应注意：第一，进行安装时，若地面承载力差，就要将垫板铺设于两顶架的下端，还要在柱膜缺口的位置钉上衬口，使梁板搁枋和斜撑的牢固性有所保障；第二，安装次模板时，要先校正主梁模板，然后才可安装次模板，安装过程中，为了确保其固定性，主梁模板缺口的位置也要钉上衬口，还有次梁模板两侧板的外侧，托木也要根据栅底的标高而制定；第三，安装完梁模板，还应仔细检查，把重心放置于所有梁模板中心、中线处，看是否符合现实施工中的具体需求，检查时还应调整标高，为使顶撑牢固性有所保证，还应在每个顶撑间设置剪力撑与水平撑；第四，若安装梁模板时，其梁跨度超出 4m，则应进行起拱处理，其拱高值应为梁跨度的0.2~0.3%。

2.3 对外圈框架柱梁进行施工

外圈框架柱梁的施工过程中，因为其具有大密度的柱梁，且在具有一定高度的自然层中进行施工，故进行外圈框架柱梁施工，施工方法应为先浇柱、后浇梁。井格梁构成此项目中的屋顶，所以应选全框架梁轮支撑体系。现实施工中，施工者要保证全框架以及周边框架柱梁的刚度以及稳定性。不仅如此，对外圈柱梁框架进行施工时，安装纵向水平杆的两端时要确保柱梁侧面与主梁下端完全吻合。而且在改装时，要合理选择梁柱的支点。中庭周围的支柱一般被选为最主要的支点。

2.4 浇筑技术

一般国内的土建工程中的高支模施工技术在进行浇筑时会选择使用混凝土。运输时，一般先将混凝土材料通过罐车运送到施工现场，随后借助汽车泵将混凝土运送到楼层顶端，再根据具体需求运送到楼顶各处，此时施工者要将其进行平整的铺展。而且进行混凝土浇筑时，混凝土桩的均匀性要有所保证，可通过控制其高度（一般将高度掌控为 145mm上下）来完成。混凝土浇筑的过程中还应对其进行振捣，从而排出混凝土中的气泡，确保混凝土紧密结合，消除混凝土的蜂窝麻面，促进混凝土构件质量的提高，保证其强度达标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆严格遵守相关的施工标准和规范进行混凝土振捣，提升混凝土的震动质量，使其振动的稳定性有所提高。

2.5 对高支模体系进行拆除

在对高支模体系进行拆除之前，要先获得该项目负责人的明确指示，确保其不再具有利用价值。拆除时，应全方位分析拆除的时间、顺序、方法以及要点。关于时间：拆除承重模板时，待混泥土的试压报告符合标准之后，还要得到相关质检单位的签字盖章，这样方可对其进行拆除。关于顺序：拆除高支模体系，应先拆除非承重模板，随后再拆除承重模板，若拆除时梁底模具有较大的跨度，那么应先从跨度中间拆除模板，然后再从跨度两端进行拆除。关于方法：因为支顶和连续高支模整体稳定构造存在于此项工程当中，故应选择从高到低的一次性拆除法进行模板的拆除。关于要点：首先，拆除高支模体系前，应先清理工具、脚手架的材料、以及杂物等；第二，拆除环节中，要科学并且合理的设置那些警戒区和警戒标志，还要由施工单位派专人负责安全警戒。

3确保高支模实施安全性的具体措施

3.1 对高支模工程设立专项的方案管理

在高支模的实施过程中，涉及施工的每一具体方案都必须要由该项目的直接技术负责人员进行管理。项目技术负责人所制定的施工方案，要经由其公司技术负责人签字核实后，才能投入使用。由于高支模技术具有特殊性，在技术负责人的方案制定完成后，通常还需参考专家的意见，召开专家审查会，对方案进行细致的核查，做出相应的调整，最后得出整改方案。具体的施工单位要严格按照专家意见对施工方案进行改动，再交给相关专家组长审核。待到审核通过后，施工单位技术负责人再将方案送于公司技术负责人核查。

3.2 高支模搭建前的监控管理

对于高支模支撑系统中存在的高危性，项目监理部在总监的主持下要严格遵守设计方案，并结合现场的实际情况做出反应，制定出适合实际情况的方案监理实施细则，这是监管把控施工现场的根本指导。监理工程师要对高支模搭设前的准备情况进行核查，如地基和其他基础材料进行检验，并签字确认。与承重、连接有关的材料要进行严格细致的抽检，监理工程师应见证随机取样，通过专业的检测机构出具检测报告。与专项方案要求一致后方可同意施工。

3.3 高支模搭建阶段的监控管理

对高支模工程设立专门的方案管理是重要的前提条件，以此为据实施工程则是关键。特别重视专家评审意见的落实情况。

3.3.1 高支模搭建的监控管理

排架搭建要遵循先下后上，先内后外的基本原则进行搭建。在搭设工作完成后，要立刻按照立杆示意图严格的进行检查，确保做到完全符合要求，若发现错误要即可进行调整。此外重点关注立杆的垂直度和立柱的位置。监理工程师做好日常的巡查和记录工作。搭设工作完成后，要经过一套检验程序后才能实施。总监理工程师应组织监理部、施工项目部，开展高支模的验收工作，按高支模方案要求进行验收，对立杆间距、水平杆间距进行复查，重视横向、竖向的斜支撑检查，对梁底的立杆进行检查。

3.3.2 高支模部分浇筑的监控管理

为有效保证模板支撑系统的稳固和安全，在涉及阶段就应对模板支撑系统的承受限度作出严格的界定，预防施工时的承载量过大，造成不必要的损失。在浇筑框架结构时，要先对柱进行浇筑，再对梁板进行浇筑，不能打乱施工顺序。值得注意是，在浇筑时要保障支撑系统的平稳，以防倾斜倒塌。并有专人对模板支撑系统进行检查。

结语

以上我们针对土建工程当中的高支模施工技术的使用重点（例如关于高支模的浇筑、安装、检查以及拆除等）进行了详细的阐述，不但可以帮从事高支模施工的工作者对施工流程进行全面和深入的了解，而且，还可以促进房建土建工程整体施工质量的提高。针对那些从事高支模施工的工作者来说，应结合现实施工中所遇到的具体情况和问题，选择科学合理的策略进行解决，从而提升高支模施工技术的实用价值，为其能够在建筑行业中广泛运用做出贡献。

参考文献

[1]王新宏.小议土建工程中的高支模施工技术[J].建材与装饰，2018（40）：15-16.

[2]李文龙.土建工程中的高支模施工技术探讨[J].建材与装饰，2018（37）：8-9.

论文作者:周绍杭

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年7期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d843e4f95b979716c59077ee.html