# 探究暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用陈福芝论文_陈福芝

摘要：新形势下，暖通空调系统功能特性集中表现在“采暖”、“通风”以及“空气调节”等方面，目的在于为居住者提供舒适、安逸的生活环境，满足居住者日常生活需求。针对于此，建筑工程项目建设人员为满足居住者需求，主张从多个方面做好暖通空调的安装与施工工作。结合当前情况来看，现代暖通空调设备安装与施工本身属于一项集系统性与复杂性于一体的工作内容，现场安装与施工工作面临的不确定因素较多，稍有不慎，就很容易出现安装隐患。为此，必须加强对暖通空调现场施工与安装工作的管理强度，规避风险隐患问题。鉴于此，文章结合笔者多年工作经验，对暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用提出了一些建议，仅供参考。

关键词：暖通空调；安装施工技术；建筑施工

引言

暖通空调设备安装施工过程应该按照一定的原则要求，针对现场安装施工存在的不良问题必须加以及时处理与优化。其中，像管线标高问题、水循环施工问题以及噪音超标问题等，必须严格查明具体原因，并从现场安装施工方面做好优化管理工作。与此同时，现场安装施工人员必须肩负起自身的工作重责，力求从多个方面降低暖通空调设备安装施工成本，并且重点提高暖通空调的多样化性能以及质量安全。相信通过全体人员的不断努力，暖通空调设备安装施工问题势必会得到进一步优化。

1、建筑暖通空调的施工管理内容

首先，需要对建筑暖通空调施工图纸的设计进行校审，并且对其展开会审，实施科学的质量管控。关于图纸设计的校审工作，设计单位、施工单位以及业主都需要予以高度重视。我国的建筑行业竞争非常激烈，但多数的企业都比较重视建筑专业，而忽视设备专业，加之图纸设计工作普遍比较紧张，很容易在校审方面出现缺失，图纸的错漏较多。因此，建筑暖通空调施工前需要相关施工人员熟悉图纸，并且对其进行校审。从暖通空调专业方面来说，给水管道安装施工的走向、风管和其他管道之间的交叉是否具有合理性等，都需要及时被发现，避免在施工之后返工，可以避免增加施工成本。图纸会审是建筑暖通空调施工之前一个非常重要的环节，一定要在施工之前认真分析图纸，为施工做好铺垫，并且组织暖通空调专业与其他专业之间的交流会，避免在施工后期出现问题[1]。其次，建筑暖通空调施工管理的内容还包括进度管理。施工管理需要结合建筑暖通空调施工特点以及进度要求，编制具有实时性、指导性和控制性的进度计划。在控制建筑暖通空调施工进度时，需要考虑其施工过程中投入的人力、财力和物力等资源，并且与建筑工程整体进度融合，与整体施工密切配合，保证各个工序的合理性，保证施工质量，并且能够确保按时完工。

2、暖通空调安装可能出现的问题

2.1设计方案不合理

暖通空调的安装是复杂的工程，在不同区域施工方案存在差异，在设计暖通空调安装方案时，其标准会出现比较大的改变。如果管理设计方案达不到规范，没有事先对地质进行系统的勘察，一旦施工位置不利于空调的安装，就必须及时变更，同时也会影响施工的质量；空调施工人员的素质水平不一，有些施工人员对于如何控制施工质量认识不够，常擅自变更设计路线，使后期工作运转出现异常，降低暖通空调使用年限，还会遭受施工过程不规范的影响，导致建筑器材消耗严重。

2.2暖通空调水循环存在的问题

我们都知道，空调内部存在的一个水循环系统，一旦这个系统出了问题，空调就不能正常工作了。暖通空调也是如此。如果水循环系统出了问题，整栋楼的空调系统就会瘫痪。暖通空调有一个中央空调水循环系统。该系统容易出现故障，故障原因通常是冷却水管道堵塞。研究发现，造成这种堵塞的原因是，在安装空调管路时，没有进行规划，导致多条管路重叠，影响了水在管道中的顺畅流动。另一个原因是缺乏对管道的维护和定期清洁，这导致管道内壁上的水垢凝结，并妨碍水流的正常运行。

2.3空调管线的安装和定位问题

空调系统的管道安装和定位问题是影响暖通空调系统施工质量的问题之一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在一般建筑物施工中，设计图纸时要给空调系统预留出相应的位置已保证后期空调系统的合理安装。但是，在实际工程施工的过程中，在空调管道安装的位置上安装了其他的管道，从而为以后空调管道的安装带来了麻烦。由于空调管道安装时，没有合理的施工位置和空间进而影响了管道安装的施工质量。另外，在管道安装过程中，还要许多问题，影响着管道的安装质量。第一，管道安装坡度不符合标准，影响管线正常布设。第二，吊顶标高不合理，吊顶标高问题是由管线定位问题所引起的，由于在建筑物的吊顶空间上，已经有了电桥架管道或者喷淋管道，导致空调管道安装是超出吊顶标高，影响施工质量。

3、暖通空调安装施工的质量管控对策

3.1风管安装时的注意事项

使风管的材料质地以及板材的厚度和强度符合风管的设计要求，防火性、防腐性也要达到相关要求。保持外表的完整和清洁，安装过程中，严格禁止从其他的管线上穿过。其次将风管安装时的位置走向等指标进行明确的规定。明装的风管水平和垂直度偏差值均要在20mm以下，在进行螺栓和螺母的连接时，要使它们分布在同一侧。在安装柔性管的过程中，要确保松紧度保持合理水平，不出现明显的扭曲现象。软风管的长度不可以超过20m，不允许软风管出现死弯。在进行风管和混凝土连接工作时，做到沿着气流的顺时针方向去插入做好密封。灵活操作各种风管的阀门，保证好在关闭时的严密性，在防火阀的宽度达到630mm时，合理地设置支架。做好风口和风管的连接工作紧密牢固，合理地做好装饰面的调整工作，进行条形口的连接时要使其显现出自然状态，不允许出现清晰的空隙。

3.2解决水循环故障问题

解决这一问题主要可以从两个方面入手，第一点是要注意管道的质量。管道连接方式需要考虑的主要问题是温度、水压、耐腐蚀性和使用频率。当管道确定后，我们可以改变管道的坡度高度和高程，使水循环更加顺畅，这也是一种操作性很强的方法。第二点是水质问题。冷却水处理主要有两种方法，物理法和化学法。物理方法是从冷却循环水系统中连续排放污水。污水排放的数量和时间有严格的标准。对于新安装的系统或刚刚完全除垢的系统，最好每周或两周排放一次污水。化学方法是在冷却水中加入稳定剂或金属离子。添加稳定剂的目的是阻垢、杀菌和除藻。水质稳定剂通常有严格的配方。在添加稳定剂之前，我们必须分析水质，以确保稳定剂不会影响管道和设备。

3.3暖通空调管道安装的质量控制

暖通空调管道安装质量控制，首先就要从管道的路线设计环节中入手，保证管道设计的科学合理性，避免因为管道路线问题，而引发的施工质量问题。管道设计过程中，要着重考虑到管道交叉现象的影响因素，大部分的管道线路问题都是由于设计者只重视制图工作而忽视了后期核查工作。所以，在管道设计的过程中，设计者要对建筑物中所有应用管道的线路有一定的了解，并合理的找到暖通管道的线路。另外，管道设计过程中，要给后期检查工作做好铺垫，暖通管道的设计要留有维护空间。其次，要管道安装施工中，要防止出现管道地漏问题，为了防止管道地漏问题，先要对管道选材进行严格的控制，选用保温性能更好的管道材料。也要做好施工中对管道的防护工作，保证施工中不伤及管道。另外，要做好墙体内部管道的保温工作，保证管道和墙壁之间密封性良好。

结束语

综上所述，在建筑工程设计和施工增加暖通空调环节，主要目的是改善人们的生活环境和工作环境。随着我国建筑行业的发展，施工的复杂程度越来越高，需要进一步完善施工技术，而建筑暖通空调施工也只有在先进技术的支持下才能保证质量，才能保证建筑物的舒适度。通过合理设置管线、加强技术管理以及强化质量检查等施工管理措施，可实现管理目标，保证建筑暖通空调施工质量。

参考文献

[1]姜全胜.建筑暖通空调安装施工技术要点分析[J].江西建材,2019(11):158-159.

[2]林冬根.民用建筑暖通空调通风系统施工探讨[J].建筑与预算,2019(11):99-101.

[3]张传平.建筑暖通空调安装施工的优化对策[J].门窗,2019(22):55.

[4]董德发.建筑暖通空调系统的施工和节能方法的研究[J].住宅与房地产,2019(30):159.

[5]陈彬.建筑暖通空调系统中的施工质量控制对策分析[J].门窗,2019(20):195.

论文作者:陈福芝

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d847a14784f4ade1825938ad.html