# 土木工程建筑中混凝土结构的施工技术要点探究论文_杨敬博

甘肃建筑职业技术学院 甘肃兰州 730050

摘要：土木工程建筑的施工质量将关乎到国计民生的重大任务，因此其中的任何一个环节都应当受到足够的重视。为了确保土木工程建筑项目的顺利进行，相关的施工单位必须要对混凝土结构施工技术的应用给予应有关注，在具体的施工过程中不仅要对各个施工步骤展开合理管控，而且还需要从根本上监督各项要点技术的操作情况，从关口处做好防范，保证施工操作的规范性。本文对土木工程建筑中混凝土结构的施工技术要点进行了探讨。

关键词：土木工程建筑；混凝土结构；施工技术；要点

在科学技术不断进步的形势下，人们对于生活品质的要求也在不断的提高，所以促使建筑项目的不断的增多。在土木工程建筑中所使用的建筑材料种类很多，其中混凝土具有突出的优势而被广泛的应用，虽然混凝土结构的施工技术比较简单，但是在具体的施工过程中还存在着诸多的问题。所以，为了能够提高工程的整体质量，就必须要不断的完善混凝土结构的施工技术。

1土木工程建筑和混凝土结构

1.1 土木工程

我们从土木工程的概念上来看，大致就是各类工程的运行设施和实施技术的统称。土木工程包括土地上下以及水中的诸多工程设施，土木工程的范围内性很广泛，例如一些房屋建设、桥梁搭筑，土木工程在一定程度上与人们的物质需求有着紧密的联系，同时人们的精神需求也能够得到一些方面的体现，所以土木工程的优质量建设，是人们日常生活得以稳定发展以及保证社会常规生产的重要基础。

1.2 混凝土结构

混凝土结构是土木工程建筑过程中最常见的工作内容，而且混凝土结构在实际的工程建筑中得到十分广泛的应用。混凝土结构的主要建筑材料基本上就是以混凝土为主，以砂石和水按照一定的比例进行混合搅拌，构成了混凝土基本原材料，这种结构的抗压能力极强，而且实用性能相对持久。混凝土结构还具备了很多优点，例如：混凝土的制作原材料极易获得，制作的过程简易，成本运输相对廉价便利，抗压抗腐蚀性，使用性能相对持久，对于普遍的人为破坏不能够对混凝土结构造成严重的损伤，易燃性差同时具有一定程度的耐火性能，应用混凝土结构成型前的可塑性极强，能够被适用于多种土木工程的建设，同时由于自身的定型原因导致了成型后的混凝土容易出现裂缝，混凝土的质量和混凝土安全性能的直接影响因素就是混凝土的温度和定型塑性。

2土木工程建筑中混凝土结构的施工技术要点

2.1做好混凝土配合比控制，外加剂合理添加

本质上说，混凝土质量如何对土木工程整体质量有着直接影响，而混凝土配合比作为混凝土质量的影响因素之一也发挥着突出作用，要求技术人员能严格按照土木工程标准开展混凝土配合比设计工作，确保混凝土配合比设置充分满足国家规章制度，进一步增强土木工程建筑混凝土强度。同时因受混凝土自身特征约束，致使混凝土结构表面存在着较多毛细孔道，往往混凝土完成铺筑工作后表面水分便会立即蒸发，随之出现的便是毛细孔道扩大，易使土木工程建筑出现混凝土变形问题。据调查了解到，早在六十年代建筑行业人士就认为水灰比对混凝土收缩程度有着制约作用，并且提出了有效减水防裂剂希望能适当降低混凝土用水量。另外，水泥使用量增加也对混凝土收缩有着影响作用，通过减水防裂的增加可在确保混凝土质量基础上降低水泥使用量，在此可通过骨料掺加增加混凝土体积，并利用减水剂达到水泥浆稠度控制效果，避免土木工程混凝土出现裂缝隐患。

2.2混凝土的拌和

在进行混凝土的拌和过程中，施工现场的工作人员切记要严格按照所计算出的混凝土配合比进行取料，严禁自己随意对配比做出调整。为了确保混凝土的质量能够达到施工所需，施工人员还需要对原材料的投入顺序以及时间加以注意。投料有一次投料和二次投料两种方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆笔者对这种投料方式进行简要地分析，其中一次投料是指先将粗骨料投入拌和机的构件——上料斗中，然后将水泥和细骨料投入其中，最后全部投入拌和机进行拌和。而两次投料是指将水泥和水进行充分拌和后，再将粗骨料、细骨料一并加入再次拌和。通过验证发现，二次投料对于混凝土的强度有着更好的效果，并且还能够减少水泥的用量。

2.3混凝土运输技术

在混凝土结构的施工步骤中，运输与泵送技术同样也是不容忽视的，施工人员需要同时考虑到运送路程与泵送时间，同时结合周边情况来合理调整混凝土的配比强度。在绝大多数情况下，会对混凝土运输带来直接影响的即为运输路程与运输方式，因此施工人员需要预先对整个运输方案做好模拟实验，从多个方案中确定出最优的运输路线与运输时间，一定要尽可能的减少属于途中混凝土的转移次数，并且与施工现场的管理者做好对接，保证混凝土可以在初凝之前顺利进入到施工场地。

2.4混凝土浇筑

在土木工程建筑中，混凝土浇筑作业是其中最为重要的一项环节，混凝土浇筑作业通常采用分层、分段且持续的方式来进行施工。在施工过程中，如果在已经完成搅拌的混凝土中加入水就会影响到混凝土的粘稠度，降低混凝土与钢筋之间的结合能力。在进行浇筑施工的过程中，要严格的控制好混凝土每层的厚度，在下层基础上浇筑上层混凝土的过程中，首先要保证能够完全的覆盖下层的混凝土，还要对两层混凝土层之间浇筑的间隔进行严格的控制，这样可以避免出现逐层凝固的现象。通常要在下层混凝土初凝的时间内进行上层混凝土的浇筑，如果超出时间的话就会造成混凝土的出现裂缝，并且在浇筑的过程中还要注意天气情况，避免在大风、多雨多雪的环境下进行混凝土浇筑，大风寒冷的天气下会造成混凝土中水分的过早的流失，在多雨多雪的时候会对混凝土水分的含量产生不利的影响，这些都不利于混凝土施工的质量。

2.5混凝土的振捣技术

在进行混凝土振捣的时候，主要是对坡脚、破中部、坡顶三处进行振捣。在进行振捣的过程中要严格的按照相关规定进行施工，保证振捣全面的覆盖，加强混凝土的密实度，并且在使用振捣棒的过程中，要保证振捣棒和时间之间形成一定的规律，同时对深度也有相关的要求。一般来说，在插入振捣棒的时候，尽量要保持在50mm 以上，随着间隔的推移要保证在40cm，在使用振捣棒的时候要遵循快速插入，缓慢拔出的原则。在混凝土密实以后，要慢慢的刮平其表面不平的位置，要多次进行且要缓慢的进行，保证平面达到最佳的状态。

2.6养护

在混凝土施工收尾的阶段要重视养护的环节。在混凝土浇筑结束之后，必须要及时的进行养护作业，假如在外界温度影响不大的情况下，一般要使用自然养护的方法，但是在夏季及冬季昼夜温差比较大的时候，要采取必要的养护措施。通常，在对混凝土进行养护的时候要采取保湿保温的方法，在混凝土的表面覆盖一层的麻袋或是一层湿草席，这样可以有效的延缓表面热量的散失速率，使混凝土结构的内外温差有所降低，减少由于干裂收缩而造成的裂缝。对于使用矿渣水泥或是普通硅酸盐水拌制的混凝土，养护的时间不可以少于7 天；对于有抗渗性要求的混凝土养护时间不可以少于14 天。

总之，混凝土施工技术是土木工程技术中必不可少的技术种类，只有对混凝土施工技术进行严格把关并不断进行更新，才可以有效地保证混凝土工程施工的施工质量。为了推进土木工程施工事业的可持续发展，需要在实践中不断总结混凝土施工经验，并结合现代化技术不断革新混凝土施工技术。

参考文献

[1] 樊子钊.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术初探[J].建材与装饰.2018（28）

[2] 史军辉，孟彦丽.混凝土结构耐久性的影响因素和改进措施[J].四川建材.2016（03）

[3] 娄德利.探析工程中混凝土结构裂缝控制[J].黑龙江科技信息.2012（11）

[4] 徐姝亚.混凝土结构裂缝的认识、分析及治理[J].中华建设.2011（06）

论文作者:杨敬博

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年3期

论文发表时间:2019/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d84a9ef48f7c841e59375a7f.html