# 建筑工程中的玻璃钢模板施工建筑初探论文_高健

齐翔建工集团有限公司 黑龙江齐齐哈尔 161000

摘要：纤维强化塑料俗称玻璃钢。玻璃钢是通过玻璃纤维或者玻璃纤维制品来实现塑料增强的一种新型材料。玻璃钢在建筑施工中的应用较为广泛且玻璃钢模板施工在建筑工程行业中有着不可被替代的一席之地。虽然现如今玻璃钢模施工技术相较于传统施工技术并不是那么完善，但是它有着其特有的优势，包括功能优势、价格优势等。

关键词：建筑工程；玻璃钢模板；施工

一、玻璃钢板模板的重要特点

1、玻璃钢模板在应用到建筑施工中的主要特点

玻璃钢模板在应用到建设施工当中，克服了传统定型钢模板在施工当中难以解决的问题，在随着科技进步的同时，玻璃钢模板也得到了有效的完善，现如今更是能很好的应用到施工当中，相比于传统的模板来说，它具有更好的特点。玻璃钢模板的平整度十分的高，而且接缝少，除此之外，他在竖向拼接的时候接触特别的紧密，使材料在拼接的过程中能够做到不漏浆，它与混凝土之间不是很容易的粘结在一起，浇注出来的混凝土圆度非常的准确，而且表面平滑，在建筑施工中误差极小，应用起来十分方便，除此之外，玻璃钢板在应用的时候力学性能特别好，本身的重量相对较轻，其强度较高，减少了施工的难度，也不需要复杂的外部支撑，韧性好，耐磨性高，而且在使用的过程中比较好固定，不需要另外再设置支架等，就可以保证玻璃钢圆柱模板的垂直度，在施工的过程中，周转使用的次数很多，而且使用起来非常轻便。玻璃钢门板非常的利于加工，装拆都十分的方便，拆除后可以对其进行修理和清洁，耐磨性十分的高，可以多次使用，来回拆卸。跟传统的模板相比具有其不可代替的优势。

2、玻璃钢模板与其他材料之间的对比特点

与其他各类模板材料相比，玻璃钢模板的时间发展比较长，而且发展的体系比较完善，不但具有结构上更加突出的特点，同时功能上也体现了其更加卓越的特点。与其他材料比起来是不可代替的，他的这些特点，就已经决定了它本身独有的性能和体制，而且这些特点也有效的结合了决定玻璃钢模板在建筑施工中备受青睐的现状。不可否认，建筑工程的质量问题已经逐步成为现在社会关注的焦点，而影响建筑结构的质量就在于施工材料模板的选择和实施，如何科学合理的选择和恰到好处的使用模板和材料，是保证质量的前提，而玻璃钢模板，是玻璃钢圆柱模板施工工艺的代表，更能保证施工人员科学合理的实施工程，就相比于其他建筑材料更能提高工程质量，使整个的建筑工程体系看起来外表光泽，而且操作简便，体系完整。

二、玻璃钢模板的施工技术

1、玻璃钢柱体模板的建立与混凝土的浇注

在确定工程中需要使用的各种材料的质量都达到工程需求标准后，在柱脚填入水泥或砂浆，并且用工具压平。把玻璃钢模板拼接完成，尽量不要使其出现大的缝隙。每根支柱应至少与五根拉筋相连，顶端固定玻璃钢柱体模板上，底端固定在楼板上。每根拉筋应当与地面保持一定距离均形成一定的角度并且每根钢筋之间的距离应该大致相同。每根拉筋上均需带有相应的可以调节支柱是否与地面相垂直的工具。当玻璃钢模板较大不易进行施工时，施工组人员可以分块进行施工，最后将各部分连接在一起，可以正常使用。浇注时要控制好混凝土的比例，避免过于松软无法达到预期效果。

2、玻璃钢柱体模板的拆除与保养

在完成玻璃钢柱体模板的混凝土浇注之后，待混凝土的强度达到工程所需强度标准大概一兆帕左右时，将玻璃钢模型拆除。拆除模板要先取下柱脚固定工具，松掉模板的固定螺丝，用工具从接口处小心的将模板之间的连接处撬开，将模板慢慢的放下，再重新连接。对模板进行清理工作时，要注意将模板的表面清洁干净，但是要避免力量过大而导致模板表面纤维受损。清洁完在模板上涂保护剂，如果模板部分地方出现破裂，要及时修复，但是如果破裂太大无法修复，可以更换新的模板，避免对工程质量造成影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、玻璃钢柱帽模板的安装与拆除

首先可以依据柱帽的形状大小进行安装，其次在柱顶布置钢柱螺帽。钢柱螺帽防止柱帽模板的倾斜。为了承受混凝土对柱帽的压力，主要两边与顶部分别使用不同的钢材来提供足够的承载力。在施工过程中，要将钢筋牢牢固定，还要精确测量以保证柱状模板高度不会有偏差，避免柱状模板与楼面之间的连接处有太大的缝隙，将钢筋稳固的同时调整好柱状模板的高度，最后浇筑混凝土。当混凝土凝结程度达到百分之七十时可以进行拆除操作。

三、工程案例

1、工程概况

在北京某大厦，地理位置处于A段，且地下4层到地上30层，都有圆形的钢骨混凝土柱，在直径上，有两种，即1500mm和1200mm。该大厦在地下4层至24层有14根圆柱，在25层即以上则开始逐渐减少。

2、圆柱模板的选择

经过实践调查发现，圆柱会对建筑效果产生一定的影响。因而在相关专家深入分析和探讨后，采用操作较为便利且施工质量好的玻璃钢圆柱模板。将这种施工技术应用在该工程中，不仅能够在一定程度上降低工程造价，减少施工占地，同时还极大的加快施工速度。对于各个模型消费如表1所示。

3、效果分析

（1）工程目标完成情况。在工程施工过程中，施工单位主要采用玻璃钢模板，以此保证清水砼圆柱表面的圆弧度准确性和美观性。此外在施工过程中，发现每根柱的竖向拼缝规则是一致的，且圆柱几何尺寸更为准确，工艺简便。

（2）经济效益。经过上述对各个模型效费分析，得知施工单位在房屋建筑施工上，只有采用钢模板或玻璃钢模板的才能够保障工程效果，这是其他模板无法取得的效果。因而在该工程案例中，主要将钢模板与玻璃钢模板之间的经济效益进行对比。在相关数据显示下，施工单位所采用玻璃钢模板在1m2至少需要260元，其中是不包括机械。而采用钢模板在1m2则需要360元，且含有机械费用。

在这其中，40套1.2m模板采用玻璃钢模板要比采用钢模板节约一定的成本。具体来说至少节约成本75360元。{1.2×3.14×5×（360-260）×40套=75360元}。

（3）社会效益。通过对该工程施工中使用玻璃钢模板，不仅提高单位相关部门的管理水平，同时在提高操作人员的综合素质，进而增强施工单位凝聚力。

表1 各个模型消费

结束语

科学技术的进步，可以说给各个行业带来了很大的影响，但同时也对建筑行业影响深远。一方面，它不仅能够有效的提高工作效率，也能够对建设施工的质量有所保障。相比于传统的材料模板，玻璃钢模板有其应有的好处，虽然在很多方面还存在许多的不足之处，但是现在的科技发展也会改善这些不足之处，对玻璃钢模板进行进一步的深入研究。玻璃钢作为一种新型的模板材料，具有很多传统材料不具有的优秀特点，不需要很复杂的外部支撑，体系较为简单，周转使用次数相对较少。在建筑施工中发挥了独特的特点，具有很大的优越性。

参考文献：

[1]陈拥军.圆弧钢模板、八片柱头钢模板及玻璃钢模板在工程中的应用[J].建筑技术，2009（3）：232-235.

[2]雷文利，相金干，范龙尧，等.柔性玻璃钢模板在钢筋混凝土圆柱及椭圆柱模板工程中的应用[J].四川建筑，20069：143-144，147.

[3]扶晓林.玻璃钢模板在圆柱施工应用中的探讨[J].天津科技，2016，43（6）：54-59.

[4]林建国，李熹微.玻璃钢模板在混凝土柱施工中的应用[J].工程质量，2016，34（S1）：166-167+171.

[5]张姣.房屋建筑中玻璃钢模板施工技术的运用解析[J].新材料新装饰，2014，（7）.

论文作者:高健

论文发表刊物:《防护工程》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d853067e7a1af0cf319d288e.html