# 浅谈市政园林绿化工程的施工技术论文_杨洪建

浙江东宇建设有限公司 浙江金华 321000

摘要：在现代化社会高速发展下，城市基础建设的建设也得到了相应的发展。园林绿化工程作为城市建设中不可或缺的一部分，加强对园林绿化工程施工技术的研究尤为重要。基于此，本文主要对市政园林绿化工程的施工技术进行分析，希望可供相关从业者的参考借鉴。

关键词：市政园林；绿化工程；施工技术

1 市政园林绿化工程施工特点分析

1.1 综合性强

在整个城市建设过程中，园林绿化工程是其中一个十分关键的部分，与其他部分一同构成了整体园林环境，因而，在对其建设过程中，必须与其他专业相配合，综合考量多方面的问题，且从整体大局出发，以确保工程建设的质量。

1.2 艺术性强

从某种层面上而言，园林绿化工程就是一种艺术品，当人们处在这一环境中，不但能够放松身心，同时还能在休息的过程中感受自然的美。

2 市政园林绿化工程施工技术分析

2.1测定土质与改良土壤

在完成土方造型，且开展细平前，依据相关规定对提取土壤样本，且对其土质进行检测，检测项目有有机质含量、PH值以及EC值等；假使有机质含量大于等于10g/kg，PH值小于等于8.3，EC值介于0.12～0.50ms/cm之间，即可开展下一工序――绿地细平[2]。假使土质没有达到上述标准，那么就必须对其予以土方改良，比如采取腐熟有机肥、香樟等；经改良后，再次检测，达标后即可进入下一环节。

2.2 苗木种植前的准备工作

2.2.1种植前的准备。在苗木种植之前，必须对土壤进行相应的处理，如确保绿化种植翻土的深度，一般情况下，地被或草坪的深度是20～30cm，灌木的深度是50～70cm，乔木的深度为60～100cm；对于种植乔木的穴，在其穴底施加适量的有机肥，且在上面铺上土层，土层厚度大于5cm；在种植地被的土壤上施加足量的基肥，且进行翻耕，深度控制在25～30cm，将其中的杂物去除，且确保土壤的坡度与平整度。

2.2.2苗木规格与运输。依据相关设计，选取合适的苗木，预防苗木规格误差大于5%。在对所选择的苗木进行运输的过程中，必须以蒲包、草绳处理好；对苗木的枝叶，可进行适当的修正，以防止苗木在运输期间水分大量流失，继而影响其成活率。

2.2.3定点放线。依据所种植苗木的具体情况，开展定点放样工作，如针对自由曲线形块状乔木或灌木，最初沿林缘线展开放样工作，以防止发生锯齿状林缘线；针对片状灌木，可按照设计种植密度，开展定点放样，通常是采取“品”字形种植；针对如红枫、盆景树等点植苗木的放样，可依据施工现场的具体情况，综合所需种植苗木的蓬径，对其间距予以恰当调整。

2.2.4植穴开挖。依据苗木土球的实际规格与根系，决定植穴的大小；针对带土球植物，其植穴必须大于土球，即大20～30cm，深度也大于土球的高度，即高20cm，以防止后期由于植穴过小，而对植物根部的生长带来不利影响。穴的形状一般为圆形，且需确保上下口相同。

2.2.5苗木的修剪。在种植前，需对苗木进行适当的修剪。对于根系，一般是将断裂根、病虫根以及比较长的根系予以去除；对于树冠：在修剪过程中，需依据植被的具体品种而定，如植篱的灌木，一般不进行修剪，而对生长速度较慢的花灌木或树木，需对其实施短截、疏枝处理，将比较密集的枝叶、病枝、枯枝予以剪除，将比较长的枝条，剪除30～50%[3]。

2.3 苗木的栽植

针对不同的植被，其栽植方式与施工要点是不同的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在栽种草坪植物时，必须先对坪床进行处理，保证土层的厚度，且将其中的各种垃圾、杂物予以清除；在对草坪进行铺设的过程中，必须确保其疏密度，且在完成铺设工作之后，以滚筒进行滚压，保证土层和草皮能够完全粘结。铺设草皮的具体方式为：草皮与草皮间需预留一定的空间，大约为2～3cm，以确保成活后交界处的平整度；完成草铺铺设之后，以原土（晒干碾细）对草皮缝隙予以填补，且碾压，以保证土壤和草皮之间的粘结；针对地块高低不齐的情况，需去高补低，确保种植面处在同一水平面上，之后浇足水，三日后实施碾压，随后每隔七天浇水、碾压一次，直至种植面的平整。

对于乔木、灌木，在其种植过程中需把握一些要点：①工作人员必须依据相关设计图纸，对苗木的规格、种类以及栽种位置进行核实；依据不同的种植方式展开种植，如自然式，即随机种植，但需确保林缘线的自然化。②针对树木胸径大于15cm的，在树根处安放四根塑料透气管，每根长度大约为6cm。③在树木栽植过程中，以种植土对树穴进行填充，以使其比安放土球底面高度高，把土球置于顶土面之上，定向选择观赏面，将土球的包装物拆开。若发现土球比较松、散，可将其包装物留在土球上，之后由坑槽边缘朝土球周围培土，且进行分层次捣实处理；当培土高度在土球深度三分之二后，进行围堰，并充分浇水。④针对部分不适应碱土的树种，可进一步扩大树穴，且在其中添加原土，以保证根系的正常生长，最终提升成活率。

2.4 养护技术

在完成植被的栽种之后，还必须对其进行后期的养护，否者植被无法得到良好的生长；而后期养护通常包含两个方面的内容，即施肥与杀虫。首先，就植被的施肥而言，一般所选用的肥料为氮肥、钾肥以及磷肥等。为保证所施肥料能够发挥其作用，必须掌握好施工的时机，且量需适中，特别是对即将成果的林木，需施加更多的肥料，从而满足树木对养料的需求。另外，树木在生长过程中，不可避免的会受到虫害，对此，工作人员必须做好预防措施，定期对植被的生长情况进行检查，假使发生虫害，必须采取相应的措施予以处理。通常情况下，植被虫害的高发期主要集中在两个月份，即三月份、十月份，因此，在这两个月内，应加强对植被的检查，以便能够及时发生虫害，及时进行处理，进而保证树木的生长。对于虫害的处理，一般会使用杀虫剂，而在这一过程中，必须注意对杀虫药及其剂量的选择，以便对植物的生长与人类的身体健康带来影响。另外，还可采取药物与生物防治有机结合的手段，全面掌握病虫害发生的原因、形成的时间，之后选择最理想的时机用药，从而获得最好的杀虫效果。

3 加强市政园林绿化工程施工管理的措施

3.1 优化工程施工图纸

园林绿化施工中使用的设计图应当制作完整，标识清晰。在平面图上明确的标出园林设计中各个部分的具体位置、标高以及其他相关的要求，并将部分在平面图上难以表达清楚的概念，例如植物的高度、造型、整形形式等，以立面图的形式体现出来。同时施工人员也应当严格遵照设计图进行施工，对与设计图中表达不清晰的地方，应当及时联系设计单位，确保准确的掌握设计图中所表达的理念后再进行施工，而不要遵循以往经验盲目的进行施工，最终影响到园林工程的景观效果，降低了工程的质量。

3.2 施工现场的整理

在种植苗木之前，需要对施工的现场进行清理，保证地面没有石块、杂草、垃圾等杂物。在确保施工现场整洁之后，需要按照设计图纸的要求调整地面的高度与形状，并对苗木的具体位置进行定位，确保植物能够拥有良好的生长环境，提高苗木的成活率，有效的控制工程造价，并降低工程施工后期的管理难度。

3.3 后期的管理与养护

想要保证园林绿化工程的各项功能得以完整的实现，后期的管理与养护工作是必不可少的。与普通的工程建设不同，园林绿化工程使用了大量的植物来对环境进行改造与美化，因此，加大面目的管理与养护力度，提高苗木的成活率，对于提高园林绿化工程的整体效果，实现工程的景观功能、生态功能和文化功能有着不可或缺的重要作用。

4 结语：

总之，园林绿化工程的不断涌现出，其工程建设不仅能够改善人们生活环境，并且在协调人与自然和谐发展方面有着十分重要的意义。所以，我们必须加强园林绿化施工技术的研究，掌握工程施工技术的要点，进而有效的保证市政园林了变化工程达到预期建设标准，确保园林绿化作用的充分发挥。

参考文献：

[1]金光福.园林绿化现场施工管理中常出现的问题及控制措施[J]；经营管理者.2012.14.12-13

[2]苏凤舞.园林绿化工程施工现场管理与绿化树木花卉管理[J].中国新技术新产品.2010.14.9-11

论文作者:杨洪建

论文发表刊物:《基层建设》2016年13期

论文发表时间:2016/9/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d85a9b98ab3e4d14708dfca4.html