# 浅议汽车驾驶的安全问题与故障处理措施论文_金星

贵州省烟草公司黔东南州公司

摘要：近年来，国内的公路是越来越宽，反而交通事故越来越多。交通事故已经成为严重威胁人类生命安全的最主要因素。我国交通安全形势仍然十分严峻，为了国家的财产和人民生命安全，文章重点对汽车驾驶安全问题与故障处理措施进行了简要的分析探讨。

关键词：汽车驾驶、安全问题、故障处理措施

一、前言

随着社会经济的不断发展，人们的生活水平越来越高，各种车辆的逐步普及，汽车已成为了人们依赖的交通工具。而汽车的安全驾驶对驾驶员来说，是一直关心的问题。这是对自己负责，同时也是对别人负责的问题。

二、当前汽车驾驶员的基本要求

对于驾驶员，进入驾驶室后，必须能够迅速对所驾驶车辆的操纵系统及性能有一个具体的了解，并牢牢记住操纵系统所处的位置，以便于驾驶过程中熟练操作。驾驶员只有在对自己车辆性能了解比较透彻的情况下，才能顺利驾驶，并能够在遇到险情时准确、迅速、果断地采取相应的措施。如果所驾驶的车辆是手动档的，必须明白操纵机构的组成部分与具体位置，包括“一盘、二杆、三踏板”，也就是指方向盘，变速器操纵杆、驻车制动操纵杆，离合器踏板、制动踏板、油门踏板；而对于自动档的车辆来说，由于没有离合器踏板，所以在开车过程中不能按照手动挡的驾驶方式进行驾驶，也必须避免将无级变速器车辆的制动踏板错当作是离合器踏板，减少不必要的安全隐患。此外，还应根据驾驶员的实际情况来调整好座椅，要保证驾驶员开车过程的舒适度以及确保视线不会被方向盘挡住，并清楚地看到仪表盘及交通标志，以便于更顺畅地驾驶汽车。

三、驾驶中的安全故障处理措施

行驶中的汽车在动力和惯性的作用下，使我们对很多突发的紧急事件无法掌控，因此我们要提前余量，掌握一些紧急情况下的自救办法。本人根据多年的驾驶经验，对汽车行驶中的安全故障及解决办法作如下分析。

（一）高速驾驶中刹车失灵的问题

这个问题在发生故障的所有问题中，排在第一。现在刹车失灵的故障，在平常的行驶中发生的概率是非常小的，但如果真的遇到了，处理不当后果十分严重。因此驶车人员应提前掌握以下紧急制动的知识。造成刹车失灵的主要原因：一是缺少对刹车系统必要的保养，如长期行车使刹车总泵里杂质太多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油过脏或几种刹车油混合使用，受热后出现气阻、刹车总泵或分泵漏油、储气罐或管路接口漏气。

二是由于操作不当导致机件失灵。如刹车片磨损严重而失效、刹车毂碳化、刹车功能失效。三是因为严重超载，在重力加速度的作用下，加大了车辆高速运动惯性，直接导致刹车失灵。解决办法：一是手刹制动。刹车失灵后，要保持冷静的心理，先用手刹慢慢的进行刹车，拉手刹时指头要摁进手刹上的保险按钮，这样可以使不断的尝试拉近和松开中操作自如，使车辆减速停下来。不能由于惊慌而猛拉手刹，否则会造成因为用力过猛而是钢丝绳崩断，使手刹失效。二是减档制动。手动挡车也可通过强制降挡减速停车，具体做法是直接挂入二挡，再松油门抬离合器，这时车辆会有一种急刹车般的感觉，然后再伺机挂入一挡，此时可以把电门关掉，利用发动机气缸压缩的作用使车辆停车。如果是在一些人多或者下坡的路段出现试车失灵，为了防止险情进一步扩大，要采取利用路边的草堆、路沟、沙泥堆、岩石等障碍物给车辆阻力而停车。

（二）行驶中车胎突然爆胎

这个问题是最为关注的问题，爆胎是在整个高速事故发生最大也最恐怖的事故，其具体的表现现象是：方向盘猛地一抖，紧接着传来一声“呼”的巨响，车头随之一片，这种情况往往就是爆胎了。爆胎的通常分为，前轮爆胎和后轮爆胎。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆前轮爆胎解决办法：双手握紧方向盘，调整好车头，动作要轻，不能猛打也不能反复的打方向，更不能猛踩刹车，观察车速，使车速稳定减慢下来以后再轻打方向盘，让车辆缓缓停下，然后再在车后竖立警示牌，防止发生事故。后轮爆胎解决办法：车子会呈现一种不稳定的状态，使车子倾向爆胎的一边，此时应采取收油适当的方式让车辆停下。

日常注意事项，一要提高对轮胎安全性的认识，平时要多检查轮胎，特别是长途行驶或上高速前，一定要做好充分细致的检查，除了胎压之外，还要观察轮胎侧面是否有裂口、胎面磨损状况，发现隐患应及时排除。二要定期实施轮胎换位，为保持同一辆车上轮胎磨损均匀，车辆每行驶5000km应做一次轮胎换位，每行驶5000～10000km做一次四轮定位，以避免轮胎非正常过度磨损，不允许在同一轴上安装不同型号或者新旧差异较大的轮胎。

四、对在汽车驾驶中的几点建议分析

（一）守法驾驶

①在开车之前，系上座位安全带。②必须持有公安交通管理部门颁发的相关有效驾驶证。③遵守交通规则，特别是在路口应严格按照红绿灯信息通行，④严禁酒后驾驶。⑤避免务必根据现行法律和规则适当的保护婴儿和小孩，当发生事故时能获得最大的保护。

（二）注意观察，加强汽车起动和倒车技巧

（1）汽车启动时

在汽车启动时为了避免出现车辆突然起步事故的发生，必须按照以下步骤进行：①发动前，务必仔细检查变速杆是否在空挡位置，或者挂空挡时是否到位以及手制动器操纵杆是否拉紧；②一旦车辆突然起步前行，驾驶员必须立刻刹车或者采取相应的紧急制动措施；③在陡坡上发动时，必须在启动之前在车轮的前后塞上木条或砖石等物，防止车辆因发动机起动时抖动而引起溜滑。

（2）汽车倒车时

在驾驶过程中应尽量避免在危险地段倒车，倒车时要选择相对比较平坦的路面进行倒车，并且要将车头对着危险处以便观察，要确保倒车和前行之地都要留有余地，在倒车的同时必须做到一脚踩在制动踏板上，一脚踩油门，准备随时停车，车一旦停不住，立即运用手制动，防止交通事故的发生。

（三）保持良好的驾驶习惯

驾车行驶首先有充足的时间。那么作为即将出行上路的人，必须思想和行动都提前充分准备，早做计划，早出门，确保足够的行驶时间，不心急火燎而轻轻松松驾车。如果驾车时心情暴躁或受外界影响而情绪激动，会使驾驶者无谓地加速、超车、切线等，既增加油耗又影响安全。所以早出门，不急躁既是安全行驶、不耽搁不误事的要求，也是出行减少油耗的基础，更是驾车人良好形象的重要体现。其次要提前计划行驶路线，不走冤枉路。我们处理事情都要提前计划和考虑，驾车出行也要提前计划行驶路线。(免开霸王车。要有车让行人的思想。人相对车来说属于弱者，要尊重人的生命和安全。②夜间开车要注意会灯，相会之间给予方便。③行车中要注意互谅互让，不要故意压后边的车不让超车，避免相互之间赌气开车。

（四）熟悉汽车制动的技巧

在汽车行车过程中，汽车制动是不可或缺的重要组成部分，并扮演着重要的角色，因此，其运用得正确与否，直接影响着行车安全与汽车驾驶的舒适度。目前，许多汽车都装有ABS防抱死装置，如果踩下踏板时所用力气过大制动系统就会发出阵阵响声，吸引驾驶员的注意力，并使驾驶员急忙收脚，这大大延长了制动时间。其实，这是ABS间歇收放制动压力的声音，属于正常情况，并不是出现其他部件的损坏而发出声音的。因此，当遇到紧急情况使用制动时，应是急踩踏板，不要放松，直到车辆达到安全停车要求才能松动。此外，对于那些没有安装ABS的液压制动系统的车辆，不能采取一脚踩死的办法，必须要第一次踏下踏板后应迅速抬起，并接着迅速踏下，这样便于排除制动管路的空气，提高制动效果，从而确保汽车驾驶的安全。

五、结束语

汽车驾驶是可以由驾驶员自身去体验，汽车驾驶安全操作技术是确保驾驶安全与舒适的前提，养成良好的驾驶习惯，严格按安全准则进行汽车驾驶，在提高驾驶者自身驾驶水平的同时注意对驾驶经验的总结，也是减少交通事故的重要措施。

论文作者:金星

论文发表刊物:《基层建设》2017年2期

论文发表时间:2017/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d87f479839b534e8b631f049.html