# 浅析北京市大兴区凤河黑臭水体治理理论研究与措施方案论文_唐亚丽

北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 北京 100000

摘要：应国务院颁布的《水污染防治行动计划》及《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)要求，按照黑臭水体判定级别标准，大兴区黑臭水体共有17条河19个河段，长157.67km，其中轻度黑臭7段，长76.62km；重度黑臭12段，长度81.05km。本文针对大兴区黑臭河道目前存在的问题，进行深入探讨、研究，从而提出切合实际的治理措施。

关键词：存在问题研究与分析；治理方案；探讨；结论

城市河流作为城市的命脉，不仅有水体循环、水土保持、贮水调洪、水质涵养等功能，而且还能调节温湿度、改善城市小气候。健康的城市水体环境，是城市可持续发展的重要保障，城市“因水而生，因水而兴”。北京市大兴区黑臭水体共有17条河19个河段，长157.67km，其中轻度黑臭7段，长76.62km；重度黑臭12段，长度81.05km。大兴区建成区达到黑臭水体的共有9条河流计11个河段，长度57.16km。其中重度黑臭水体8段，长度32.42km；轻度黑臭水体3段，长度24.74km。

1大兴区黑臭河存在问题研究与分析

大兴区境内的主要河流，主要由于生活污水的排入，水体浑浊，多种污染物均有检出，河流呈灰黑色，有的水面漂有黑色腐败物及垃圾，河流散发着异臭，水中污染物种类多，浓度高，污染较严重。凤河的主要污染物为耗氧有机物和氨氮。

随着城市建设和经济的迅速发展，地下水过量开采，地下水位急剧下降，加上连年干旱，河湖自然补给源断绝。区域内河道平时无清洁水源补给，基本上成了污水河，基本无稀释自净能力，水环境较差，现状大兴区域内河道的水质基本都是劣五类水体，同时，部分滨河环境由于缺乏有效管理，垃圾随意堆放，杂草丛生，滨河环境恶劣。

1.1河流黑臭情况简述

凤河（东辛屯闸-凤河营闸）段属于轻度黑臭水体，黑臭长度18.41km；凤河（凤河营闸~凤河出境）段属于地表水劣Ⅴ类，全段长度约为1.66 km。凤河发源于南大红门，向东南方向流经垡上、青云店镇、长子营镇、采育镇，大皮营镇，在凤河营以东出境流入河北省廊坊市，最终汇入北运河。凤河主要承担亦庄新城西南建设区及沿线周边地区的防洪排水任务。凤河（新凤河~凤港碱河）治理工程属于第三四阶段中小河道治理工程，本次黑臭段未包含在内。

1.2现状问题研究与分析

根据调查及试验数据成果，对河道黑臭原因进行研究与分析如下：

（1）点源污染

河道范围内的污水基本已纳入工程，但由于部分市政污水管道未建设完成，导致污水管道暂时无下游，因此污水排入河道。

（2）内源污染

河道内污水长期排放，河道水体流动性差，水中有机物降解和还原性物质的耗氧超过复氧，产生厌氧分解，形成黑色沉积物，同时由于水生植物、岸带植物和落叶等缺乏清捞维护，导致植物腐烂沉入河底，形成黑色底泥，使河道水质形成恶性循环，严重降低河道水环境质量。

（3）面源污染

农业生产和城市初期雨水随雨水管道进入河道，造成的面源污染。

（4）生态系统退化

河岸带属于脆弱生态系统，由于河道排污使水体受到严重污染，河道生态系统遭到破坏，丧失自我修复和自净能力。

2治理方案探讨

黑臭水体的成因不同，需要根据水体污染程度、污染原因和治理阶段的不同，优先选择使用现有成熟技术，实现黑臭水体的治理。

本工程结合农村治污方案及大兴区黑臭水体治理总体规划，对于暂时无法解决的污水采用临时污水处理设施的方法进行处理；但是河道内由于长期排放污水，多年未做清淤，存在较厚淤泥；在有水的河段进行部分生态修复工程，进一步净化保持河道水质。

因此结合凤河黑臭河道的特点，按照“控源截污、清淤疏浚、生态修复”的治理思路，确定大兴区凤河黑臭水体治理思路。

表 黑臭水体治理技术措施体系

3结论

项目的实施全面落实了国务院《水污染防治行动计划》和《北京市水污染防治工作方案》关于河道污染治理的要求。项目的实施后。通过控源截污、清淤治理、水生态修复技术，大大降低了入河COD、氨氮总量，进一步还清河道内水质，使水体达到不黑不臭的治理目标。同时通过后期结合的河道治理工程，彻底消除劣Ⅴ类水体，改善河道沿岸居民脏、乱的生活环境。

参考文献：

[1]《水污染防治行动计划》

[2]《城市黑臭水体整治工作指南的通知》(建城〔2015〕130号)

[3]《北京市黑臭水体判定工作方案》京水务排〔2015〕200号）

论文作者:唐亚丽

论文发表刊物:《防护工程》2017年第29期

论文发表时间:2018/2/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d8df5f652501782939a6bad5.html