# 浅论输电线路带电作业及注意事项论文_赵泽渊,顾月晓

（冀北电力有限公司张家口供电公司 河北省张家口市 075000）

摘要：电力作为新时期社会发展的重要能源，是推动我国经济发展的关键。为了满足人们与日俱增的电力需求，确保输电线路供电的稳定性、持续性和安全性至关重要，否则很可能会因输电线路供电不畅而引发比较严重的经济损失。在这样的背景下，开展输电线路带电作业势在必行。本文从输电线路带电作业的安全隐患入手，提出了一些带电作业注意事项，以期最大程度减少触电安全事故的的发生。

关键词：输电线路；带电作业；注意事项

近几年，随着电力企业改革进程的快速推进，电网系统愈发完善，功能日益健全。与此同时，快速发展的社会经济对于输电系统供电的稳定性、持续性以及安全性提出了越来越高要求。为了实现输电线路供电的持续性，就不可避免的需要电力人员在检修输电线路的时候开展带电作业，这大大增加了检修人员开展作业的安全风险，所以必须要注意做好带电作业过程中的安全防护工作方可确保输电线路带电作业的顺利开展。

1 输电线路带电作业的安全隐患

1.1 输电电流影响

在输电线路处于带电作业的状态下，一般会存在稳态电击电流和暂态电击电流两种电流形式，且二者均会对人体带来危害。其中的稳态电击就是在导体和带电作业人员同处于强电场时，通过耦合电容所产生的导体电流会通过作业人体而引发电击问题，且相应电流值大小直接关乎电击危害程度；暂态电击就是在带电作业人员处于低电位情况时势必会触碰到与大地接触的导体，此时导体上的电荷会通过人体流入到大地中，且相应导体放电量大小直接关乎电击危害程度。

1.2 强电场的影响

在交流输电线路处于正常输电状态时，一般会出现工频电场，且其强度与输电导线距离成反比，与输电线路的电压成正比。简言之，如果输电线路的电压值越大，那么输电线路所产生工频电场的强度就越大；如果输电线路的距离比较长，那么输电线路所产生的工频电场的强度就越小。而如果带电作业人员恰好处于高电压的输电线路上，相应的输电线路距离比较近，安全作业防护措施有不到位，那么相应输电线路所产生的强工频电场就会使带电作业人员出现不适的感觉，进而可能会使带电作业人员出现高空坠落等安全问题。

1.3 静电感应影响

顾名思义，静电感应就是在静电场中存在的一种电场现象。鉴于工频交流电场的变化比较缓慢或者很少出现变化，所以可以将工频交流电场近似地看成静电场，此时也会相应的产生静电感应，以至于因此而给带电作业人员带来安全隐患。而就其具体的影响而言，其主要表现在如下两个方面，即：一方面，在长时间处于低电位状态下时，带电作业人员如果同时接触绝缘导体，那么会大大增加带电作业人员受到静电电击的概率；另一方面，在处于强电场环境中，且同时接触导体的情况下，也会增加带电作业人员遭受静电电击的概率，二者均会因过大的静电而威胁带电作业人员的人身安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 输电线路带电作业的注意事项

2.1 注意增强安全作业意识

理论上来讲，健全的安全作业意识是防范带电作业人员出现安全隐患的基础和前提。有关统计表明，输电线路带电作业出现安全隐患的事故中，有一大部分是因为带电作业人员缺乏安全作业意识，具体表现为没有穿安全防护服来开展带电作业，或者没有严格按照规定的安全作业要求来开展带电作业，这些均会给带电作业人员带来安全隐患。因此，在平时的电力企业工作中，要加强带电作业人员安全作业意识的教育培训，以不断提升全体输电线路带电作业人员的安全作业意识，确保他们严格按照规定的要求和规定来开展输电线路带电作业，防范安全事故的出现。

2.2 注意掌握安全作业技术

在树立良好安全作业意识的基础上，输电线路带电作业人员还需要掌握必要的安全作业技术，以更好的顺应输电线路作业的需求，确保各项相关带电作业工作均可以得到顺利完成，避免因安全作业技术水平低而影响安全作业的顺利开展。而就具体的手段而言，可以从如下几个方面入手：其一，要尽量选择那些具有三年及以上工作经验的作业人员来负责带电作业，且要确保他们没有患有恐高症；其二，要引导全体作业人员参与带电作业方面的教育培训，鼓励他们考取带电作业实训资质证书；其三，要定期在企业内部开展带电作业方面的技能培训和安全学习，提升全体带电作业人员的带电作业技能等等，从而更好地胜任输电线路安全作业工作。

2.3 注意穿戴安全防护用具

为了尽可能地减少输电线路带电作业的安全风险，需要要求全体带电作业人员在开展带电作业之前注意穿戴必要的安全防护用具，具体主要包括带电作业屏蔽服和静电防护服等。其中的带电作业屏蔽服的制作材料主要选择纤维材料和导体材料合成的特殊材质，可以从整体上全面保护人体免受电流的伤害，具体包括帽子、上衣、裤子、手套、袜子以及相应连接线等部分。在开展输电线路带电作业的时候，作业人员需要注意严格按照规定的要求来穿戴屏蔽服，这样可以有效地隔离人体和强电流，避免人体遭受电磁波以及高压电场的危害。但是在使用过程中，需要对其质量进行认真检查，以便及时进行更换处理，确保其可以始终处于正常工作状态，同时要做好其保存工作，避免因潮湿等问题而影响其正常性能的发挥。而静电防护服则是使作业人员免受电荷所引发静电危害的特殊服装，避免作业人员因过强的静电而出现胸闷、头痛、焦虑乃至呼吸困难等问题，尤其适用于地面和高空作业中。

2.4 注意做好安全防护措施

在输电线路带电作业的过程中，并非都是处于正常电压状态，也会存在短路等线路故障，会相应增加线路电压，此时必须要注意采取科学、合理的安全防护措施来防范带电作业中的安全隐患，避免引发安全事故。一方面，针对正常电压状态下输电电路带电作业的安全防护措施而言，可以结合实际的情况来合理采用脉冲电流防护措施、静电感应防护措施等来更好地防护带电作业中的安全隐患；另一方面，针对超过正常电压情况下输电线路带电作业的安全防护措施而言，可以增加等电位工作人员的安全作业距离等方式来更好地防范输电线路中的安全隐患。

综上所述，输电线路带电作业中的安全隐患众多，输电电流、强电场以及静电感应等均会给带电作业人员人身安全造成不利影响。为了可以有效地防范输电线路带电作业过程中的安全隐患，确保作业人员的人身安全，就必须要注意培养作业人员的安全作业意识，学习安全作业技术，同时还要注意穿戴安全防护用具，做好安全防护措施，从而全面确保输电线路带电作业的顺利开展。

参考文献：

[1]徐旭.超高压输电线路带电作业的探究[J].科技创新与应用.2016，12（23）：215-216.

[2]王伟军.解析输电线路带电作业安全防护[J].低碳世界.2016，17（9）：49-50.

[3]韩艳龙.输电线路带电作业安全防护措施探讨[J].科技创新与应用.2016，28（23）：207-208.

论文作者:赵泽渊,顾月晓

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d8f7b1a2fe22b3f2313dfcaa.html