# 蓝花楹在温带地区的反季节栽植技术初探论文_何江霞

重庆市垫江县园林管理所 重庆垫江 408300

摘要：蓝花楹是一种观赏树种，并可作家具用材，该树同时具有观赏与经济价值。为了打造重庆城市品质提升有“颜值”更有“内涵”的内陆开放高地、山清水秀美丽之地，本文作者通过对重庆市垫江县属于温带地区在严寒冬季栽植蓝花楹的栽植技术要点进行探究，为今后蓝花楹在温热地区普遍应用提供借鉴。

关键词：蓝花楹，温带地区，反季节，栽植技术，探究

前言

近年来，我县建设了多个具有当地特色的城市公园，为市民提供了活动的场所。根据习总书记对重庆工作提出的要求，重庆需加快建设内陆开放高地、山清水秀美丽之地，努力推动高质量发展、创造高品质生活。为了积极推进创建国家园林县城，将对县城实施“增绿添园”、“增花添彩”， 着力打造一路一景、一街一色的城市园林绿化风格。在严寒冬季垫江县牡丹湖湿地公园、凤山公园等地对蓝花楹、栾树、碧桃、晚樱、红梅、红枫、晃伞枫、腊梅等树木进行栽植。

一、蓝花楹在温带地区的反季节栽植总的要求

为确保我县创建国家园林城市工作成功通过住建部验收，将抓住今冬明春有利时节，对高铁站停车场及周边空地、牡丹湖湿地公园、凤山公园及重要干道和节点进行苗木补栽和换栽工作。主要从起挖土球大小、包装、装运、卸车苗木质量保证措施入手，并从树坑形状大小、土壤换填、堆树窝等栽植技术以及栽植管护等方面确保了蓝花楹在温带地区严冬栽植的成活。

二、蓝花楹在温带地区的反季节栽植施工措施

1.起苗技术及装车运输要求

苗木需求量必须提前十天以上报计划，保证苗木能按照计划进行栽植。起苗一定要检查土质。起苗时机根据土壤湿度确定，最好的情况是土壤不干不湿，选在无风的阴天起苗，苗木水势较高，失水速度也较慢。起苗技术要求：一是应达到一定深度和幅度，不损伤根皮、撕断侧根和须根，不损伤苗木地上部分，尤其是针叶树的顶芽，保证苗木标准要求的根系长度和根幅。二是圃地土壤干燥时，应在起苗前1周适当灌水，使土壤湿润；三是土球必须达到干径的8-10倍，干径15cm的蓝花楹的土球直径都是达到1.2米以上，土球包扎不能使泥土松散。四是适当修剪过长根系、劈裂根系、病虫感染根系；五是起苗后、包装前喷施根系、根颈、主干、枝杈等低温容易受到冻害的部位喷施植物防冻剂。另外，苗木运输量应根据栽植量确定进行装车，要求运到现场后及时栽植。装车时土球之间要挨紧，在车头方向做土球朝向前，树冠向后排放整齐；第一层土球紧贴车厢底部，第二层土球在第一层土球和树干中间，不直接压在土球上。苗木上下车要求带土球苗木在装卸车时不得损伤苗木和弄散土球，苗装车前运需要给土球、主干需缠绕草绳和无纺布等采取保暖措施；运输过程中要拉开棚布通风；土球干了适当喷水；顶上的棚布不能直接接触树苗。苗木运到现场后应及时栽植，当日不能栽植的要喷水保持土球湿润，并且用薄膜覆盖。

2.对树坑施工的特殊技术要求

为了保证树木到达现场能够及时栽植，首先在施工现场施工放线，然后挖树坑。为了在特殊的季节能够成活，树坑施工成方形。干径15cm的蓝花楹的树坑大小长宽深1.2米*1.2米*1米，树坑要上下垂直，大小一致。而且方形的回填松软土方多一些，有利于树木根系的生长；每个树坑都是通过小挖机进行挖掘，然后人工对其修正成上下一致的方形。栽植前需对树坑先填40cm 左右的土壤进入树坑，让根系可以顺利延伸生长。在现场有有积水的几个树坑必须进行排水处理，底部用砂砾石进行填垫，并挖沟渠排除积水和填埋砂砾石，让树坑永久不积水利于苗木生长。

3.种植穴土壤改良换填

树坑验收合格后，检查种植土是否合格。苗木栽植前，应对该地区的种植土壤性质进行分析，采取相应的消毒、换土等措施，合格的种植土质松散、无杂质。种植土需排水透气，有较好的保水保肥能力。对不合格土壤需进行换填，换填的入场土壤需是菜园土地表层30cm的土壤，并现场技术负责人员严格把关认可。

4.严格把关苗木质量

为了防止病虫害的传播与扩散，苗木在国与国、省与省之间调运时，必须到国家或地方检疫部门进行苗木检疫，检查苗木是否携带有检疫对象，国家规定只有由检疫部门检疫合格并发给检疫证书的苗木才能在地区间调运。由安徽六安（包含其他除重庆外的省份）来的蓝花楹树木首先需要查看合格检疫证书；其次是用测量工具核查土球、树干、树冠、树形等是否符合设计要求，符合设计要求及技术规范的苗木才能吊装到施工现场进行栽植。

5.栽植技术要求

5.1保温处理措施处理

及时对到场的树木进行修枝，再将树干缠绕无纺布，每个主分支也需要进行无纺布缠绕，并再对其缠绕草绳。栽植前应对树坑和树苗进行消毒处理。大树入穴前要对树根喷施生根液和杀菌剂，以利于杀菌消毒促进根部生长。对树木根部、树干、分枝使用防冻剂。特别注意的是树木不能过夜，必须当天栽植完成。

5.2堆砌树窝要求

栽植前对蓝花楹留40-50 厘米定干，并用碎土封好树窝堆砌树窝的泥土要求是高出树坑40-50cm，这样保证水分不易流失。栽植深度以苗木根颈略高于地面为宜，要保持苗木根系舒展。

5.3打四脚支撑要求

浇水前进行打撑架扶持，可以稳定树干，使根系与土壤保持紧密接触，有利于新根生长。一般在支撑材料要求不得老旧腐朽，生产至进货期不超过一年；材料必须干直；不得携带对苗木有危害的病虫害。采用四角支撑，支撑杆与树干夹角35°-40°，其两根支撑杆必须与道路平齐；在树干距地面2米处用井字箍固定支撑。浇完定根水把树木扶正后对地面处端头用木桩固定，井字箍再收紧后树干必须保持正直。

5.4浇定根水和覆盖地膜要求

支撑施工完毕后交完定根水。由于处于特殊严寒季节雨雪天气，不能马上实施定根水的浇灌。待到天气好了，然后把定根水浇下去。如不是雨雪天气，当天栽植就当立即浇透定根水。全部用薄膜进行把树坑进行覆盖地膜，用1.2*1.2米的薄膜把树坑处泥土和树干根部全部用地膜覆盖保温处理。

三、注重后期的养护工作

栽植过程完成进入冬季管护期，适时浇水，并查看草绳和无纺布、薄膜、草绳、地膜脱落情况并及时进行恢复。进入春季3月天气变好了，需渐渐给树木“松绑”。天气在25摄氏度左右先把地膜清除，再定时浇水。5月份把把树干的无纺布和树枝上的薄膜卸掉，并定时浇水。对几株树叶有点萎缩打嫣的蓝花楹采取输液等措施补救。

四、总结

目前经过我们技术领导小组对栽植技术的精心指导，施工单位的认真配合施工，蓝花楹在重庆垫江温热地带严寒冬季栽植共200株。截至目前9月份现场存活195株，死亡5株，成活率达到97.5%。达到理想的效果，整个栽植及管护过程的技术经验值得借鉴。

参考文献

[1]《城市园林绿地规划》，杨赉丽主编,北京：中国林业出版社，2006.

[2]《园林艺术设计》，唐雪山、李雄等编著，北京：中国林业出版社，1996.

[3]杨乃琴. 行道树在城市园林绿地规划中的作用[J]. 北京林业大学学报, 2001(s2):106-107.

[4]张海鹏, 武丽娜. 现代城市园林绿地规划[J]. 黑龙江科技信息, 2008(28):196-196.

[5]余涛. 绿化苗木栽植管理在园林绿化施工中的技术探讨[J]. 科技致富向导, 2014(3):24-24.

[6]赵立红. 园林绿化苗木的养护与管理分析[J]. 南方农机, 2018(5):192-192.

论文作者:何江霞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第22期

论文发表时间:2019/11/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d92a6bfab72fe8bf4a53d121.html