# 建筑外墙保温材料性能特点及质量检测论文_蒋俊平

蒋俊平

常熟市工程质量检测中心 215500

摘要：随着建筑外墙保温材料应用水平的不断提高，研究其性能特点及质量检测凸显出重要意义。本文首先对建筑外墙保温材料做了概述，分析了建筑外墙保温材料的合理选取分析，以及保温材料的防火设计。在探讨保温材料引发火灾的危险因素的基础上，研究了建筑外墙保温材料的质量检测。

关键词：建筑；外墙保温材料；性能特点；质量检测

一、前言

作为建筑外墙方面的重要材料，外墙保温材料在近期得到了有关方面的高度关注。该项课题的研究，将会更好地提升对其性能特点的认识以及质量检测的水平，从而有效优化建筑外墙的整体效果。

二、建筑外墙保温材料概述

由于我国社会经济的稳定快速发展，在城市中，高层建筑得到了大力推广，而这个形势带来的问题是，每个城市都出现了很多有关火灾的媒体报道，这就不可避免的涉及到了建筑火灾隐患问题。近年来，全国各地每年都有数起重大火灾的发生，这些惨剧都在牵动着人们的心。而在这些火灾事件当中，有很大一部分案例均是由于现场的建筑物外墙保温材料的防火性能过于低下而造成的。由此可知，在施行防火工作时，对于国内建筑外墙保温材料在燃烧中会出现的主要问题和重要作用，以及在设计时建筑外墙保温材料防火性能的相关情况，相关部门就应该给予极大的重视。将比建筑内保温，外墙保温具有明显的优势，因此在建筑行业得到了广泛地应用。

1.构造

作为用于外墙的保温隔热的保温层，其主要由界面层、装饰面层以及热保温材料层构成，一般覆盖在外墙外侧或者内侧。外墙保温材料主要用于建筑墙体的一类保温材料，依据应用位置的不同，可以分为外墙保温材料、内墙保温材料及屋面保温材料。在内在成分中保温材料可以分为：无机保温材料与有机保温材料。外墙保温主要是通过一定的固定方式，如粘结、机械锚固、喷涂等，将具有较低导热系数的绝热材料和建筑物墙体固定起来，以此将墙体的平均热阻值有效增加，进而起到保温、隔热的作用。

2.类型

建筑保温材料按照材料的耐火等级标准，分为有机高分子保温材料、无机复合保温材料以及无机类保温材料三大类别。其中以聚苯乙烯和聚氨酯泡沫为主的有机高分子保温材料，由于材料非常易燃而使发生火灾的系数增加。以胶粉聚苯颗粒保温砂浆为主要成分的无机复合保温材料，虽然不易燃烧，但是其燃烧会产生有毒的一氧化碳气体。然而由于其产生一氧化碳气体的量很少，因此无机复合保温材料成为最为安全的保温材料。此外，由玻璃棉、岩棉等保温材料合成的无机类保温层虽然不易燃烧，但是其产生的粉末和纤维会对空气造成污染。同时，由于材料滋生的细菌对人体造成危害以及施工难度大等缺点，使得无机类保温层的使用有了一定的局限性。

三、建筑外墙保温材料的合理选取分析

在当前技术条件下，从建筑外墙施工作业所涉及到的保温材料角度上来说，按照其所表现出的差异性耐火等级，基本可以将其划分为有机高分子保温材料、无机保温材料以及有机无机复合保温材料这三种类型。在建筑外墙保温作业的实践工作当中，相关人员应当结合对以上三类保温材料基本特性与参数的认知，结合材料防火性能对保温材料加以合理选取。笔者现针对以上三类建筑外墙保温材料的应用特点做详细分析与研究。

1.有机高分子保温材料分析：在当前技术条件支持下，有机高分子材料在实践应用过程当中所表现出的防火性能是最低等级的。导致这一问题产生的最关键原因在于：从组成结构的角度上来看，建筑外墙保温有机高分子保温材料的组成结构多为聚氨酯硬泡材料以及聚苯乙烯薄膜塑料这两种类型。以上两类构成要素最为显著的共同点在于，即均表现出了较为突出的易燃性特性，一旦在建筑外墙施工运行过程中出现不恰当或是不合理的操作，均有可能出现火灾事故。

2.无机保温材料分析：现阶段包括岩棉、膨胀玻化微珠浆料以及玻璃棉材料均属于建筑外墙应用过程中所涉及到的无机保温材料。实践研究结果表明，此类无机保温材料尽管自身没有表现出可燃性特征，从自身应用的角度上来说并不会对整个建筑外墙造成火灾事故的威胁与隐患，但这部分材料的综合性能水平较低，环保优势不够显著，并且会在实际使用过程当中造成对人体存在危害的颗粒与粉尘污染，从而加大建筑外墙保温施工的作业难度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.有机无机复合保温材料分析：此类材料可以说是现阶段应用最为普遍，且综合性能作为优越的保温材料。从结构组成的角度上来说，此类有机无机复合保温材料多以胶粉聚苯颗粒浆料为主，此类浆料自身的燃点极高，这也就意味着现阶段有机无机复合保温材料的难燃性性能表现优越且在出现燃烧性火灾事故的情况下不会表现出任何形式的火焰传播性能。与此同时，有机无机复合保温材料在实践应用中不存在自身的防火安全问题，从而广泛适用于包括居民住宅、高层建筑以及公共建筑的防火性能设计实践当中。

四、建筑外墙保温材料的防火设计

1.设置相应的防火构造物

（一）对于新建筑物。首先，在修订的标准中，对于外墙保温材料燃烧性能等级的规定，要能够满足建筑外墙保温系统阻隔火焰传播的能力；其次，由消防部门对建筑外墙保温材料的防火性能进行测试和监督；再次，对于使用聚苯板薄抹灰的外墙保温系统，应相应的增设挡火梁合和防火隔离带等防火构造物。

（二）对于已经采用可燃性保温材料的建筑物。首先，应采用不燃性材料为保温层做水平和竖向分隔；其次，建筑物的外墙转角两侧以及窗口、门洞周围应用不燃性材料进行分隔；再次，建筑物的外表层应用不燃性材料全面覆盖，可用水泥砂浆进行涂抹；最后，如建筑物外墙采用幕墙，应用防火材料对幕墙与每层楼板、隔墙出的缝隙进行封堵。

2.选择正确的外墙保温材料

（一）外墙保温材料选择：按照现行的制度要求，百米以上的建筑外墙基本上都要用A级材料，百米以下可用B1级（不加防火隔离带）B2级（需设置防火隔离带）。

（二）外墙保温材料性能参数：在对建筑外墙保温材料选择时，应重点掌握聚氨酯泡沫、挤塑板和苯板的效能选择，可按以下参数选择。①保温效果：聚氨酯泡沫最好，挤塑板次之，苯板最差；②耐冷热性能：聚氨酯泡沫最好，挤塑板次之，苯板最差；③吸水率（性）：挤塑板最低，聚氨酯次之，苯板最易吸水；④耐火性：挤塑板最长，苯板次之，聚氨酯泡沫最差。

五、保温材料引发火灾的危险因素

1.材料特性

有机高分子保温材料由于本身非常易燃，而且燃烧非常猛烈，导致火灾一旦发生，就很难得到有效的控制。此外，由于有机高分子保温材料的着火点低，使得在建筑施工过程中，对电气焊工作的防火要求增加。一旦操作失误，将熔融残渣接触到有机高分子保温板，就会迅速引起局部燃烧。同时由于有机高分子保温材料的燃烧非常猛烈，有时还会发生爆发式燃烧，因此局部的燃烧会很快蔓延至整个楼层，使火势无法得到控制。当火灾蔓延至整个楼层后，燃烧所产生的浓烟会在很短时间内使人窒息死亡，严重威胁了人民的生命安全。

2.系统构造

高层外墙保护层通常使用粘贴和螺丝对有机高分子保温层进行固定，这使得保温材料和墙面间容易出现空腔。一旦发生火灾，这些空腔就会在很大程度上加快火势蔓延。再加上高层有较大的风势，使得火势蔓延速度之快让人无法想象。

3.扑救困难

有机高分子保温层一旦发生燃烧会迅速蔓延至整楼，而高层的防火方法又有很大的局限性，救火车的水炮只能射到50m的高度，这对于现在的高层来说是远远不够的。因此目前高层一旦发生火灾，我们无法对火势进行有效的控制，这使得人民的生命安全受到了严重的威胁。

六、建筑外墙保温材料的质量检测

节能工作的不断深入，对于节能材料的使用也越发的突出，如何保证材料的使用中的安全性能，和材料的有效性，就需要借助检测的手段进行。对于这规定，国家也相应的出台了多个关于节能减排方案的指导意见，并在相关的保温隔热材料的使用中制定了一系列的规范措施。并在建筑结构完成的时候，要去外墙的结构进行一定的验收阶段，保证材料的使用质量。其中检测的标准有一下几点：

1.保温隔热材料的性能检测，其中包括保温隔热材料的导热参数、材料化学性质、抗压（抗弯、抗剪、抗扭）性能以及材料的阻燃性，良好的保温材料都必须严格的按照相关的标准一一通过；

2.粘结材料的拉伸性能。在外墙材料的使用中，就必须考虑到墙体出现的变形，这里的变形存在有因为温度变化出现的应力变形和建筑出现沉降中出现的变形。保温材料要能在建筑变形的过程中承担一定的应力变化。而且不会在房屋建筑变形的过程中会使得保温材料出现裂缝，出现漏水现象，从而影响保温隔热材料的使用功能性，因此在质量检测中对于粘结材料的拉伸性能的检测也是尤为关键；

3.对于保温隔热材料的力学性能检测和防腐蚀的能力。长期在外界的风吹和雨淋的作用下，有些材料会出现风化和腐蚀的情况。在对于质量的检测中，要对于保温隔热材料的力学性能和抗腐蚀性能进行检测，在一些存在风化现象存在的保温隔热材料不得在建筑工程中使用；

4.在建筑安装中，对于材料的安装中的配件也要有一定的技术安排。在保温隔热的材料安装之前，质量检测的任务还要涉及到安装拉杆，对于拉杆的拉伸强度也需要有相应的强度标准。对于安装的板材的强度也必须做出相应的规范，在施工过程中施工单位也要对于施工的标准严格的遵循。

七、结束语

总而言之，建筑保温层是现在高层建筑的重要组成部分，其对隔热保温起着很重要的作用，为人民带来了很多福利。然而，由于建筑保温材料的易燃性，使得建筑保温层成为一把“双刃剑”，在带来社会效益的同时，也成为了新的火灾隐患，危害了人民群众的生命财产安全。只有做到有效的预防，提升防火意识，才能使建筑保温层更好得为人民服务。

通过对建筑外墙保温材料性能特点及质量检测的相关研究，我们可以发现，在当前各种条件下，建筑外墙保温材料的特点优势决定了其在实际应用中的地位，有关人员应从其应用的客观实际出发，制定最为符合实际的质量检测方案。

参考文献：

[1]彭飞，浅谈建筑外墙保温材料防火性能设计[J].建材技术与应用.2011（04）：123—125.

[2]周小倩，浅谈建筑外墙保温材料防火性能设计[J].城市建设理论研究.2011（02）：45—47.

[3]崔建国，建筑外墙外保温材料的防火性能探讨[J].科技传播.2011（15）：78—79.

论文作者:蒋俊平

论文发表刊物:《基层建设》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/10/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d93b2f21e7caa3bf0be2a8ff.html