# 环境工程水处理中对曝气设备的应用探讨论文_苏文锋

广东智汇环境工程技术有限公司 300200

摘要：在经济高速发展的今天，人们对于我们的环境的重视程度越来越高，环境工程成了人们的关注点。环境工程的水处理是环境工程的重要内容之一，现今，环境工程的水处理中曝气设备的应用成为了人们所探讨的问题。文章从多个方面展开了对环境工程水处理中曝气设备的应用分析。

关键词：环境工程；曝气设备；应用

近年来，我国已经意识到环境污染问题的严重性并不断加大对环境污染的防治力度，环境工程领域因此取得了较大的发展。环境工程水处理是重点的技术研发领域，水处理的效果会对人们的生活产生直接影响。水处理技术中曝气设备具有不可替代的地位，曝气设备的功能主要是为微生物群提供有氧的生存环境，保证微生物群能够发挥其分解污染物的能力，因此，对于曝气设备的应用研究具有尤为重大的现实意义。

1曝气设备的作用机理分析

常见的水处理方法是通过在污水层内部培养好氧微生物群，使其能够对水体中的污染物进行有效降解，以实现净化水质的目的。微生物群的生存和活动都需要水下具备充足的氧气环境才能保证其活力，因此，就需要曝气设备在此环节发挥其作用。曝气设备主要是向污水环境中充入大量的空气，并不断通过对水体的搅拌使空气能够深入到水体下方，保持水体中氧气供应充足并且分布均匀，为污水中微生物群的生存创造了有氧环境，加速了微生物处理污水的效果。曝气设备之所以在水处理领域应用广泛，主要是由于其具有如下技术优点：一是曝气设备内部构造简单，且操作更为便捷；二是对水体的充氧效果好，能够保证氧气分布的均匀性；三是不会引发额外的污染源，诸入噪音污染或对水体的二次污染。曝气设备在使用前要依据实际污水处理环境进行相应的参数设置，主要应该考虑的环境因素包括水处理的面积的体积，水污染程度，污染物浓度，氧气供应量等系数指标，以经济性和有效性作为曝气设备使用参数设置的主要原则。

2现有的设备类别

2.1借助马达以便带动运转。表面曝气类的装置布设了马达，它带动着叶轮。导水板衔接着导管，污水被喷射至周边。喷射进程之中，污水增添了偏薄的水幕，接触空气而后带来了水滴。下落进程中，水滴撞击着装置以内的液面，这就添加了气泡。气泡及流动着的水滴增添了总体的氧量。相比其他设备，表面曝气显出了自带的优势：不必布设机房、曝气头及管路。构架较为集中且简易，节省了投入进来的金额。

2.2射流类的装置。曝气设备还含有潜水射流这样的新装置。设备运转之中，泵体出口接纳了喷射过来的水流，喷嘴座将其混同于气流。经由进气导管，这样的射流被运送至混气室，它融汇了水流；在这之后，经由扩散管以便喷出水流。潜水射流可用的装置之内，自吸式这样的配件被涵盖其中，归属重要的成分。具体而言，它含有扩散管、消音配件及搭配的进气管路、潜水性的排污泵体。电泵带来射流，喷嘴变更了流动的速率，提快了水流初始的速率。喷嘴周边区段将会增添负压，进气管融汇了气态及液态，构成了混合流。喷射速率很快，附带着偏多气泡。在偏深水域之内，涡流将彼此搅拌从而便于曝气。

2.3强制添加池内的气流。鼓风设备借助于压力来运送风量，强制送入足够的气流。经过曝气体系，管路送入了这样的气流。在曝气池之中气流混同着液体，二者被紧密接触。鼓风装置串联着曝气管路、布设的鼓风机。空气经由管路而被运送，生化池底侧布设了鼓风机。气流流经这样的装置将被变更为偏小的气泡，上移而后慢慢碎裂。这一流程内，氧气就被移转给了混合液。

3处理流程内的曝气运用

曝气设备可分成多样的类别，自身特性也并不等同。与之相关，装置被运用的范畴、细分的用途都会显出彼此的差异。企业要考量可承担的金额妥善去筛选设备。曝气依循的指标涵盖着：氧被移转的成效、各时段的充氧性能、动力性的成效。

3.1考量多重的指标。从技术视角看，衡量曝气类的设备就要查验它的规格、运转中的效能。在多重指标之内，效能可折射平日运转的劣势及优势。若筛选了优良效能这样的装置，则便利接续的运转，也可节省金额。与之相对，规格折射出这一装置自带的特性，并无优劣差异，只要辨别是否适宜即可。有些企业没能明晰选取时的侧重点，缺失必备的认知。企业经常觉得：只要识别了氧被转移的速率，即可衡量得出总体效能。但从实质上看，动力效率不可被忽视，不可单一辨别氧转移的成效。

3.2确认精准的系数。曝气流程之前，先要拟定精准的曝气系数，确认这类系数。环境水处理中，采纳设定好的某一软件即可拟定系数。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆Matlab特有的软件协助确认了可用的系数，数值更为精准，也提快了处理流程的速率。设定这样的系数，输入内置的某一指令以便求得数值，流程更为便捷。另一类途径为：Excel特有的软件可被用作求得系数，依循的确认流程更直观，参照了留存在表格内的数值。相比于Matlab，这种系数缺失了精准性。

3.3测定曝气类的性能。确认关联的系数，还应测得曝气类的装置特性，测定相关性能。借助公式即可测得多重的这类性能，它含有科学性。然而相比软件，测定的流程仍存有偏差，数值不够精准。未来探究中，还应着力去缩减差值。测定曝气性能，便于摸索更优的曝气特性，用作水体处理。吸纳新颖技术，提升环境的总水准。

4曝气处理系数的确定

4.1采用Matlab作为曝气处理系数的确定方法

水处理过程中主要使用曝气设备开展水体充氧作业，在具体水处理操作实施之前，要对水体充氧状况进行模拟实验，以确定曝气设备的各项处理系数。目前，可以利用matlab系统作为曝气处理系数的确定方法，该系统主要通过模拟不同处理系数条件下的曝气处理效果来测定出最终的曝气处理系数，并选取出最优化的曝气处理方法，通过此种方法可以有效确定曝气处理系数，而且不会耗费太大的经济成本，是一种经济有效的曝气系数确定方法。matlab系统在操作中具有如下优点：首先，该系统操作界面可视化程度高，且易于操作，只需要出入相关基本数据，系统就会对数据进行自动实验分析，并逼真的演示实验过程，进而输出最后的数据处理结果。其次，该系统操作的步骤可以清晰的展现在人们的眼前，其操作流程极具规范化，也更为科学，可以对不同实验条件下的曝气处理过程做出模拟，并从中选取出最科学的处理系数。

matlab系统的应用大大提高了曝气处理系数确定的精准度，也缩短了实验时间，但在实际数据分析和计算过程中还难免有一些误差存在，因此，还需要不断对系统处理数据的过程进一步完善，为曝气处理过程提供更好的数据支持。

4.2采用Excel作为曝气处理系数的确定方法

确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数的第二种方法主要是Excel。利用Excel确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数这种方法具有比较直观的效果，因为是做出相关数据的图，所以能够很直白的去看出环境工程水处理中曝气应用的相关系数。目前我国的大部分的确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数的案例来看都是采用Excel确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数，原因在于很多的确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数的工作人员都只掌握了利用Excel确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数的方法。

对于前文所述的问题，应该加强对利用Excel确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数的方法的学习，因为利用Excel确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数的方法是确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数的比较基础的方法，而利用Matlab确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数的方法是在这基础之上的一个提升，要想更好更准确地确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数，我们就应该巩固利用Excel确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数的方法，加强Matlab确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数的方法，只有做到这两点，才能更好地确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数。

5曝气设备性能效果的确定对于确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数，可以利用相关的计算机软件去进行确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数，而对于环境工程水处理中曝气应用的性能的测定，应该采用一定的公式去测定环境工程水处理中曝气应用的性能。利用相关的公式进行测定环境工程水处理中曝气应用的性能具有一定的科学性，因为那些公式都是由科学家们经过无数次试验得到的，比如测定环境工程水处理中曝气应用的性能的其中一个公式：标准状态下充氧能力是等于测试中水的体积与20益水中饱和溶解氧浓度乘积的值，它具有一定的科学性，利用“标准状态下充氧能力是等于测试中水的体积与20益水中饱和溶解氧浓度乘积的值”这一个公式我们可以准确地算出标准状态下充氧能力，这种公式的计算方式与确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数的软件确定的方法还有一定的差异性，总而言之，采用一定的公式去测定环境工程水处理中曝气应用的性能具有很大的准确性。

结语

环境工程水处理中曝气设备的应用具有很大的差异性，这种差异性在很多的数据中有着很明显的体现，我们在选择曝气设备时，要充分地考虑到这个问题，因为曝气设备的参数的不同影响着环境工程水处理的效率和质量。在分析环境工程水处理中曝气设备的应用中，我们应该有所体会，确定环境工程水处理中曝气应用的相关系数和测定环境工程水处理中曝气应用的性能对于环境工程水处理中曝气设备的应用来说非常的重要，这不仅关系到曝气设备的性能问题，更加影响了环境工程水处理的效果。笔者相信，通过对环境工程水处理中曝气设备的应用的分析，我们可以充分地认识到现今我们的环境工程水处理中曝气设备的应用所存在的问题，我们可以改进这些问题，最后去逐步地提高环境工程水处理的质量。

参考文献

[1]吕濠屹.关于环境工程水处理的曝气设备运用初探[J].中国建材科技,2014（5）:220，222.

[2]毕艳辉.环境工程水处理中对曝气设备的应用分析[J].黑龙江科学,2015（2）:34-35.

[3]薛露肖.环境工程水处理中对曝气设备的应用分析[J].绿色科技,2013（4）:178-179.

[4]商大文.环境工程水处理中对曝气设备的应用分析[J].科技创新与应用,2013（29）:154.

论文作者:苏文锋

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年3月下

论文发表时间:2017/7/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d941ee5d2c545a975f6f929e.html