# PLC与DCS控制在输煤系统中的应用研究论文_张建,马婉君

摘要：随着工业自动化的不断发展，PLC与DCS控制已经在各工业领域的生产中发挥了重要作用，极大提升了我国工业的现代化水平，实现了社会生产效率的全面提高。输煤系统作为火力发电厂的重要组成部分，其控制系统中PLC与DCS控制的应用已经十分普遍。在此情况下，对两者的应用进行深入研究，理清其在输煤系统构建方面的优劣势对找准输煤控制系统未来发展重点至关重要。本文对两种技术和输煤系统都进行了介绍，进而对两者在输煤系统中的应用展开分析。

关键词：输煤系统；PLC；DCS控制

引言

输煤系统是发电厂控制系统中的重要组成部分。随着现代发电厂建设的日益现代化，其控制系统的自动化水平越来越高，有效满足了当前日益增长的社会用电需求。对于输煤系统而言，目前应用较多的是PLC控制系统。而随着我国电厂装机容量的日益扩大和电力系统改革的不断推进，其电厂输煤控制系统中DCS控制技术的应用也越来越多。对此，为进一步明确输煤系统的未来发展趋势，就需要对PLC和DCS控制的应用进行研究，从而对两种控制技术有一个更清晰的把握。

一、PLC与DCS控制的相关概述

PLC技术与DCS技术两者都是伴随计算机技术与控制技术的发展而产生的，其都对计算机技术和控制技术进行了融合，以实现现代化的自动化控制功能。从概念看，PLC指的是一种功能，而DCS指代其体系结构。

PLC指的是可编程控制器，其主要采用的是微处理机技术，是一种能够进行逻辑变量处理的计算机系统。在输煤系统中，PLC控制可以适应各种恶劣条件下的工业生产作业环境。具体而言，PLC控制的在输煤系统中的应用特点与功能特点集中体现在以下几方面：一是可以实施顺序控制，实现自下而上的运算处理；二是可以实现输煤系统的逻辑控制、定时与计数控制、步进控制、PID控制以及数据控制；三是为输煤系统提供数据处理、通信与联网等功能，使输煤系统的控制更加快捷高效；四是可实现一台PC机控制多台PLC，或由多台PLC共同组建PLC网络，该网络既可以当做独立DC，也可以作为DCS的子系统；五是能够为输煤系统提供闭环控制功能。

DCS是一种基于计算机技术、通信技术以及屏幕显示技术的分散控制系统，能够对生产过程进行数据采集、控制与保护。此外，DCS控制还具有数据共享功能，可以有效实现生产过程的多计算机监控。具体而言，DCS控制技术的功能特点集中体现在功能分散但操作显示集中、算式先进、精度高、响应迅速、易于维护且安全可靠。对于DCS当然通信功能，其主要依靠一个自上而下的树状拓扑系统来实现。同时，该技术还是一种控制、操作、现场仪表的三级结构，可以依据实际生产需求进行硬件分散布置。目前，DCS技术多在一些石化、大型电厂机组中得到应用，其通过强大的人连续过程控制能力实现了这些机组当然集中控制，极大提升了控制效率，改善了生产状况。

二、输煤系统概述

在了解PLC与DCS控制系统后，还需要我们对输煤系统有一个基本了解。其作为我国发电厂控制系统的重要组成部分，一般由上煤系统、配煤系统以及上位计算机监控三部分构成。在实际生产中，该系统控制项目众多，如给煤机、三通挡板、皮带机、碎煤机、滚轴筛、振打器、卸煤机、翻车机、皮带秤以及取样设备等都受输煤系统的控制。而随着输煤控制系统的不断发展，其控制项目仍在不断增加，尤其在新型PLC和DCS技术出现后，其可视化监控系统也属于输煤系统的控制部分。与其他控制系统相比，输煤系统的控制更为分散，控制范围更广、距离更远，实际作业环境更为恶劣，其各种受控设备极易受到粉尘、震动、噪音以及电磁的干扰和影响，从而使输煤系统运转出现问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，输煤控制系统多需要进行顺序控制，所以PID较少，控制也更为单一且独立。在控制逻辑层面，主要以开关了逻辑进行控制。正是基于输煤系统的这些特点，人们将PLC与DCS控制技术应用其中，以不断满足现代发电厂输煤系统的控制需求。但在具体应用中，却仍需要从系统的实际情况出发，以最大限度的对设备资源加以利用，提升控制效能，并降低系统的造价成本。

三、PLC与DCS控制在输煤系统中的应用分析

目前，为解决输煤系统控制中所面临的各种难题如受控设备多、分布广、作业环境恶劣、操作频繁以及维护难度大等，相关领域将基于计算机技术与控制技术的PLC和DCS控制技术应用其中，在极大程度上提升了输煤系统的工作效率，改善了生产与管理水平，为我国发电厂的建设发展作出巨大贡献。但对于这两种控制技术，其在实际应用中也各有优势。

（一）两者在输煤系统控制层面应用的技术对比

首先，PLC只是一种控制装置，其应用于输煤系统中只能针对特定单元发挥作用。而DCS则是一种分散式的控制系统，其可以对输煤系统中各种装置起作用。其次，在运算层面，PLC控制可以进行逻辑运算和控制回路运算，虽然在解算逻辑时效率较高，但在面对一些复杂运算时则比较棘手，且PLC的梯形图编程较为繁琐，也缺少直观性。而DCS由于其所使用的人功能封装模块进行各种运算，所以其面对各种逻辑运算都能轻松应对，且表达清晰。但在单一逻辑运算方面，DCS的表现则劣于PLC。再次，在扩展性方面，DCS在设计层面为输煤系统提供了许多扩展性接口，其无论是外接其他系统还是对原有系统进行扩展都很容易实现。而PLC的扩展性则较差，一旦系统搭接完成，则很难进行操作站点的增加或删减。最后，从数据处理能力、通信网络、组态功能、安全性以及人机交互等多方面进行综合比对，DCS控制的表现也基本都优于PLC控制。

综上，从技术层面看，DCS控制应用于输煤系统上的优势较PLC更为明显，而这也是DCS在输煤系统建设领域应用逐渐增多的原因之一。

（二）两者在输煤系统控制层面应用的经济性对比

长期以来，我国的输煤系统中辅助车间多使用PLC控制，这主要是因为以往的DCS成本较高，价格较贵，所以利用PLC构建输煤控制系统更具经济性。此外，在运行维护费用方面，PLC模块基本无需维护，而DCS因接地方面难以满足相关要求而经常出现烧坏模件的现象，这就进一步提高了DCS控制系统在输煤系统中应用的成本。然而，随着两种控制技术的不断发展，DCS技术越来越成熟，其价格也迅速下降。从目前市场上PLC与DCS控制系统的价格看，DCS控制系统每I/O点的价格无论是国产还是进口都与PLC相持平或更低，这使得输煤系统应用DCS构建控制系统的成本大大降低。在两者经济性几乎不存在过大差异的情况下，目前越来越多的热工自动化领域开始优先选用技术更先进，稳定性更优，功能更强大的DCS系统。例如杭州和利时自动化有限公司利用DCS构建出的输煤控制系统就较传统PLC更具经济优势。

结束语：从上述分析中可以发现，DCS控制系统更符合现代输煤系统发展的需求，因此在未来应进一步加大对DCS控制系统应用的研究，以确保输煤控制系统能够全面纳入DCS控制范围。

参考文献：

[1]刘定邦.火电厂DCS一体化控制系统的控制器数量配置[J].机电信息,2015(21):172-173.

[2]韩冰. PLC在火电厂输煤系统中的应用[J].煤炭技术,2014,33(02):38-40.

[3]刘国利. DCS在发电厂输煤程控中的应用[J].发电设备,2008(01):77-80.

[4]唐明保,周忠伟. DCS系统在热电厂输煤系统中的应用[J].可编程控制器与工厂自动化,2008(08):37-39+62.

论文作者:张建,马婉君

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d94ccd7f6d99d9cb634f2c24.html