# 园林工程施工中的生态环保建议措施论文_徐慧

徐慧

棕榈园林股份有限公司 广东广州 510000

摘要：目前，我国各大城市园林工程不断增多，在园林施工过程中，一定要采取生态环保措施，使园林景观更加接近大自然，促进城市的可持续发展。基于此，文章主要从选苗、种植、使用生态物料、节约建材、节约用水、节约用地等方面提出了园林工程施工的生态环保建议，并从提出了几点推广生态环保技术的建议，以供参考。

关键词：园林工程施工；生态环保

引言：

园林绿化跟随城镇化的步伐日新月异，在景观美化作用之外，对人居生态环境的改善越来越得到重视。园林工程从设计到施工，从方案到实施，每一株花草树木，每一颗砂砾砖石安置何处及以何种方式安置，倾注的思考和关注越多，得到的效果越上乘。如何在控制成本及能耗的基础上，达到最佳的景观和生态功能效果，是每一位园林从业者工作的出发点和落脚点。

1.生态环保建议

1.1选苗

首先要对外来物种的入侵保持警惕，从入选植物名单中剔除入侵性品种；其次要因地制宜，适地适树，筛选当地的代表树种并多加应用。乡土树种不仅在景观文化上能强化地域特征，重要的是已经过历史的筛选，是非常适应于当地的气候环境特征的，减少后期的养护管理之烦劳。最后再强调品种的丰富性，适量的引种特色植物。

具体选苗规则：选择生长旺盛、植株健壮、无病虫害、无机械损伤的苗木，对于需要保持全冠和不易成活的苗木最好选择容器苗。植物材料的规格和形态要符合设计要求，苗木的质量不能低于出圃要求。尽量选择近两年移植过、土球较大的苗木。

“大树进城”虽然能即时成景，但实则劳民伤财，能耗大。可在方案之初就引导客户，苗木的选取以少年期最多中年期为宜。

1.2种植

种植季节选在生长期能保障成活率，植物生长的最合适季节为春秋两季。在这两个季节进行移植会比较省工省力，施工工期可考虑到这方面的因素。若要反季节种植，则要做好加大土球、修剪、绑缚等工作，栽植苗木要做到随挖、随运、随种，如遇特殊情况不能及时栽种的，也要做好假植工作。种植以阴雨天或早晚为宜，避开酷暑与严寒天气；夏天做好防晒补水，冬天做好防风防冻措施。

另外要做好相关的园林防疫工作，对于当地常见的病虫害进行摸底和清查，提前做好综合防疫和应对措施。

1.2使用生态物料

改善土壤结构的生物炭、有机肥、AM真菌菌剂，还可以施放蚯蚓（特别有效），以上几种混入土壤；用来地面覆盖的如鹅卵石、水晶石、河沙、陶粒、松针、石砾、珍珠岩、岩棉、泥炭、木屑、树叶树枝粉碎物等，一方面用于绿化内裸露地方的覆盖美观，营造特别的质感质地外，还有通气下渗，降低蒸散和提供有机物养分等作用。

1.3运用节能工艺，节约建材

在设计方案中就尽量避免过多的弧形、异形铺贴，减少边角料的产生；或者能找到厂商提前预制好规格板材，省时省力；在施工过程中提高建材利用率就要处处留心，重视和改进施工技术与施工工艺细节，例如：石材碎拼尽量利用边角料，不要大面积铺设，避免大规格板材繁复切割的耗费；在钢筋焊接术上，传统的方法搭接技术浪费了钢筋材料，利用螺丝连接的新工艺代替传统方法进行钢筋连接，可以节省一定的钢筋建材；在排水管道建筑上，利用循环用水、先进排水技术，减少对水资源的损耗，减少管道材料的运用；在植物灌溉术上，运用滴灌技术代替传统的漫灌技术，可以提升绿化灌溉水平节约水资源。

1.4节约用水

利用生活污水灌溉园林植被。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆园林工程建设要消耗大量水资源，若生活污水直接排放进下水道会造成水资源白白浪费。生活污水的合理利用对于水资源匾乏的城市来说是非常有意义的举措。在园林建设时铺设专门的管道和组装的设备，将生活污水引用到园林植被灌溉中，完全可以满足园林的绿化灌溉。这样既做到了水资源的循环利用，又达到了节能环保的目的。

推广节水型灌溉技术。在园林设计和规划中，园林灌溉工作不仅关系着园林各类植物的生存，同时影响着我国城市水资源的开发和使用，可见做好园林灌溉工作，能有效解决水资源浪费问题。但目前我国园林规划部门缺乏对灌溉技术的管理，并未成立专门的灌溉管理组织，导致我国园林灌溉技术水平普遍较低。为切实做好园林灌溉工作，降低水资源的消耗，建立节水型园林工程，在园林设计规划中应采用节水型灌溉技术，实现灌溉的自动化和智能化，具有较高的经济性，当然在采用灌溉技术时，应综合考虑到不同植物生长特点，有利于促进他们更好的生长。节水型灌溉技术和方式打破了传统水车拉水灌溉的弊端，采用科学合理的灌溉技术，创新出喷灌、滴灌等方式，大大降低了水资源的损耗，实现了节约水资源的目标。同时，节水型灌溉技术利用自动化技术，确保灌溉工作的高效性，提高了园林灌溉效率，减少管理成本，因此积极推广与应用节能灌溉技术，将节水型园林设计规划理念深入人心，实现园林规划节水节能的目标。

1.5提高土地利用率

在不影响城市绿化用地的前提下，对城市中原有的生态绿地、水面、苗圃等实施有力的保护，尽量以最小的改动实现良好的生态效益，提高城市土地利用率，用最少的绿地打造高效的园林绿化环境，使得每个人工元素都能被覆盖绿色元素，走出一条节地型绿化道路，改善城市生活环境。如人口密集的区域，土地资源比较有限，可以充分利用墙体进行垂直绿化，或在桥体等地方实施绿化。采取空间绿化，不仅可以丰富城市景观，增加氯含量，而且还能具有滞尘、降温等作用，将绿化用地不足的问题有效解决。加强城市建设，有效协调城市建设与绿地保护的关系，做好自然植物群落的保护工作，特别是自然山、树与湿地等，对城市中的大树、古树做好存档管理，加强管理，减少再开发和再改造，降低园林建设的成本。

2.生态环保技术的推广

2.1优化园林工程施工方案

对于园林工程的施工建设，要制定合理、科学的施工方案，将园林建筑过程中所需的各项资源与施工组织设计有效结合。在选择施工设施时，要尽量采用绿色节能环保的施工设施，如选用节能水龙头和节能灯等节能产品，合理运用施工工艺，最大程度地减少对施工设施的损耗。在建设过程中，要积极推广节能型技术与节能型产品的运用。在建设园林路径和回廊过程中，要考虑基础工程的稳定性；在进行植被移植时，要结合园林建设进度，确定植被移植的最佳时间；在进行路面浇筑工作时，要合理安排浇筑时间，避免人员浪费，合理利用人力物力。施工队伍还要不断提高施工效率，降低能源损耗，防止不必要的浪费损失。

2.2科学规划，积极应用绿色技术

对城市绿地做出科学规划，有效利用城市园林的生态格局，可以很大程度的提高生态效率。在建设绿化园林时需要利用原有的地形地貌进行改造，就地平整土方，清除杂草的同时留下原有的本土植物，根据建设区域的地形划分植物群落。此外，还要积极发展立体绿化，立体绿化的种类较多，包括屋顶绿化、天桥绿化、墙面绿化、垂直绿化等等.节约型绿化园林需要加入非常多的立体绿化元素，不仅能增强绿化的效果，还能提高环境质量与生态效率，对于提高社会效益具有非常重要的作用。完善节水系统，建立地下蓄水池，将雨水或者居民生活废水收集过滤到池内，然后利用抽水机通过管网运输到园林各景区，进行树木浇灌，这种节水方式能够节约大量的水资源。

结束语：

综上所述，园林施工由于其目的的特殊性，使得其在建设过程中有许多与常规建筑建设不同的原则，生态环保措施的运用对园林建设具有极其重要的意义。园林绿化工程施工的相关参与者一定要加强施工管理，保证园林绿化工程的施工质量，创造出既符合生态，又注重景观，同时体现人文关怀的高质量、高品位的园林工程。

参考文献：

[1]王精.节能型技术在园林施工中的应用研究[J].广东科技，2014（14）.

[2]张双兰，邱朝霞.浅谈城市园林绿化的可持续发展[J].科技情报开发与经济，2011（33）.

[3]任连生.园林施工中节能型技术的应用探析[J].现代园艺，2014（30）.

[2]虞亚芳，虞宝新.生态风景园林施工注意问题探析[J].科技创新导报，2013（30）.

论文作者:徐慧

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d95721787f1859d85cb924df.html