# 浅谈矿石贫化的原因及降低贫化的对策论文_杨智黄,刘凤泽

摘要：羊拉铜矿是一个多金属矿床，集采、选、冶为一体大中型企业，其矿石贫化损失具有一定的代表性，结合矿山采场出矿、选矿厂的生产实践，对选矿回收中存在的问题，分析了矿石贫化对选矿及矿山经济效益的影响。分析了羊拉铜矿在采矿过程中造成矿石贫化的因素，并对其控制对策提出了建议。

关键词：羊拉铜矿、矿石贫化、 影响因素 、对策

1 前言

羊拉铜矿是铜铅锌金银硫铁等多金属矿，矿体严格受地层、岩体和构造破碎带控制，呈层状、似层状、透镜状、脉状产出,形态变化复杂，具有分支复合、尖灭再现、膨大缩小等分布特点，受断层影响，许多为氧、硫混合采场。而在矿床开采过程中，工业矿石内混入围岩、废石、非工业矿石等原因造成了矿石贫化。矿石贫化不仅是评价采矿工艺的重要技术指标，也是影响矿山效益的重要经济指标。因此，降低矿石贫化是矿山企业生产管理的重要内容之一。本文通过分析了造成矿石贫化的原因及贫化对选矿矿山经济效益的影响，并结合选矿及生产实际，提出了降低矿石贫化的若干对策。

2 矿石贫化的原因分析

2.1由于地质条件原因，回采设计必须要造成贫化的不可避免贫化。

2.2采幅控制不佳，部分围岩被采下混入原矿石中造成贫化；

2.3探矿，采切工程引起贫化。探矿工程为揭露矿体边界线,矿体的边界会产生一定量的围岩；部分探矿，采矿工程布置不合理采下围岩，且增加下一步回采废石混入量;

2.4矿化不均、矿体内有夹石、矿体边界不明显，造成非工业矿体与工业矿体、工业矿体与夹石一同采下，或者不同程度地采下表外矿造成贫化；

2.5采场施工时工程质量意识不强，技术素质较差，采下较多的围岩造成贫化，如：打炮眼指向不当，炮眼超深；不按采场回采方向回采，恶化了采矿条件，影响了凿岩爆破条件，采下过多围岩；

2.6施工队组重进度，轻质量；重当前利益轻长远利益，重局部利益轻整体利益，违反工艺规程，影响贫化的升高，如：因供矿量严重不足，施工方将溜井的围岩当矿石出，引起人为贫化。

2.7特殊的地质条件难以控制废石混入而引起贫化，如顶板围岩不稳定混入，上盘围岩沿岩层面节理裂隙发育，由于爆破震动围岩内部结构破坏或者局部明显破坏，随着爆破暴露面积逐渐加大及时间的延长，在开采期间矿体顶板废石冒落。

由此可以看出，矿石贫化的因素是多方面的，有的可以控制的，有的是较难控制的甚至是不可控制的。

3研究矿石贫化对选矿及矿山经济效益影响及对策

3．1 矿石贫化对选矿及矿山经济效益的影响

矿石贫化对选矿的影响，主要表现在提高矿石的回收率，降低选矿成本。在矿山的生产过程中，选矿回收率、精矿品位、精矿价格、地质品位、矿石产量、固定成本与矿石贫化有着直接的关系。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 矿石贫化的产生及降低贫化的对策

根据产生矿石贫化原因的不同，可把贫化分为两类：(1)不可避免贫化，是由地质条件决定，按开采设计或采掘计划的规定必须采出的一部分围岩、废石或非工业矿石造成的贫化。(2)可避免贫化，即生产过程中由于地质资料不准、采矿方法不当、组织管理不善、作业不严谨、人为掺废石等造成的贫化。下面对后者进行分析。

3．2．1 地质资料

地质资料是采矿及选矿的生产依据，地质资料的准确性间接的影响到采矿及选矿的科学性及合理性。地质资料的不准确将会导致采矿费用的提高，采矿设计、及爆破导致采场矿石贫化，而地质编录及取样的准确将会影响选矿回收率的高低，应该规范取样工作及增加矿石氧化程度的研究工作。因此，加强对矿石贫化的研究、加强采场管理、提高自身技术水平可以降低贫化，增加矿山的经济效益。

3．2．2 采矿方法与施工

采矿方法是否合理、科学不仅反映在回收率的高低，采矿成本的多少，而且也反映在矿石贫化的高低上。因此，在当前的生产实际中，把贫化情况作为评价采矿方法是否合理的技术指标之一，是很有必要的。在具体的设计中采用多方案对比，综合考虑各种因素，使设计科学合理，从而有效控制和降低矿石贫化。

采矿施工是对采矿设计的具体实施。作业人员是否严格按设计要求施工，不仅影响到采矿效果而且会影响到矿石贫化。比如，在采场炮孔施工中，超深孔的存在，势必造成多放围岩；装药时不按要求装，也可造成多放围岩；人为掺废石等，以上现象在生产中普遍存在。为了保证施工质量，在采矿过程中应加强现场管理，合理设计，严格施工。

4 降低矿石贫化采场管理对策

4.1加强分层施工过程中管理。开分层是在采矿之前进行，采场内帮壁揭露矿体时，必须充分揭露矿体底板边界线，如果发现施工单位开分层时过多采下下盘围岩，应及时制止，避免今后回采贫化；

4.2加强对矿区矿石形态认识。通过典型案例分析，算账对比，使广大员工不断加深认识降低贫化的经济利益，提高每一位员工把好矿石质量关的自觉性；

4.3加强采矿管理工作。先设计后施工，定期进行采场回采检查工作，合理的取舍矿体，正确处理采矿跟贫化的关系，这对矿体变化复杂的采场回采有很重要的指导意义；

4.4加强出矿管理。出矿管理是掌握贫化损失的关键，采取以下措施：（1）现场技术指导工作，在采场用明显的标示及时圈定矿体顶底板边界线；（2）合理安排出矿的先后顺序，不允许废石与矿石混装倒入溜井中；（3）人眼无法辨别矿石质量时，要用捡块法进行取样化验，根据化验结果指导出矿；（5）采场出矿末期，上盘脱落的围岩必须分装分出，降低贫化。

5 结论

综上所述，矿石贫化对矿山经济效益具有重大影响，控制和降低矿石贫化是提高选矿回收率及矿山经济效益的有效途径之一。针对矿山生产实际，必须加强地质、采矿技术、选矿工作，加强现场管理，改进对采场的管理办法，增加投资，采取必要措施，以提高管理手段的有效性，加强对矿石贫化原因的研究，切切实实把矿石贫化降下来，使矿山选矿回收率及经济效益上一个新台阶。

参考文献

1、2006年11月，昆明有色冶金设计研究院 《云南迪庆矿业开发有限责任公司羊拉铜矿里农矿段采矿工程初步设计》 黄兴益 宁忠等

2、2004年9月，云南省地矿资源股份有限公司 《云南省德钦县羊拉铜矿里农矿段首采区地质勘探报告》 王外全等

3、2007年，冶金工业出版社 《地质学》第三版 徐九华 谢玉玲等

论文作者:杨智黄,刘凤泽

论文发表刊物:《科技中国》2018年4期

论文发表时间:2018/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d96d5b530a0480e54e142fd2.html