# 建筑装饰工程施工技术和质量控制研究论文_刘建波

山东奥德城投开发有限公司 山东省临沂市 276034

摘要：伴随着我国经济发展和科技的进步，人民对于生活质量的要求越来越高，在建筑行业，人们不仅要求建筑的质量，对于居住的舒适度也有很高的要求，所以在建筑行业的施工工作中，建筑装饰工程的施工就成为了其中很重要的内容，人们对于建筑装饰的设计和效果有了更高的要求。在建筑行业中，建筑装饰施工工作能够带给居民更高的居住舒适度，所以在建筑的装饰施工工作中，需要对装饰施工技术进行管理，提高装饰施工的质量。

关键词：建筑装饰工程；施工技术；质量控制

1建筑装饰施工技术管理的意义

1.1提高企业的竞争力

现代社会的经济发展十分迅速，人们的生活水平显著提高，对于建筑就有了更高的要求。其中，用户对于建筑装饰工程的质量就有比较高的要求，需要在满足基本舒适度的同时，还要能够满足用户的个性化需求，需要实现建筑与环境之间的协调。传统的建筑装饰工作在该方面存在很大的不足，导致建筑装修的质量和效果都明显不高。加强建筑装饰施工技术的管理，对施工人员进行整合和培训，用新的施工理念进行施工，能够有效提高建筑的装修质量和效果，从而提高建筑装饰企业的竞争力。

1.2提高装饰质量

建筑的装饰对于居民生活的舒适度有很大的影响，现代建筑装饰施工工作中，加强建筑装饰施工技术的管理，就是在建筑装饰的施工过程中，选择合适的建筑装饰材料，采用先进的施工工艺，满足用户对于建筑装修的需求。在该过程中，能够对建筑装饰施工中出现的问题进行分析，制定合理的装饰方案，从装修的选材到施工都能够进行合理的安排和控制，从而有效提高建筑装饰的质量。

2建筑装饰工程施工技术要求

2.1构造设计

1、装饰工程要确保建筑主体安全；2、需要确保装饰层平整以及均匀的流畅性、统一性；3、装饰构造从温度以及受力条件上都要与建筑主体保持一致；4、装饰工程需要使用符合要求的合格材料，提供无污染的作业环境；5、装饰工程需要具备防腐、防火、防水以及防潮等功能。

2.2装饰材料

确保建筑装饰工程质量的重要条件就是装饰材料，这同时也是房屋环境保护、结构安全以及美观豪华的主要因素。装饰材料涵盖了建筑陶瓷、建筑玻璃、饰面石材、高分子材料、建筑幕墙、金属材料以及木制品等：①、建筑玻璃。建筑玻璃需要具备良好的透光性以及透视性，同时还需要具有保温、隔声、耐腐蚀、化学稳定性等。②、建筑陶瓷。建筑陶瓷包括了装饰房屋所使用的干压陶瓷砖、卫生洁具等。干压陶瓷砖的尺寸偏差、物理化学性能以及表面光滑度都有着相对较高的要求。卫生洁具需要具备一定的吸水率，普通卫生陶瓷与高档卫生陶瓷吸水率分别为1%、0.5%以下。③、高分子材料。建筑上所使用的涂料与塑料都属于高分子材料，从技术层面看，建筑涂料需要有着较高的附着力，具备耐溶、耐腐蚀以及耐磨的特征，同时毒性还要控制在一定的水平，装饰塑料则是无毒害作用，隔声、绝热以及绝缘等。④、饰面石材。在装饰工程中经常使用的饰面石材包括了天然花岗岩、大理石以及人造石材。⑤、金属材料。金属材料包括了装饰用钢材与铝合金。装饰所用的钢材无论在刚度还是强度上都有着硬性的规定，作为装饰工程用材，良好的加工性能也是必备的。而对于铝合金而言，其外形要美，质量要轻，具有较高的刚度、优秀的化学稳定性以及耐腐蚀性。⑥、木材。建筑用木材技术要求是确保木材的含水率、湿胀以及强度需要满足要求。⑦、木制品。木制品涵盖了人造木板、木地板以及实木地板等，装饰用木制品其不仅要具备良好的加工精度，同时因为外用，还需要具备优美的外观质量，物理性能与甲醛的释放量要符合标准。其中甲醛释放量需要在0.12mg/m3以下。

2.3装饰工程施工方法

（1）、墙面施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆抹灰施工主要方法为：①、基层清理，这是影响装饰工程质量的重要因素，也就是在抹灰之前要清理干净基层表面的污垢以及尘土，然后洒水湿润，如果表面存在一定的凹凸面，需要使用一定配比的水泥砂浆抹平；②、细节处理：在外墙抹灰之前需要安装护栏、铝合金门窗等，如在施工过程中发现墙上存在孔洞，需使用水泥砂浆进行填堵，按照设计要求开展门洞口、室内墙面及柱面阳角的施工作业，如果业主对于该项没有过多的要求，那么需使用1∶2的水泥砂浆做出暗护角，高度要在2.0m以下，每一侧的宽度也要保持在50mm以下；③、分层抹灰：控制好底层、中层和面层的抹灰厚度，也就是每一层的厚度都要保持在5～7mm，抹灰层的总厚度要保持在25mm。

（2）、饰面砖施工。饰面砖的安装形式包括了错缝排列以及对缝排列两种类型。①、石材饰面的安装方法除了湿法作业以外，现在还使用粘贴法、湿作业改进法等；②、安装金属饰面板：在装饰工程中，很多地方都需要安装金属饰面板，通常情况下，施工方会选择龙骨安装的方法，龙骨可以选择铝型材以及钢型材，并将其作为支撑骨架，在一般的施工过程中，型钢骨架是使用最为广泛的龙骨材料；③、安装木饰面板：木饰面板在安装时会选择龙骨钉固法与粘结法；④、安装内外饰面砖时可直接抹浆对其进行粘贴。

3建筑装饰工程施工技术管理措施

3.1提高人员素质

在建筑装饰工程的施工技术管理工作中，想要提高管理的质量和效率，就需要想办法提高管理人员的素质和专业技术水平，要在施工之前对管理人员进行相关的培训，尤其是对施工人员的素质和专业技能培训，要使其能够正确应用施工设备和施工技术，在施工的过程中规范操作，提高施工的质量和效率。在招聘施工人员时，也需要对其进行一定的了解，要对施工人员的综合素质和专业技能进行初步的考核，对施工人员的岗位进行合理的分配。

3.2增强施工技术管理人员的责任意识

建筑装饰施工技术的管理质量是与管理人员的工作质量直接相关的，所以在进行建筑装饰施工技术管理工作时，要想办法提高管理人员的责任意识，要提高管理人员对工作的积极性和严谨性，在施工的过程中，对于施工技术进行严格的监督和管理，对施工人员的操作也要进行监督和规范，保证施工操作的规范性和技术的准确性。

3.3使用新技术

现代建筑工程中施工技术管理工作的效率想要提高，也可以使用新的施工技术，在提高施工质量的同时，方便管理工作的进行。所以在建筑的装饰施工中，需要积极应用新型的施工技术和管理技术，比如利用网络化技术，对施工进行管理，建立数据库，对施工技术的应用情况进行汇总和分析，还要敢于应用新技术，提高施工效率。

3.4加强对装饰材料和设备的管理

在建筑装饰施工管理工作中，装饰材料和施工设备的管理，也是其中十分重要的一部分，所以在进行建筑的装饰施工工作中，需要对装饰材料和施工设备进行严格的管理。施工材料必须具有质量合格证书和相关的生产厂家信息，保证质量合格，相关的工作人员要对施工设备进行定期的维护管理，及时发现设备运行中存在的问题，并进行维修，在提高设备的质量和使用效率的同时，保证建筑装饰施工工程的顺利进行，保证工程进度。

4结论

我国的建筑行业发展十分迅速，与此同时，建筑装饰行业的发展速度也很快，我国居民在生活水平得到提高以后，对于建筑装修也有了更高的要求，所以建筑企业在发展时，需要对建筑装饰工程的施工技术管理，提高建筑装饰工程的施工质量。

参考文献：

[1]王月.装饰装修工程技术标投标问题分析及对策[D].北京建筑大学，2017.

[2]庄建栋.建筑装饰的施工组织与质量管理问题探析[J].工程技术研究，2017（11）：161-162.

[3]杨宏.建筑装饰工程施工技术管理探讨[J].江西建材，2017（15）：259.

[4]欧颖懿.建筑装饰工程施工技术课教学目标的研究与实践[J].广东职业技术教育与研究，2017（03）：79-81.

论文作者:刘建波

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d978bd0a1f343cdcf555bf3a.html