# 公路工程沥青路面施工技术与质量控制策略张玉兵论文_张玉兵

摘要：公路工程是我国各种基础设施当中最为关键的一种，近些年随着我国社会经济的快速发展，公路工程建设规模持续不断扩大，沥青是我国目前公路工程路面施工中应用应用最为广泛的一种材料，想要更好地保证沥青路面最终施工质量，为人们出行提供一个更加安全舒适的行车环境，我们就必须不断提高沥青路面施工技术水平，做好每一个施工环节的质量管控工作，以促进我国公路工程施工质量的不断提升。鉴于此，本文首先对公路工程沥青路面施工技术与质量控制的意义作出了简要分析，然后对几种常见的沥青路面施工技术和质量控制策略进行了详细阐述。

关键词：公路工程；沥青路面；施工技术；质量控制

中图分类号：U415 文献标识码：A

1公路工程沥青路面施工技术与质量控制的意义

不断提高公路工程沥青路面施工技术水平和加强质量控制具有十分重要的意义，主要体现在以下两个方面：一，公路工程建设质量和后期使用过程的安全性存在非常紧密的关联，所以只有不断提高其施工质量才能更好地保证公路工程使用过程的安全性和可靠性。二，不断提高公路工程沥青路面施工技术和施工质量可以在一定程度上延长道路的使用寿命，与此同时还会降低公路工程的施工成本和后期维护保养费用。

2公路工程沥青路面施工技术

2.1材料配比

拌和厂的设置必须要符合国家有关消防、环境保护和安全规定。通常还要具有完备的排水设施，各种集料必须分隔储存，细集料场应设防雨棚，料场和场内道路应作硬化处理，严禁泥土污染集料。沥青混合料可采用间歇式拌和机或连续式拌和机拌制。在搅拌原材料过程当中一定要保证相关冷料仓供料的平衡性，搅拌完成之后还应该通过抽提实验和马歇尔实验进行抽样检测，只有检测结果符合要求方可将其投入到公路工程路面施工过程中。标准配合比的矿料合成级配中，至少应包括0.075毫米、2.36毫米、4.75毫米及公称最大粒径筛孔的通过率接近优选的工程设计级配范围的中值，并避免在0.3到0.6毫米处出现“驼峰”。对确定的标准配合比，宜再次进行车辙试验和水稳定性检验。

2.2路面摊铺

公路工程沥青路面的摊铺需要摊铺机的辅助操作，在制定摊铺机使用制度的时候还需要对各种外界影响因素引起重点考虑，摊铺机开工前应提前0.5到1小时预热熨平板不低于100摄氏度，铺筑过程中应选择熨平板的振捣或夯锤压实装置具有适宜的振动频率和振幅，以提高路面的初始压实度。熨平板加宽连接应仔细调节至摊铺的混合料没有明显的离析痕迹。我国目前沥青路面摊铺机的摊铺速度一般情况下应该控制在每分钟2到6米，而且好保证摊铺机在整个操作过程中匀速缓慢前进，这样可以更好地确保最终摊铺效果的均匀性和平整度。如果部分区域质量不符合要求应该弹出重新进行修补。用机械摊铺的混合料不宜用人工反复修整，当不得不由人工作局部找补或更换混合料时，需仔细进行，特别严重的缺陷应整层铲除。

2.3碾压施工

在路面摊铺作业完成之后就进入了碾压操作，具体碾压过程需要严格按照相关标线实施分类，我国目前的碾压标线主要包括红色、黄色和绿色几种颜色，分别表示初压、复压和终压标志，无论哪个碾压过程都必须要保证不会发生重压和漏压现象的发生，同时还要衔接好各项操作之间的关系，确保整个碾压过程的顺利推进。在沥青路面具体碾压过程中，如果条件允许可以采用多台碾压机同步施工方式，如果部分路面重复碾压则应该适当放慢速度，防止碾压机给路面造成严重的损坏。压路机应以慢而均匀的速度碾压，压路机的碾压路线和碾压方向不应突然改变而导致混合料推移，碾压区的长度应该大体稳定，两端的折返位置应随摊铺机前进而推进，横向不得在相同的断面上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4压实技术

在公路工程建设过程中，沥青路面所采用的原材料通常情况下颗粒都比较大，所以在实际应用过程中总是容易出现大量的缝隙，所以如果只是依靠碾压处理根本无法达到工程实际建设要求，在碾压操作完成之后还需要实施进一步压实处理，压实其实就是在碾压完成之后再次对路面进行碾压的过程，以更好地保证路面的压实度，尽可能缩小沥青原料之间的缝隙，提高密实度，这样可以更好地避免各种路面质量问题的发生。

2.5接缝技术

沥青路面发生横向裂缝的时候，可以让端部的直尺程悬臂状态，通过切割支持脱楼的部位，实施相应的拼接工作；如果是纵向裂缝则应该利用摊铺机和梯队联合法消除这种裂缝，在具体操作过程中应该做到：一，在混合料中留出两厘米左右的地方不用进行压实，然后一般会出现5到10cm的交叉重叠，之后再利用热接缝法对路面进行碾压，更好地消除沥青路面裂缝，在处理之前一定要对路面裂缝中的各种灰尘杂物进行彻底清除，以有效提高沥青路面施工质量。上下层的纵缝应错开150毫米（热接缝）或300到400毫米（冷接缝）以上，相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1米以上，接缝施工应用3米直尺检测，确保平整度符合要求。

3公路工程沥青路面施工质量控制策略

3.1原材料质量

公路工程沥青路面施工质量会受到众多因素的影响，原材料质量就是其中一个关键性影响因素，这就需要我们保证原材料的质量符合工程实际建设要求，沥青路面原材料一般情况下包括沥青、矿粉和石料等多种成分，这些都是我们需要引起关注的内容。在具体施工过程中，相关工作人员还需要对现场实际情况进行详细的了解和掌握，并准确估算出材料的成本价格，在保证原材料质量前提之下尽可能降低使用数量和施工成本，最好选用和一些信誉较好的正规厂家进行长期合作。在对材料进行运输的时候也需要保证其不会受到损伤，在入场的时候如果发现不合格材料应该立即排除，严禁假冒伪劣产品进入施工现场，确保工程建设质量。

3.2设备检查

公路工程沥青路面施工过程需要用到大量大型机械设备的参与，为了更好地保证整个施工过程的顺利推进，在开始施工之前就应该详细检查各个机械设备的性能，确保其在实际使用过程中的稳定性和良好的工作状态。同时还要及时发现机械设备使用过程中各种安全隐患，并采取相应的处理措施，避免影响路面施工工作，同时也可以在一定程度上提高施工过程的安全性。除此之外，工作人员还应该不断加强对各种搅拌设备和运输设备的检查，做好设备日常维护保养工作，确保设备在整个作业过程中的良好性能，提高施工过程的稳定性和工程最终建设质量。

3.3保障路基质量

在公路工程施工过程中经常会遇到各种各样的路基事故，特别是实际施工环境逼迫大型机械设备不得不选择较大坡度的陡坡作业情况下，更好会增加施工过程中路基发生滑坡现象。这就要求在设计路基施工方案的时候，一定要充分结合工程实际情况保证设计方案的科学性和合理性，不断提高公路工程路基的稳定性和安全性，避免路面被雨水严重侵蚀。如果需要还可以采用喷射混凝土、挡网或者是挡土墙对公路路堤边坡进行防护，尽可能减少雨水对公路工程的破坏。

3.4加强对沥青路面施工质量的检测及评定

在公路工程沥青路面施工完成之后，还应该对其质量进行严格的检测和评定，实践证明路面施工质量检测工作对公路工程后期使用具有很大的影响，可见检测工作发挥着十分重要的作用。在具体检测过程中如果发现一些质量问题，应该立即采取相应的处理举措，保证沥青路面最终施工质量。

总而言之，只有充分了解沥青路面施工技术和质量控制的重要性，并不断提高施工技术水平，做好每一项质量控制措施，以更好地保证路面最终施工质量。

参考文献

[1]秘国江.道路桥梁施工中的问题与方案分析[J].交通世界，2018(30):66-67.

[2]刘欢.沥青路面施工质量的影响因素及控制措施探析[J].交通世界，2018(29):95-96.

[3]王腾飞.城市道路沥青路面施工质量管理策略分析[J].四川建材，2018，44(10):205-206.

论文作者:张玉兵

论文发表刊物:《城镇建设》2019年22期

论文发表时间:2019/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9869cb1df3b3d384bc2d834.html