# 储油罐腐蚀及其防护措施探究付邦稳论文_付邦稳

摘要：近年来，石油工业迅速发展，为了更好储存石油，对储油罐的化学腐蚀问题进行了深入分析，这种腐蚀不仅降低了石油工业的经济效率，而且对石油企业本身的发展和运营也产生了深远影响。为了保证合理使用石油，为了避免出现各种问题，有关部门对储油罐进行了防腐处理，以保证储油罐的正常运行和发展。因此，结合作者的工作经验，文章提出了一些研究储油罐腐蚀及其保护措施的建议，仅供参考。

关键词：储油罐；腐蚀原因；防护措施

引言

储油罐腐蚀的发生是多方面的，储油罐腐蚀不仅导致巨大经济损失，而且可能导致原油泄漏，造成安全事故，因此，有必要对储油罐腐蚀原理及其防护措施进行深入研究，不断优化储油罐，有效提高储油罐的质量和储存水平，促进石油工业的持续发展和进步，为我国石油工业奠定良好的基础。

1、储油罐的腐蚀现状分析

目前，储油罐的使用范围很广，主要分布在油田、石油化工行业及石油储存行业，本文主要对浮顶原油罐和拱顶原油罐两种储油罐进行分析，研究了储油罐的腐蚀及其防护措施。油田通常使用拱顶原油储罐，这些原油储罐不仅用于储存原油，而且在必要时还储存一些圆顶原油储罐的污水。用于储存污水的拱顶原油罐底不可避免地会有一些污水沉积物，这些污水往往含有许多杂质和矿物，这也减少了拱顶原油罐的使用时间，同时增加了建筑投资成本，有时甚至变成了对生产安全的隐患。

2、储油罐的腐蚀成因

2.1外壁腐蚀

外壁腐蚀主要是储油罐外壁与大气接触造成的，外壁腐蚀的主要原因是金属表面相对湿润的环境中会有水分子，金属表面会形成薄膜层，即电解水的化学原理，这会引起化学反应，导致储油罐外壁腐蚀。

2.3罐壁中部油相空间腐蚀原因

储油罐运行过程中，在完全浸有部分，储油罐罐壁中部渗油较多，腐蚀主要是油的化学腐蚀，但这部分油组分较均匀，因此该部分的腐蚀较轻；在气液交汇处，由于液位上下波动频繁，气液结合处的腐蚀比较严重。

2.3埋地腐蚀

埋地腐蚀主要有氧的浓度差形成的电化学腐蚀，水和空气所形成的化学反应以及土壤细菌腐蚀。其中，储油罐的底部或管道腐蚀大部分是埋地腐蚀。罐底的保护层由沥青组成，沥青与罐底密切配合，没有缝隙，因此罐底可以保持干燥状态，不会受到腐蚀。但是，由于多种因素，储罐底部不能长时间保持密封状态，当大气中的水或其他物质到达储罐底部时，就会发生腐蚀，此外，外部环境中的雨水、露水和其他物质也会引起储罐底部的电化学反应，从而导致电化学腐蚀。

3、储油罐腐蚀的防护措施

3.1外壁防护措施

罐外壁的防腐可采用涂层方法，在涂层选择时注意涂层的气候稳定性，也就是抵抗阳光和温度适应的能力，在涂层选择时，应选择不易蒸发的涂层，可选择不易蒸发的深色涂层，也可选择具有膨胀功能的防火涂层，膨胀的防火涂层不仅可以防止腐蚀，也可以降低温度，避免火灾、减少热辐射等，膨胀的防火涂料中没有有机溶液，具有无污染、无毒无味的特点，是储罐外观良好的防腐涂料。

3.2埋地防腐

(1)涂上保护层，以有效加强涂层表面的强度，在涂层上加入一定的填料，以加强涂层表面强度，如石棉、玻璃纤维等，还可以使用聚乙烯塑料袋进行加固；(2)使用阴极保护的方式对地下储油罐的填埋起到预防作用，保证了地下结构，也可以防止保护层不足；(3)可以改善土壤环境，减少水分，从而在地下防腐中发挥作用，此外，管道敷设时应使用腐蚀性较低的土壤，从而减少对储油罐的腐蚀。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3阴极保护

阴极保护是通过化学反应来解决的，在阴极保护实践中，某些化学性质比储油罐更活跃金属作为阳极，储罐作为阴极，从而保护储油罐。但此种方法非常不经济，因为电解质反应较快，如果采用这种方法，对化学性质较活跃的金属需求的数量也较高。目前的阴极保护是国际上常用的防腐措施，但这种做法的缺点是，虽然它能够影响阳极反应，从而保护阴极，但它不利于清理储油罐。

3.4人工涂刷

进行人工涂刷主要是人工使用漆刷来蘸取相应的涂料，并把涂料涂抹在储油罐的表面，此方法较为简单，不受其他方面的限制。人工涂层的最大优点是操作简单、灵活、节省材料等，主要缺点是工作效率低、手工操作多、劳动强度大，实际施工时，如果选择易烘干涂料，涂层颜色可能不均匀，使涂层表面不美观。

3.5高压无气喷涂

采用高压无气喷涂时，工作效率较高，涂层表面相对平滑，有效提高了施工质量，此外，高压无气喷涂方法能有效减少环境污染，有效保障人体健康，也能在一定程度上减少材料使用，避免资源浪费，有效提高工作效率。在涂高硬度、高粘度油漆的过程中，刮板涂层降低了工作效率，但采用高压无气喷涂可有效提高工作效率。

3.6刮涂技术

该工艺也是一种人工施工方法，利用刮刀工具来对粘度较高的涂料进行施工，主要用于表面平整、防护程度高的油罐的防腐施工，形成的涂层不能达到喷涂工艺的优点，施工有一定的局限性，施工效率不高。

3.6其他措施

新建储油罐和储油罐大修时，储油罐底部中心与环梁之间的坡度应严格按规范要求敷设，并严格控制沥青砂的施工质量，尽量减少地基沉降，以防止积水。为了防止罐外边缘板下表面被打湿，边缘板与基础环梁之间的缝隙(如沥青浇注或玻璃胶粘剂)应密封。同时，环梁外侧应有一定的坡口，便于雨水排放。根据储罐腐蚀情况建议建立储油罐腐蚀台账，加强站场完整性管理。采用漏磁检测和声发射等技术，对储油罐进行快速监测，及时发现储油罐底部和储油罐壁的腐蚀，并采取有针对性的维修措施，以避免储油罐泄漏事故。同时，建议企业建立能反映储罐腐蚀情况的日志，记录储罐基本条件、维修更换元件状况、防腐措施的内容和效果等数据，为评估储罐腐蚀情况提供科学依据。

结束语

综上，储油罐腐蚀防护工作十分重要，因为储油罐腐蚀很可能造成极为严重的安全事故。在石油行业，如果不注意储油罐的防腐工作，就会直接危及人员的生命安全。因此，为了防止储油罐的腐蚀，必须严格控制，以防止储油罐腐蚀造成安全事故。

参考文献

[1]费铁成.储油罐腐蚀与防腐技术研究[J].当代化工研究,2018(09):98-99.

[2]郝建伶,吕广磊,武国营,水丹萍,单广斌,苑世宁.大型储油罐主要腐蚀机理、失效分析及防护措施研究[J].全面腐蚀控制,2018,32(07):112-116.

[3]尉世军,白玉新.浅析储油罐防腐原因分析及应对措施[J].全面腐蚀控制,2017,31(08):39-40+86.

[4]张庆莉,郭明.储油罐防腐蚀技术研究[J].石化技术,2017,24(03):288.

[5]乔鹏.工业用金属储油罐的腐蚀分析及防护措施研究[J].化工管理,2017(04):144-145.

[6]刘广洪. 储油罐腐蚀原因分析及防控措施[N]. 中国远洋报,2015-09-11(A04).

[7]俞虹,高德朋,李玲,周芸芸,张仁坤.海洋环境下储油罐的防腐探究[J].广东化工,2014,41(15):232-233.

[8]肖慧. 原油储罐底板腐蚀风险的指标体系建立与评估[D].湖南科技大学,2014.

[9]黄仁杰.试油储油罐腐蚀原因分析及防护[J].化工管理,2014(03):103+105.

[10]刘学超.储油罐腐蚀原因剖析及其规避策略[J].中国石油和化工标准与质量,2013,34(04):232.

论文作者:付邦稳

论文发表刊物:《科学与技术》2019年21期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d98e0bcdda15ba3413f02724.html