# 配电线路运行维护管理存在的问题及对策论文_孙辉

淮安三新供电服务有限公司 江苏省淮安市 223002

摘要：配电线路是供电网络的重要组成部分。如果配电线路运行过程中维护管理不到位，将会对用户用电的安全稳定造成威胁。因此，应该高度重视配电线路运行的管理和维护。由于各个地区的配电线路运行的具体情况不同，造成了管理措施的要求不同。为了有效地维护和管理配电线路，本文从具体问题具体分析的角度出发，对配电线路运行维护管理中存在的问题进行了较详细地分析，并提出了相应的对策。

关键词：配电线路；运行维护；管理；问题；对策

1配电线路工作难点与特征

（1）线路分布广。我国幅员辽阔，地区之间跨度相对较大，各个地区地形不同，会增加线路运行维护管理难度，实际维护管理工作需要面对诸多挑战。

（2）社会用电需求大。各种电子产品的大量使用，使社会生活、生产用电需求量呈现出明显增加的趋势，配电线路运行压力随之提升，对整体线路运行可靠性提出了新的要求。

（3）线路运行存在一定风险。配电线路高度与宽度的不断增加，使得线路运行风险性呈现出了明显增加的趋势。主要是因为社会用电需求量的不断加大，致使配电线路电能输送量持续增加，电力系统需要通过建设新线路的方式保证电路运输持续性。为区分新建线路与以往线路，新建线路变得更宽、更高，导致线路很容易受到各种因素影响，尤其是雷电袭击，所以运行维护管理人员需要做好线路防雷工作。

2配电线路运维存在的问题

2.1配电线路维护管理制度不健全

很多供电企业在配电线路的管理和运行过程中缺乏一套完整、合理的制度体系，或者所使用的制度体系脱离实际，难以执行。目前，供电企业对于主网的规范化运维有一套行之有效的体系与制度，而配电线路在长期运维中都采用比较粗放的方式，特别是0.4 kV 配电线路，没有一套规范化管理制度，故很多企业将在主网运维管理中积累的制度经验直接搬到配电线路中使用。但主网与配网实际情况不同，应用过程中产生了不适用的情况。此外，配电线路在不同地区存在较大的差异，同一企业内若采取统一的标准化运维管理模式，也会产生不适用的情况。同时，上级对基层的管理要求不考虑可执行性，各级管理部门层层加码，不断提高工作要求，最后往往变成脱离实际无法遵照执行。

2.2配电线路设备故障多发

短路故障是电力系统配电线路运行过程中比较常见的故障，一旦发生将会对整个电力系统造成巨大的影响，从而引发其他故障。过负荷故障主要是指配电线路所能承受的电流小于实际线路运行的电流，使线路运行过程中严重超载，从而造成线路设备损坏甚至起火。配电线路单相接地故障也是配电线路运行过程中较常见的故障类型，造成该类故障的原因是配电线路电缆单相绝缘击穿、架空线路单相绝缘击穿等。出现接地故障后，若不能及时将故障隔离或者消除，将存在较大的运行风险。缺相故障多发于配电线路，如果配电线路缺相运行将会对用户侧设备造成严重影响。

2.3社会人员触电安全风险

配电线路处于电网的末端，是电能从发电厂传输到用户端的最后一个环节，因此配电线路特别是0.4 kV配电线路往往处于人员密集的地点。同时，配电线路架设的高度较输电线路低，带电部位是社会人员可接触到的，存在一定风险。近年来，全国各地都出现了因钓鱼、放风筝等导致社会人员触电的事故事件。这就对配电线路运维造成了严峻的挑战。

2.4运维人员人手不足，技能水平不足

目前，配电线路的运维中存在运维人手不足、技能水平不足的现象。造成运维人员不足的主要原因是工作标准提高与现阶段电网设备水平、人员技能等之间的矛盾。现阶段，供电企业的安全、供电可靠性、客户服务及信息化等工作要求有所提高。由于我国配电基础设施、人员技能水平等尚处于一个不断进步和改善的阶段，要满足各方面创一流的指标，则需要花费几倍的人力资源成本，造成了运维人员严重不足的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于缺乏技术人员和运维人员，造成配电线路产生的问题不能得到及时解决，影响整个配电线路的正常运行。

3配电线路运行中存在问题的解决对策

3.1优化和完善管理制度的维护措施

首先，要想促进日常输配电线路运行管理以及维护工作的顺利开展，那么就要积极的优化和完善相关管理制度。在实际的作业实践工作上，供电企业应当对工作人员进行详细的说明输配电线路运行维护以及管理工作的主要内容和注意事项，并且重点介绍在面对故障处理、维修工作、安全检查等时，所需要注意的事项和关注的问题，从而确保在各项工作开展时，操作流程具有专业化和科学化，显著的提升工作效率和质量。例如，相关管理人员可以合理的划分输配电线路故障的类型，然后当线路出现问题时，可以尽可能的减少抢修的时间以及分析、检查时间，促进抢修工作质量和水平的显著提升。

3.2加强线路防雷的维护措施

我国很多地区处于高寒、高温的地域中。在日常输配电线路运行工作中容易受到一定的负面影响，这种自然因素产生的影响是不可避免的，只有采取有效的措施来减少自然因素存在的负面影响，从而避免对线路的损害以及侵蚀。需要注意的是，自然因素对输配电线路所产生的影响并不都是直接体现出来的，而是一个循序渐进的过程，如果工作人员能够在初期发现并且及时的采取有效的措施进行补救线路，那么线路依然可以正常的运行和保障用电的正常。像日常生活中的风吹日晒所形成的线路损害，都是可以及时的补救的。但是如果自然现象较为突然，并且直接损害了输配电线路，从而导致各项工作不能够政策的开展，严重影响电力系统的供电，那么维修工作是相对困难的，并不能够直接的恢复电路，确保电路正常运行，像雷击。这就要求我们在实际的工作中一定要做好安全措施，当前能够有效防雷的手段主要包括以下两种。第一，合理的将避雷器安装在输配电线路上，这种避雷手段可持续作用的时间较长，并且也有着良好的作用效果。第二，安排专业的工作人员架设避雷线，这种手段将会合理的分担部分输配电线路的电压，从而达到防雷的效果。

3.3定期开展巡检工作的维护措施

当前巡视检查的手段是具有多样化的，主要有定期巡视、不定期巡视以及特殊巡视、登杆检查等。需要注意的是，不管是哪一种巡视工作都要重视和关注每一个检查点。例如，在夜间开展交叉性巡检时，要对杆塔上进行全面的检查和巡视，如果线路出现故障，也可以通过各种巡检工作来及时找出故障的地点以及主要原因，并且全面的分析和了解周围的地理环境以及人为因素，将出现的原因记录上报。与此同时，还应当要注重对导线的腐蚀、抛股、断股等问题的全面检查。虽然说这种情况并不会在短期当中对电路正常运行形成影响，但是还是要进行严肃处理，将其纳入到正常的阶段性计划中，并安排具体的维修日期进行处理。如果出现较大的运行事故时，要及时的提出可行性的处理手段，而且还要对各个环节都要严格的审查，将责任落实到个人。

3.4控制自然灾害的维护措施

最后，采取有效的措施控制和减少自然灾害的威胁。因为本身输配电线路是长期暴露在空气当中的，很容易受到气候以及温度等负面影响，各种自然灾害都将会严重的阻碍输配电线路的正常运行，这就要求供电企业一定要注重对自然知灾害的防范，采取有效的措施将自然灾害的损失显著降低。其中合理的降低线路杆塔接电阻，因为如果输配电线路的接地电阻存在过高的问题时，那么将会导致雷击等自然灾害的发生。所以只有适当的降低接地电阻，才能将电流导入到地面里，充分的发挥出了大地的导电能力，从而有效的预防自然灾害。

结语

本文主要对配电线路的特点、配电线路存在的问题以及解决配电线路问题的对策进行了较详细地分析，以实现问题的及时解决，具有较高的参考价值。

参考文献：

[1]陈淦泉.如何有效做好配电线路运行维护管理工作[J].建材与装饰，2018（05）：239-240.

[2]陈志源.探讨输配电线路的日常运行管理及其维护策略[J].电子制作，2016（13）：80-81.

[3]许世清.浅谈输配电线路的运行维护与管理[J].机电信息，2011（12）：32-33.

论文作者:孙辉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9944372a94439ff7c5edda6.html