# 关于土建现场施工技术的探究论文_鲁波

东莞市建安集团有限公司 广东东莞 523000

摘要：随着我国经济的发展，综合国力的不断提高，同时也为建筑行业的提供了极大的发展空间。建筑施工是一项十分复杂的系统工程，它涉及到现场多工种、多专业的交叉作业，因此，建筑施工能否顺利进行，现场各专业之间的协调与配合起着至关重要的作用。防止安装土建施工程序脱节，影响工程质量，也是值得注意的。

关键词：房屋建筑；现场施工技术

引言

经过几十年的奋斗和发展，中国建筑业以前所未有的规模和速度发展，建成了大批结构新颖、技术难度大的建筑物，充分展示了我国建筑技术的发展实力和发展前景。新型钢结构建筑的兴起，推动了我国建设工程技术的进步，促使我国建筑施工水平走上新台阶。

1土建施工技术的重要性

土建施工技术的重要性随着社会经济不断发展，当前的建筑市场竞争越来越激烈，建筑企业要想开拓市场站稳脚跟，谋求更大的发展，就必须依靠科技创新来增强企业实力，保证施工的关键技术设备紧跟国际发展趋势，与行业先进水平同步。在管理上，要求从培训和培养人才着手，同时要加强现场基础管理工作，全体管理人员要树立高度的责任心和事业心。土建安装配合施工的问题要经常地、不断地对全体职工进行质量教育和职业道德教育，施工中要消除质量通病，多创优良工程，实现一次交工，一次成优，这样才能改变安装配合施工。土建专业在人防工程中的施工配合人防工程的楼板厚、墙体厚、混凝土强度等级高，且其管线在进出外墙做封闭处理时都有特殊要求。对混凝土的和易性、强度、抗蚀性、抗渗性、耐酸碱性、冻融性、千缩性等作出技术分析。还要与结构设计人员共同计算运输通道内混凝土梁、板的承载力，看是否能满足运输要求，施工的过程中，混凝土的施工技术在工程整体的施工中占有重要作用。紧紧依靠科技进步，将科学管理以及大量技术先进、质量可靠的科技成果广泛地应用到工程中去，应用到建筑业的各个领域。

2土建现场施工技术的应用

2.1建筑工程中的土方工程施工技术

在建筑工程中土方工程包括一切土的挖掘、填筑和运输等过程以及排水、降水、土壁支撑等准备工作和辅助工程。 最常见的土方工程包括场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土、路基填筑及基坑回填土等。设计标高一般要求：大型工程项目通常都要确定场地设计平面，进行场地平整。 场地平整就是将自然地面改造成人们所要求的平面。场地设计标高应满足规划、生产工艺及运输、排水及最高洪水水位等要求，并力求使场地内土方挖填平衡且土方量最小。设计标高确定方法：一般方法如场地比较平缓，对场地设计标高无特殊要求，可按照挖填土方量相等的原则确定场地设计标高。 实际工程中，对计算所得的设计标高，还应考虑下述因素进行调整，此工作在完成土方量计算后进行。 考虑土的最终可松性，需相应提高设计标高，以达到土方量的实际平衡；考虑工程余土或工程用土，相应提高或降低设计标高；根据经济比较结果，如采用场外取土或弃土的施工方案，则应考虑因此引起的土方量的变化，需将设计标高进行调整。场地设计平面的调整工作也是繁重的，如修改设计标高，则须重新计算土方工程量。

2.2混凝土预制桩的建筑施工技术

对于当今我国高层房屋建筑过程中，对于一些地基较好的建筑物，应采取天然浅基础，不仅施工过程相对简便，而且费用相对较低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果遇到较弱的天然浅土层，可以采用机械设备进行压实、强夯、深层搅拌、化学加固等措施进行人工改善。在工程打桩前应做好相关准备工作，清除施工场地的障碍物，平整施工现场；根据设计图纸进行定位放线；设置供电供水设备；安装打桩机等。桩基的定位及水准点应设置在不呗打桩影响的位置进行，水准点应设置不少于2个。在施工过程中可据此检查桩位的偏差以及桩的入土深度。打桩技术要点如下。打桩机就位后，将桩锤和桩帽吊起，然后吊桩并送至导杆内，垂直对准桩位缓缓送下插入土中，垂直度偏差不得超过0.5%，然后固定桩帽和桩锤，使桩、桩帽、桩锤在同一铅垂线上，确保桩能垂直下沉。 在打桩过程中，遇有贯入度剧变、桩身突然发生倾斜、移位或有严重回弹、桩顶或桩身出现严重裂缝或破碎等异常情况时，应暂停打桩，及时研究处理；如桩顶标高低于自然土面，则需用送桩管将桩送入土中时，桩与送桩管的纵轴线应在同一直线上，拔出送桩管后，桩孔应及时回填或加盖；多节桩的接桩，可用焊接或法兰锚接。目前焊接接桩应用最多。接桩时，上、下节桩的中心线偏差不得大于10mm，节点弯曲矢高不得大于1%桩长。打桩的质量控制：打桩的质量主要表现桩是否偏差、最终贯入度与沉桩的标高是否合理，顶桩与桩身是否完好无损以及是否给周围环境造成了危害等。应保持桩的垂直偏差控制在1%之内，平面位置的允许偏差，对于建筑物桩基，单排或双排桩的条形桩基，垂直于条形桩基纵轴线方向为100mm，平行于条形桩基纵轴线方向为150mm；桩数为1～3根桩基中的桩为100mm；桩数为4～16根桩基中的桩为1/3桩径或1/3边长；桩数大于16根桩基中的桩最外边的桩为1/3桩径或1/3边长，中间桩为1/2桩径或边长。

3土建施工技术的发展空间

安装工程配合施工的要求安装工程是一个单位工程不可分割的一部分，它的好坏直接影响整个工程的施工质量。随着科技的不断进步，建筑施工技术水平也在不断的提高。而安装工程的间断性工程的施工受土建进度的影响，不可能均衡地施工，间断性施工就要求安装人员必须根据土建进度及时进行配合施工，交叉施工，穿插进行，防止安装土建施工程序脱节，影响工程质量。在建筑工程的外墙防水技术上，结构预留的设备吊装孔，其长、宽尺寸要能满足设备的运输要求。如今，施工技术中的先进技术得不到普及以及使用，因此就需要建筑专家能够基于原有的施工技术水平，为今后建筑工程的进步发展奠定结实的基础。随着科技的进步，施工技术的不断创新，在钢筋连接的施工过程中，直螺纹接头连接这种新型的施工方式已普遍运用于工程的施工中。设电气暗管应采取相应措施，以防在砌筋和浇注混凝土时破坏电气管线。电气闸箱及各种分线盒安装后,在土建砌墙时应密切配合，以防移动和错位。在设备垂直吊装孔上方的混凝土梁上，应预埋与设备种类相匹配的吊钩（最好多留几个），以便给设备运输及日后更换提供方便。由于我国整体的建筑技术水平不高，与此同时，建筑工程的质量安全也得不到有效的保障，这些因素都将直接影响着我国建筑行业的前进与发展建筑施工技术水平的提高，建筑工程质量以及日后工程安全性能的提高，防水技术在建筑工程施工的过程中，防水技术的使用，将直接关系着工程的整体使用性能。

4结语

由于近年来建筑企业的数量不断增加，企业间的竞争也日益激烈，因此，建筑企业能否立足，建筑企业的工程施工技术将起着核心作用，而且直接影响着施工企业的市场竞争力以及今后的生存发展，这需要建筑专家大胆创新、勇于实践。

参考文献

[1]蒋亚英.提高房屋建筑工程质量措施研究[J].工程技术.2011(7):147.

[2]赵海军.田晓磊.浅析房屋建筑现场施工技术与质量管理措施[J].建筑工程技术与设计.2015(14):1578.

[3]李佳.提高建筑施工技术管理的措施.2010.

[4]庄建宁.房屋建筑现场施工技术质量管理浅论建筑.2009(10).

论文作者:鲁波

论文发表刊物:《基层建设》2017年5期

论文发表时间:2017/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d996a486cb06c8291d0a4cf4.html