# 探讨自来水管道工程施工的通病与防治论文_ 王本帅 侯晓雨

摘要：自来水管道建设是城市建设中极其重要的一部分，不仅能够为人们的生活、生产提供便利，还能够促进我国经济发展持续进步，想要充分发挥工程的价值，需要施工单位高度重视施工质量问题，从而提高工程整体质量。

关键词：自来水管道；工程施工；通病；防治

1导言

自来水管道工程是城市基础建设中极其重要的组成部分，不仅在人们的生活和生产中发挥着重要作用，同时对我国经济的发展有着积极影响。想要保证自来水管道的服务水平，前提是需要加强提高自来水管道的工程质量。因此，施工单位需要高度重视自来水管道的施工问题，本文通过辽宁省沈阳市林业区自来水工程施工中的通病进行分析，并针对性的提出防治措施，希望通过本文的阐述能够为相关人士提供参考和借鉴，从而有效提升自来水管道工程的施工水平。

2概述

伴随着时代的进步和发展，我国无论是科学技术水平还是经济文化水平都得到了质的提升，同样人们的生活水平也变得越来越高，社会的发展为人民提供一个越来越好，越来越便利的居住环境。自来水管道是居民生活、工作、学习不可缺少的设备，是保障人们正常用水的基础工程，所以相关管理部门对自来水管道工程施工质量越来越重视，要求也越来越高，为了满足人们不满发展的需要，自来水管道工程施工在不断完善和成熟。随着城市化进程不断深入，居住人群不断增多，自来水需求量在不断增加，对自来水管道施工质量要求也越来越高。必须高度重视其在施工过程中存在的突出性问题，并且采取具体的应对策略加以改善，从根本上提升自来水管道工程施工的质量。

3自来水管道工程施工技术

3.1施工测量阶段

正式开展自来水管道工程施工之前，需要经历施工测量环节，该项工作做得是否到位直接影响后续工作的正常展开，但是很多施工人员对测量环节的工作重视程度不高，没有采取科学规范的测量方法进行测量，导致测量结果不精确。因此，一定要高度重视这一问题，严格按照既定的施工方案开展测量工作，轴线控制点及高程控制点都需要测量好，这两项工作做到位之后再次测量，保障测量结果的精确程度。

3.2铺设自来水管道

对自来水管道进行铺设，测量工作做到位之后，正式开展铺设工作，这个环节也必须严格把关，特别是标高和坡度更需要严格控制。再者就是焊接工作，尽量选择无缝焊接工艺，尽量保障焊接过程不出现焊接缝。此外，焊接的时候保障焊接足够致密。

3.3安装自来水管道

开展自来水管道的安装工作，一定要重视以下几个问题:动管，定管的轴心线处于一条水平线上，切不可出现密封圈挤压的情况;管道安装工作开展之前，一定要确定好安装的顺序，只有安装顺序是正确的，才能够保障安装质量;还需要注意安装的季节问题，如果安装工作正值冬季，需要将密封圈浸泡在热水中使其软化，然后开展安装工作。

3.4砌筑检验井

在进行检验井的砌筑操作之前，要明确砌筑的区域，保障施工过程顺利展开。首先，进行检验井的砌筑之前，可以使用挂线的方式，对于检验井的圆度和内径做好精确校核;还需要检验收口位置的高度，如果高度偏差较大一定要做到及时纠正。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4自来水管道工程施工中的质量通病及防治对策

4.1临时水准点的测量

在实际的测量工作中，一些工作单位在复核工作中忽视了测量数据的准确性，导致数据测量精度不高，影响了管线施工过程中的精度控制，一旦管道的高程和轴线位置与设计方案偏差过大，就会严重影响到临时水准点的精度。为了避免这个问题，需要在施工的过程中选择专业施工单位进行勘查，并且坚持进行施工放样，确保临时准水点的正确。

4.2预留口与各节点位置的施工

很多管道工程在进行施工的过程中，因为施工人员没有严格遵照施工图纸和有关要求来开展各项工作，导致预留口和切割点的位置选择不恰当，从而会损害到工程施工的质量。其次，在进行管道铺设施工工作的时候，通常都需要对道路路面以及绿化带进行挖掘施工，割接点位置和管道材料与设计的要求不一致的情况非常普遍，在发生管道施工质量的时候并没有及时的进行报备，从而会对施工工作埋下诸多的隐患，并且会影响到后期的供水效果。为了彻底的解决上述问题，可以创建一条基准线，并确定预留口的位置，施工工作要严格的遵照规范要求进行，保证全部的管道安放效果能够与设计保持统一。在开展城市基础建设工作的时候，都需要进行一些挖掘工作，这些挖掘工作如果不能做好准备工作，势必会对地下管道线路造成破坏。这也充分的说明了，自来水管道线路工程的建造于城市基础设施的建设工作密切相关，务必要在施工中加以重视。

4.3各类管配件法兰部位螺栓连接

在实施自来水管道线路安装施工工作的时候，阀门法兰结构的作用是针对水流量进行切实的管控，如果法兰螺栓的连接程度不能达到标准要求，或者是安装操作不合理，都会影响到安装的效果，甚至会引发渗漏的情况，对于自来水管道施工的最终质量会产生一定的损害。所以，在开展施工工作的时候，务必要加大力度对各项部件的安设加以管控。其次，在螺栓的安装操作中，橡胶垫片安装不当的问题十分严重，并且会对法兰部分的密封效果造成不良影响，最终会导致水资源浪费的情况。要想彻底的解决这一问题，可以从下面几个环节入手：首先定期组织施工人员进行专业技能的培训工作，并加强责任心的培养，促使施工人员能够正确的认识施工质量的重要性。其次，在施工之前组织设计人员与技术人员进行交底工作，并对施工职责进行详细的划分，真正的做到落实到人头。最后，在管道工程完成后进行试压试验之前，要重新检查管道各个阀门或法兰的连接情况，从而确保施工质量。

4.4缺乏质量控制意识

自来水管道工程施工涉及范围较为广泛，施工量较大，在施工过程中会受到多方面因素引发质量问题，例如：材料问题。自来水管道施工过程中会运用带大量的管道、管件等金属材料。由于自来水管道工程普遍在室外展开施工，材料受天气等因素影响容易产生腐蚀、生锈等情况，然而，当前部分自来水管道工程在部分材料在运入施工区域时，由于施工单位缺乏质量控制意识，导致材料检验工作没有严格按照相关规范进行，经常会出现材料缺少合格证等相关证明，零部件缺失、管道和管件等质量不符合施工要求，这些问题都会为自来水管道工程施工埋下巨大的质量隐患，一旦隐患发生不仅会为城市的居民生活、生产带来困扰，还会导致施工单位面临巨大的经济损失。结合以上问题，施工单位需要采取相关措施进行防治，首先需要提高施工人员质量控制意识，加强材料管理等问题，材料运往自来水管道工程施工区域时，施工单位需要认真做好检验工作，相关材料必须具备合格证明、出厂证明等相关资料。另外，施工单位需要在施工前做好科学的判断，对工程中所需的材料进行科学规划，例如：材料采购的数量、规格、型号等等。从而避免自来水管道在施工过程中由于零部件数量过少造成供不应求的现象最终影响施工工期。最后，为了避免材料受外界因素的影响引发质量问题，专业负责人需要对材料检验合格完毕后将材料进行科学的划分并合理放置，从而为自来水管道工程施工奠定良好的基础。

5结语

自来水管道工程施工与人民的生活息息相关，因此必须重视自来水管道工程施工工作，但是在自来水管道工程施工环节存在很多通病，既包括施工质量方面的，也包括施工管理方面的，对施工企业来讲必须高度重视其中存在的每一个问题，并且采取有效的措施积极予以改正，以保障整体的施工质量，发挥自来水管道工程的社会价值。

参考文献

[1]张勇,肖雷.自来水管道工程施工的通病与防治分析[J].建材与装饰,2018(16):2-3.

[2]莫卓豪.自来水管道工程施工的通病与防治措施研究[J].建材与装饰,2017(51):14-15.

论文作者: 王本帅 侯晓雨

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9b5e688aee4eb591853f1db.html