# 电力工程送电线路最优路径选择研究论文_唐素琼,秦东阳,赵文宁,任远

（国网阿克苏供电公司 新疆 843000）

摘要：随着送变电项目投资的不断增加，送电线路路径的最优选择尤为重要。作为电网建设的核心部分，送电线路在设计施工过程中要不断加强送电线路路径的优化选择，据不同地区的地形地貌条件，不同的社会发展状况，有侧重点地综合考虑线路路径，以使线路建设既经济合理，又利于运行维护，确保电网运行的可靠性、稳定性和安全性。

关键词：电力工程；送电线路；路径选择

前言：

高压送电线路是我国电力建设当中的重点线路，具备长距离送电、送电稳定、交叉送电等特点，在电网建设当中有着不可撼动的地位。我国人口在迅速的增加，随之而来的是各种社会问题，电力问题是各种问题当中最应该重视的问题之一。近年来我国的高压送电线路出现了多种多样的问题，因此，我们应该对高压送电线路的设计进行重点思考，找出当中潜在的问题，避免大规模电力事故的出现。

1 高压送电线路优化的基础要素

1.1 优化送电线路铺设路线

高压送电线路的选择是电力建设的第一部，直接影响到整个电力建设是否安全、适用、可靠、经济。以某地的电力工程建设为例：该工程主要会会经过村庄的农耕地以及当地的矿石开发区，高压送电线两端的变电站的位置比较狭小，在线路选择上主要考虑避开当地的矿石开发区，选择的架设路线必须要避开信息通讯线、高速公路、人口聚集的地方，最大限度的降低架设的距离，架设点周围必须要有一定的输送能力，方便架设材料的运输。经过室内假设与实地勘探过后，并且充分获取了当地居民意见过后，方可进行架设点的施工。

1.2 仔细调查周围的土地质量、天气条件以及环境气候

为了让工程能够安全稳定的进行，应该对施工当地的各项条件进行仔细调查，要求检查人员走访当地的气象监测站、地质局、环境保护机构等，在这些组织当中获取最新的环境数据，避免所选路线出现特殊因素，从而影响施工的速度与质量。

1.3 科学制定杆塔安装的位置

高压电线杆塔位置是经过国家电网给出的相关规定而确定的。高压送电线路在经过果园、农田、环境保护区的时候，不能通过砍伐的方式来开辟通道，对于一些高达的植物，可以在和植物负责人商量过后，对植物进行修剪或移栽，如果必须砍伐铺设道路上的树木话，必须到当地林业局进行备案，在施工过后由施工方支付砍伐树木的费用。砍伐树木的标准为高度不超过两米，树枝垂直长度不小于4.5米的非国家保护树木。

2 电力工程送电线路的选择

2.1电力工程中的送电线路

线路指电网中两节点间的连线。送电线路的任务是输送电能并联络各发电厂、变电站使之并列运行，实现电力系统联网并能实现电力系统间的功率传递。高压输电线路是电力工业的大动脉，是电力系统的重要组成部分。它把发电厂生产的电能经过升压变压器输送到电力系统中，降压变压器的电力线路和用电单位的35kV及以上的高压电力线路称为送电线路。

目前采用的送电线路有两种：一种是电力电缆。它釆用特殊加工制造而成的电缆线，埋设于地下或敷设在电缆线道中；另一种是最常见的架空线路，它一般使用无绝缘的裸导线，通过立于地面的杆塔作为支撑物，将导线用绝缘子悬架于杆塔上。由于电缆价格较贵，目前大部分配电线路、绝大部分高压输电线路和全部超高压及特高压送电线路都采用架空线路。高压架空线路在具有一定的宽度线路的地面再向两侧延伸一定的距离所占用的范围称为线路走廊。走廊内不允许有高大建筑及高大植物出现。在国外，占用线路走廊要付出相当可观的费用，如美国线路走廊的占地费用要占线路建设总投资的12%。我国的线路走廊虽然并非如此昂贵。但在有限的土地资源中如何节省占地，提高线路走廊的利用率则是不得不认真考虑的重要问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2线路的路径选择

路径选择是指，在送电线路的起收间，合理的选择出符合国家各项方针政策，并且经济性、技术性最优的线路路径。在路径选择过程中，不仅需要考虑到电力系统本行业运行的安全可靠性、以及经济合理和施工运行方便，同时又需要不影响到其他行业，例如通信传输、无线电收发、国防建设、航空事业等等，并且要保护好生态平衡和自然环境。

3 送电线路路径选择的原则

3.1政策和经济性原则

按照国家有关规定，送电线路路径的选择需要遵守相关的法律法规，根据实际交通情况、经济发展、资源开发等，将国家法律法规结合当地具体政策有针对性的综合考虑。同时送电线路的全盘设计应建立在交通便利且经济适用的理念上，以方便机械设备的施工和保证工程造价的合理。另外，还需尽可能满足少线路、短程路径，对送电线路的转角、倾斜度等加以适当控制，以满足施工、运行、维护等要求。

3.2地质地貌的原则

要全面了解施工当地的地质地貌，采集相关架设地的详尽地质资料。进行土壤、温湿度、水质的考察，避免土质因素影响混凝土的物理和化学反应，注意避免自然地质和人为矿区地质塌陷的隐患。

3.3保护自然环境的原则

送电线路设计中路径选择应尽量避开森林、绿化区、农田等，减少为铺设线路而造成的森林砍伐以及对沿路建筑物的拆迁，避免对自然环境以及人民生活造成较大影响。

4 路径选择的技术要求

4.1山区路径选择

在山区选线由于地形起伏较大，线路出现风偏的地方较多，交通不便，给施工及运行都带来困难。施工中可利用地形来充分发挥杆塔的使用条件和降低杆塔的高度。由于风偏距离不够会导致送电线路对大地或树木放电，因此在选择线路路径时，应力求避免线路路径横山梁走线，而应沿自然山脊铺设。当线路与山脊交叉时，应尽量从山脊的平缓处通过，不能从狭窄的山沟里通过。有些山区中的河流多为间歇性河流，其特点是流水时流速大、冲刷力强，因此在选择线路路径时，应力求避免沿山间干河沟通过。如必须通过时，线路塔位应设置在最高洪水位之上不受冲刷的地方。山区的送电线路应避免通过陡坡、悬崖峭壁、滑坡、崩塌区、泥石流、溶洞等不良地质地带，这些地区对杆塔处的稳定性具有很大的影响。

4.2跨河段路径选择

跨河点低端的选择尤为重要，河道狭窄、河床平直、河岸稳定、不受水淹、塔位土质要求都是优先考虑的条件。对于装卸码头、泊船、支流入口处、河道弯曲、旧河道、排洪道处尽量避免定线定位。在江心岛、河漫滩及河床架设杆塔时，要实事求是调出所有地质资料进行可行性的综合判断，以考证架设的可能性。

4.3线路转角点选择

线路转角点一般不宜选在山顶、深沟、河岸、悬崖边缘、坡度较大的山坡以及易被洪水淹没、冲刷地段和低洼积水处。最佳选择是处于平缓、地势较低的地理位置，不能利用直线杆塔或耐张杆塔。前后两杆塔位置需要合理性调整。

结语：

送电项目耗资较大，工期相对较长，对国民经济有显著影响。作为电网建设的核心部分，其最优路径选择问题至关重要，小则影响到项目成本的经济性，大则影响到整个电网的布局，影响到电力系统的稳定运行。为了保证广大用户对用电负荷和电能质量的需求，控制送电工程项目的总造价，确保运行的可靠性、稳定性和安全性，应在线路选择问题中采用合理的施工方法。

参考文献：

[1]李建军.对高压送电线路设计防雷措施的探讨[J].科技与企业，2014.

[2]唐小华.高压送电线路设计对施工造价的影响探讨[J].科技风，2010.

[3]樊沃周，李振海.浅谈高压送电线路设计防雷措施[J].黑龙江科技信息，2012.

论文作者:唐素琼,秦东阳,赵文宁,任远

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9bc6ebdde7c49be8588a448.html