# 复杂地下管线探测方法比较及优选论文_董海波

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 广东省深圳市 518028

摘要：城市地下管线是城市发展的重要设施，是城市设计、规划、施工、管理的重要依据，为此，想要更好的促进城市建设发展，需要相关人员加强对各个地质条件下地下管线探测方法和技术应用的分析。在实际探测过程中，应对现场的实际情况进行综合分析，并确定出恰当的探测方法。本文主要对复杂条件下地下管线的探测技术进行详细阐述。

关键词：城市地下管线；探测；关键技术

近年来，随着现代化城市的不断发展，地下管线在管线的材质、种类、数量、敷设手段等方面都发生了较大变化，管线的探测工作也变得越来越复杂。目前，地下管线探测中主要使用的探测仪器为管线探测仪和探地雷达，管线探测仪具有高精度、低成本的特点，但受到其工作原理的限制，在非金属管线和信号较弱的金属管等探测盲区进行管线探测时，无法保障其探测精度，而探地雷达管线的探测则更好的克服这一不足之处，只要地下管线和周围介质之间存在一定的电性差异就能被雷达发现，又因其具有抗干扰能力强、高效率、无损探测等优点，已成为当前地下管线探测的主要设备。

1.城市地下管线探测内容

城市地下管线探测工作包含探查、测量、地下管线信息系统的建立等。地下管线探查具体是指利用电磁波原理给管线施加电磁信号的方法来对地下管线进行定位、定向、定埋深，探查地下管线的属性、平面位置、埋深等。地下管线测量是指对管线点地理标志平面位置、高程的测量，通过测量了解管线点坐标、高程等。地下管线信息系统主要是将管线的坐标，高程，埋深，材质，权属等信息录入数据库，生成综合和专业管线图，对管线实行信息化管理。

2.城市地下管线探测技术

2.1金属管线探测方法

在对管线进行探测过程中，利用电磁感应法接收磁场信号确定管线位置，是当前探测管线最有效的方法。这种方法主要依靠电磁感应的原理对金属管线进行导电，从而获得磁场信号。其中包括：电缆、光缆等，为了能够更好的确定管线的位置及走向，管线中一般采取人工激发电流形式，根据不同类型的管线，从而选择不同的人工激发电流的方法。

（1）夹钳法

夹钳法主要适用于当电缆、光缆没有接口，同时探测仪器本身和管线也无法有效连接的基础上，通过对目标管线上置放夹钳，从而促使目标管线产生电流，确保仪器能够接收管线电流产生的磁场，从而确定管线的位置，为探测管线的深度奠定基础。

（2）直连法

直连法主要用于直径较大的管线中，通过一定的方式将发射器与金属管道相连，在管道上产生电流，通过接收器接收电流信号和磁场信号，以此来确定金属管道的位置，探测金属管线的深度。

（3）感应法

感应法主要应用于不能使用夹钳法和直连法的地下管线中，利用发射机线圈在目标管线上产生电流感应，同时，利用接收器接收管线产生的磁场。从而达到确定管线位置、测量管线深度的目的。

感应法主要是通过管线感应和接收电磁场的情况来对地下管线进行探测的，可以对管线的方位进行明确，并且追踪搜索管线，通过感应法可以进一步了解管线的情况，在探测的过程中需要，发射机将转变电磁场发射出来，谐变电磁场会让地下管线出现感应磁场，地面的接收设备可以对这些感应信号进行接收，并且进一步了解地下管线的深度和位置。感应法具有不需要电缆接地，适用性较强而且操作较为灵活等诸多特点。

2.2非金属管线的探测方法

非金属管线指的是排水、给水管道的管线，它是管线系统中的重要组成部分，使用的管线大都为大管径的砼管线，这种砼管线具有较强的厚度，管线中还含有一定量的钢筋，在电磁环境单一的情况下，可采用管线探测仪对该类管线予以探测。但电磁环境复杂的地段，可采用探地雷达进行实测。

针对非金属管线的探测，适宜采用探地雷达以确保探测的准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采用探地雷达的时候，雷达剖面上的地下管线很容易出现异常问题，在地下管线和周围介质存在较大电性的时候，给水、燃气、排水等管道会出现曲线形态，拱形曲线的顶点是管线的中心。管沟、管块管线会呈现出平直线的形态。管径的大小和曲线的变化表现出一种负相关关系。在实际施工建设中，如果管线的埋设深度较大，探测曲线变化会较小，反之亦然。另外，采用探地雷达探测地下管线的时候需要考虑地下地质环境的复杂情况，充分考虑外界各方面因素对地下管线的影响，在发现探测异常的时候需要及时辨别和分析。

3.城市地下管线探测项目质量管理措施

3.1提高地下管线探测精度

第一，在实际应用的时候某些检测仪器会出现问题，在检测之前一定要对检测仪器进行全面的检查，对相关改正系数进行确认，城市直埋管线往往会受到土质影响而导致探测的精度缺失，在探测之前还需要进行开挖验证工作，或者在对深度土壤进行开挖检测，对其是否需要改正系数进行判断，在实际检测的时候，土质的潮湿程度也会影响探测的效果，干燥的沙质土壤探测效果不佳。

第二，在较为复杂的地质条件下，针对不同管线应采用不同的探测方法；在管线探测过程中，尽量采用直接法和夹钳法，这两种方法具有较强的可靠性和有效性，首先确定管线的实际走向和水平位置，再进一步确定其埋深；采用相关的技术措施进行压制干扰，以此来保障采集数据的可靠性。

第三，在探测仪器检测效果方面往往会受到埋深的影响。如果通过感应法来进行检测，那埋深埋的管线往往无法获得良好的接收效果，检测的效果不佳，对于这些情况一定要及时的改变探测的方法，比如说，及时的调整发射机的朝向以及摆放位置等。

第四，管线材质不同，回收的电信号方面也有相应的区别，会对管线的探测产生较大影响，比如说金属管线在探测的过程中容易直接通过探测仪探测到，非金属管线在探测的过程中，是一般使用地质雷达进行探测，当前地质雷达的价格相对比较贵。

第五，在地下管线探测的过程中，还出现并行管线堵塞的情况，并行管线由于排列较为密集，检测的过程中容易受到相邻管线的影响，在实际探测的时候，无法判断管线的数量，很难对管线的位置已经埋深情况进行探测。对于一些上下重叠的管线，若是金属管线，可以通过电磁法来进行探测，重叠管线会出现一定的干扰，而电磁法能够对其进行准确定位，但在探测深度方面出现一定的误差，在实际探测的时候，一定要做好分叉位置的定深工作，对明显重叠的管道深度进行探测。

3.2做好各环节的协调

管线探测是一项综合性、多学科的工程，涉及物探、测绘、计算机等学科，无论任何一个环节出现偏离“规程”规定，就会导致项目整体的失败。故此，质量控制必须从物探—测量—计算机—成果整理等方面，需要建立一套整体管理、制约方案，达到即相互协调，又相互检查。

3.3城市地下管线探测过程中的质量控制

首先，需要明确控制明显管线点的探测质量，在一些大城市当中地下管线探测时，有检测一些明显管线点相对较为容易，但是不能马虎大意，一定要确保记录的准确性，需要重点监测隐蔽线路点的探测质量，检测人员需要通过探测仪器来反复检测一些隐蔽点，通过多种模式混合进行检查，让隐蔽管线点的探测有效率大幅度提高，并且制定相应的操作流程和记录，对地下管线检测和记录过程中的工作质量进行规范，确保探测的过程能够符合基本的探测要求，让管线探测质量进一步提高。

4.结论

综上所述，城市地下管线的主要担负着城市水、电、通信、燃气能量的传输与雨污水的排出，为城市持续发展提供一定的物质生活基础保障，随着城市建设的不断发展，对城市现有的各类地下管线的具体位置和埋深、规格、尺寸等信息参数进行确定，这对当前城市建设和未来规划具有重要意义。

参考文献：

[1]李鸣，王泉，汤正举.复杂场地条件地下管线探测技术研究与实践探讨[J].河南测绘，2011（4）：21~22.

[2]王斐祺.复杂条件下的地下管线探测模拟方法探讨[J].建材与装饰，2016（24）：89.

[3]赵欣，王希良，刘珍岩，等.复杂条件下近间距地下管线的探测模拟[J].勘察科学技术，2014（5）：45~49.

作者简介：

董海波；1975年1月9日；男；大学本科；测量工程师；研究方向：测绘、管线探测。

论文作者:董海波

论文发表刊物:《防护工程》2019年10期

论文发表时间:2019/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9be78b84931d8b8588b430c.html