# 探讨智能变电站继电保护设备的运行维护技术张梓豪论文_张梓豪 姚宇霖 吕东 胡斐 左立华 高振华

摘要：智能变电站应用是一门综合性较高的技术，在这门技术的应用管理中涉及到了众多领域。这是一个与众不同的，全新的技术发展理念，与此同时，它也为电网领域的发展也提供了新的技术，能够更好的来管理和应用智能变电站。因此，我们要对智能变电站的继电保护设备的运行和维护给予高度的重视。

关键词：智能变电站；继电保护设备；运行维护

变电站为生产生活输送稳定的电力资源，而继电保护设备为变电站的安全性和稳定性提供保障。近年来，变电站逐渐走向智能化和现代化，继电保护技术随之改革和创新。继电保护设备作为现代化科技的产物，在发展过程中不断融入新技术，有效提升了运行效率，同时保证了工作人员的人身安全。此外，继电保护设备的维护水平也在不断提升，面对不同的故障有不同的解决措施。

1智能变电站的概念

智能化变电站简而言之就是将先进的科学技术应用在变电站中，通过先进的科学技术有效地提升智能化变电站变电功能。现今智能化变电站一般由两个部分组成，一部分是实地存在，主要有变压器、高低压转换开关、互感器等智能化器件组成，主要负责接收上一步的指令对电网的电压电流以及功率进行调整；另一部分是指变电站信息平台，变电站信息平台是通过对变电站各个设备信息进行统计汇总，将信息上传至服务器，通过服务器对信息进行分析处理，立体地呈现给操作人员，操作人员可以针对相关信息进行分析处理，进而达到提升工作效率与工作质量的作用。智能化变电站平台可以同时操作多个智能化变电站，这样也就可以连接多地的变电站，进而实现了智能化变电站网络的构建。

2智能变电站继电保护系统的组成

2.1合并单元

合并单元是指在智能变电站的继电保护工作中对电力系统进行保护以及十个工作单位之间能够进行有效连接的一个部分。利用合并单元，可以使各个单元的信息能够得到共享并且进一步提升智能变电站的继电保护效率，能够降低智能变电站继电保护时在技术上存在的难度，从而提高继电保护工作系统的工作效率。

2.2电流互感器

电流互感器实际上就是通过对智能变电站继电保护系统当中的数据进行基础性利用，继电保护系统中的数据信息能够通过电磁感应的方式进行传输，从而使得智能变电站的工作得到更好的实践效果。

2.3交换机

交换机是智能变电站继电保护系统中数据传输的重要保障。交换机对数据进行转换的过程是设备以及单元之间数据的一定转换，能够最大程度地保证数据传输过程中的稳定性和安全性，同时也能加快变电站数据的传输速度，从而提高智能变电站的工作效率。

2.4使用通信设备及网络终端

由于科学技术的快速发展，智能终端以及通信网络在电力系统中的应用越来越广泛。在智能变电站进行继电保护设备的运行和维护工作时，能够使用通信网络对信号进行反馈，智能终端随时处理接收到的信息，并通过高效的预警方式对电路设备的所有开关进行及时的配合关闭，能减少由于控制电闸操作不及时而导致的变电站受损现象的发生。

3智能变电站继电保护设备的维护

3.1智能变电站正常工作时的维护

应加强对工作人员的专业培训，使相关工作人员清楚了解智能变电站的运行原理和设备的基本结构，以便在使用相关机械和设备的同时对其进行维护。即使在智能变电站正常工作时，也要关注相关设备的运行状况。具体而言，相关工作人员应该做到以下三个方面。第一，工作人员按照标准操作时，记录对机电保护设备的运行情况，并在每天的会议上上报，使所有的工作人员能掌握继电保护设备的情况，从而在出现异常时采取针对性的措施。第二，工作人员应该根据系统获取的信息处理设备，出现异常时要针对了解的设备状况和统计信息判断异常，如果是严重的异常，应立即联系专业维修人员，同时安排好异常之后的善后工作。第三，当出现短路器自动断开情况时，应逐一排查现场情况，分析故障的原因。当继电保护设备出现严重异常情况时，应及时切断开关，请专业维修人员来现场维修。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2智能变电站发生异常时的维护

3.2.1信号转发的网络设备异常

出现信号转发的网络设备异常情况时，应该先分析相关网络数据资料，根据数据判断产生异常的具体原因，以此判断发生故障的具体设备。确认清楚异常的设备后，可以针对性地开展维修。但是，如果是GOOSE通信故障，则需要请专业人员进行进一步分析，制定更加详细的维护方案。

3.2.2公用信号转发的网络设备异常

公用信号转发的网络设备异常情况出现后，主要会对变压器、母线的保护设备以及过负荷的联切设备造成影响。解决方法是先查看网络结构分析异常的原因，结合技术手段处理异常。需要注意，这种情况导致的网络设备异常通常会造成较大范围影响，因此出现这种故障时要提前做好现场的安排工作，以最大化地降低损失。

3.2.3MU异常

MU异常是指在电压互感器和电子式电流接口装置的合并单元出现的异常。当出现MU异常时，最重要的是要详细检查继电设备，尤其是对细节部位的检查，然后根据检查结果采取针对性的维修。依据经验来说，MU异常通常是继电设备的某一个细节装置出现了故障。

3.2.4继电保护设备的智能终端异常

智能终端维护主要是智能终端不能正确发布相对应的继电保护指令，同时不能将整个继电保护系统信息及时反馈对整个系统运行所产生的影响。因此，在对智能终端进行维护的过程中，一定要将智能终端从整个继电保护运行系统中抽离，然后对智能终端的信息系统进行整体检测，在确保所有的信息接收与输出设备的相关问题得到解决之后，再将智能终端与继电保护的系统进行连接，帮助变电站继电保护系统对获取到的信息进行有效分析，能够对相应的举措进行一定的调整，帮助电力企业更好地发展。

4智能发电站继电保护设备运行和维护的质量控制

4.1设立管理监督人员

为了保证继电保护设备在运行的各个环节的效果，除了相关的操作人员，还需要设立专门的管理和监督人员。管理监督人员要具备对继电保护设备的运行原理和继电保护设备结构的了解，同时要掌握专业的管理学知识。当智能发电站出现故障时，能够通过现场勘查和专业分析确定故障原因，然后根据具体情况指导现场人员排除故障。另外，管理监督人员要监督工作人员的操作，保证继电保护设备的操作严格按照标准执行。除了人员管理之外，管理监督人员还要对设备进行管理，包括对继电设备的寿命周期管理、从采购安装到运行的情况管理和对设备日常维护的管理。

4.2实施系统状态在线监测技术

具体实施中可通过对主要电气设备，以及电气开关，安装智能监控设备及智能网络传感器，并结合网络数据处理中心，针对各电气设备及电气开关的运行状态，进行在线监测作业。以此及时针对设备运行中存在的异常现象进行处理，确保系统运行的安全稳定性，同时达到保障用电户安全稳定用电，提升智能变电站继电保护系统安全稳定运行的目的。

4.3落实设备检修维护

智能变电站继电保护系统在运行中，硬件设备出现故障现象，对于系统运行的安全可靠性，造成了极大的危害。因此分析在实际发展中落实电气设备的检修维护，对于智能变电站继电保护系统的安全可靠运行效果显著。具体实施中关于设备检修维护作业的落实，变电站企业可通过设立定期设备检修维护制度，以及实施绩效考核制度的方式，提升检修维护人员的作业积极性，同时保障设备检修维护作业的合理实施，促进智能变电站继电保护系统的安全稳定运行。

5结语

总之，在智能变电站中大量电气设备能不能稳定的运行，直接关系到整个变电站能不能可靠有效的运行。继电保护设备还可以实时监控保护范围之内的电气设备运行情况，如果一旦电气设备发生故障，就可以将其快速从线路上阻断，以来保证其他设备不受干扰，能够正常的运行。想要最大限度的发挥继电保护设备的作用，就必须打好坚实的运行维护工作的基础。在以后，我们还应当使继电保护设备运维技术的研究趋向更深和更广，在改进和完善现有技术的基础之上，还应研究更新的，更完善技术，为能够更好的，更稳定的运行继电保护设备提供有力的保障。

参考文献

[2]董立.智能变电站继电保护设备运行维护探讨[J].通信电源技术,2017(06).

[3]李肃戈,吕善毅.智能变电站继电保护设备的运行和维护要点分析[J].科技风,2017(24).

论文作者:张梓豪 姚宇霖 吕东 胡斐 左立华 高振华

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9d2f3b293fb6a7b1220eb3d.html