# 软基加固施工技术在市政道路施工中的运用徐庆符、张海洋、徐庆兵论文_徐庆符、张海洋、徐庆兵

摘要：近年来，我国的城市化进程有了很大进展，市政道路工程建设越来越多。在市政道路施工中，软基加固技术的应用起到了非常重要的作用，但是在施工过程中稍有不慎就会引发道路质量问题。因此，需要对市政道路软基加固施工技术进行深入研究，并对其实践过程进行严格控制,这样才能保证市政道路的整体性能以及质量。文章在对软土地基加以概述的基础上，分析了软基加固技术应用的意义，并探讨了其在市政道路施工中的实际应用。

关键词：市政道路；软基加固技术；施工

引言

城市化进程的快速、全面推进，城市人口数量越来越多，市政道路里程不断增加，在市政道路工程项目施工环节，如果软土地基加固处理质量不达标，会严重影响市政道路工程的整体质量，延长道路工程的施工进度。为了保证市政道路软土地基加固施工质量得到更好提升，本文深入研究不同类型的软基加固施工工艺应用要点。

1软基加固技术的重要性

随着我国经济水平的迅速发展，各行各业迅速发展，在这种时代背景下，市政道路的建设工作就显得越来越重要。市政道路是我国最基础的交通设施，对我国的运输行业的经济发展有着很大的促进作用，不仅带动了省市地方的经济迅速发展，更是促进了我国国民经济的飞速发展，为我国带来了巨大的经济效益。随着市政道路的建筑施工，市政道路软土地基加固技术也逐渐发挥着越来越大的作用。市政道路施工中软基加固施工技术能够使地基增强稳定性和紧密度，减少市政道路断裂沉降问题的发生，有效保证市政道路的建设施工质量。只有保证了市政道路工程的质量安全，才能够保证出行居民的生命财产安全，保证行车的安全稳定。通过市政道路软土地基加固技术的应用，使得市政道路能够和现阶段的经济发展相匹配，加快交通运输体系的建设，实现交通运输体系的安全运行，满足国民经济发展的要求。为了能够更好的为社会发展做出贡献，就要做好市政道路施工中软基加固施工技术的相关研究与应用工作。在市政道路的建设过程中，针对软土地基的问题，要加强软土地基加固技术的应用与推广，对软土地基加固技术不断的创新与优化，按照加固技术的操作流程进行施工，保证软土地基加固技术能够充分发挥它的加固作用，延长市政道路的使用寿命。对软土地基加固技术做到灵活运用，不仅能够使市政道路更加标准，安全，与规范，更能够有效推进城市化建设进程，增强我国的综合国力，提高我国的世界上的国家地位。

2市政道路施工中软土地基产生的不良影响

进行市政道路工程项目施工的过程当中，软土地基会产生不良的影响，具体表现为以下几个方面：第一，在软土地基当中包含了很多的细微颗粒状粉土、黏土，相应的表面存在着一些负电荷，能够吸引空气当中的水分，使得土层当中的水分含量变得更多，造成土壤的粘性更大，出现了很大的土层孔隙，无法确保一定的稳定性。第二，对于一些软土地基而言，具有显着的流变性、触变性等特征，当受到外力的作用以后，此时的土层易于被横向、亦或者纵向的作用力影响，造成外形产生改变的现象，在外形改变至某个阶段后，非常容易导致出现地基坍塌等安全事故。第三，软土地基的密实度不符合相关标准要求，并且受到众多的孔隙干扰，在外力的作用之下，使相应的压缩系数变大，干扰到正常的抗剪强度，致使承载力变得更弱，减少了市政道路工程项目的使用寿命，同时也让后续的维护经济成本得以上涨。

3软土地基加固技术在市政道路施工中的应用

3.1加固土桩法

在市政道路的施工建设中，加固土桩法为深层搅拌法，水泥搅拌桩加固技术主要是针对已经差不多饱和状态的松软地基采用的一种加固技术。一般常用固化剂为水泥，有粉喷法和浆喷法两种，通过搅拌成桩形成复合地基。粉喷桩较浆喷法桩体易形成强度，水泥用量少，更适用于处理含水量大、塑性指数高的软粘土，随着目前施工设备的改进，计量、监理和工程质量能够有效保证。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆加固土桩法操作简单便捷，最后呈现出来的松软地基的加固效果也是很明显的。采用加固土桩复合地基方法，地基加固施工和稳定期不超过2个月，雨污水管等可与填方路基同步施工，工期可有效缩短。加固土桩法缺点是对环境影响比较比较大，施工成本造价较高。

3.2水泥搅拌桩加固施工技术

此种软基加固施工工艺比较常见，大部分的水泥搅拌桩需要使用固化剂作业材料，通常情况下，作业人员需要将一定量的水泥灌入到搅拌桩设备内部，进而保证搅拌过程的均匀性，保证水泥与市政道路路基软土发生反应，真正达到提升软土地基稳定性的目标，保证市政道路软土路基施工强度得到全面提升。水泥搅拌桩软基加固施工工艺的合理运用，最为突出的优点是不会出现剧烈振动，而且能够减少生态环境污染。通过运用此项软基加固施工工艺，对市政道路软基周围的土体结构不会产生任何的影响，对周围建筑物地基产生的不利影响较小。

3.3真空预压加固技术的运用

真空预压法是在地基表面铺设密封膜，通过特制的真空设备抽真空，使密封膜下砂垫层内和土体中垂直排水通道内形成负压，加速孔隙水排出，从而使土体固结、强度提高的软土地基加固法。土体抽真空后，真空压力直接作用在砂垫层中的水气流体上，先提高排水边界砂垫层中的真空度，形成下部土体与砂垫层之间的压差，使得表层土体内的水和气在压差作用下，通过塑料排水板流到砂垫层中，再通过与真空泵相连的排水管道被抽出。随着时间的延续，真空度沿着塑料排水板向深度传递，并通过排水板向周围土体扩散传递，使得深部土体中的水和气被抽出，由于土体本身渗透系数很小，水源补给不可能大于或等于地下水被抽出的速度，因此同时伴随着地下水位的逐渐下降。在整个过程中，土体中产生负的超静孔隙水压力，随着水气的排出，超静孔隙水压力不断消散，土体有效应力不断增加，使得土体得到加固。真空预压法适用于加固淤泥、淤泥质土和其他能够排水固结而且能形成负超静水压力边界条件的软黏土。

3.4加筋法

在市政道路的施工建设中采用加筋法能够起到很好的加固作用，由于土工格栅具有较强的抗拉强度及较好的延性，它和砂垫层共同作用时能将应力均匀地扩散到较大的面积上，从而提高原地基的承载能力，同时阻止路堤填料陷入基底，是应用较为广泛的一种加固方法。土工格栅的存在可防止滑动圆弧通过路堤和地基土，从而增加路基的稳定性可靠性。利用土工格栅的网孔与上下层土体的咬合作用，形成一个较高强度的抗剪切层，从而增加土体的抗剪强度，使应力均匀分布而减少路堤的不均匀沉降。加筋法的施工周期较短，一般为1个月。应用加筋法可以有效控制路基的不均匀沉降问题，提高路基的整体稳定性坚固性，造价施工成本较低，加筋法的施工周期较短，一般为1个月。

结语

综上所述，市政道路软基加固施工时，相关人员要对项目建设的性能和质量进行全面的了解，立足于软基加固技术的特性，选择具有较高可行性和经济性的施工技术来进行软基加固。可以参考成功的软基加固施工案例和经验，结合本地区的特性来进行优化与整合，以期提升地基的整体承载力和抗应变能力。在施工完成之后，要科学地开展质量检验工作，确保软土地基达到施工要求标准。

参考文献

［1］张跃新.软基加固施工技术在市政道路施工中的运用［J］.工程建设与设计，2019（19）：219-221.

［2］张世杰.试论强夯法施工技术在市政道路软基处理中的应用［J］.江西建材，2019（03）：180+182.

[3]吴勇.软基加固技术在市政道路施工中的应用分析[J].建材与装饰,2017,138(137):1440-1445.

论文作者:徐庆符、张海洋、徐庆兵

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9ed1472852fdada508408a1.html