# 浅谈坡地别墅区的规划与建筑设计论文_李博文

深圳市骏地建筑设计有限公司

摘要：作为当前人类住宅的最高级剐，别墅因其自身的人文特色与自然生态环境之优势，体现了人与自然的有机结合与和谐相处。别墅区具有不可复制的人文自然景观，山水、庭院以及室内和室外的相互渗透与融合，可以使居住在这里的人随时随地享受大自然的美妙，对于陶冶情操具有非常重要的作用。本文将以某坡地别墅区为例，对其规划与建筑设计情况进行分析与研究，并在此基础上提出一些建设性建议，以供参考。

关键词：坡地；别墅区；建筑；规划设计；研究

引言：在对坡地别墅进行规划时，我们必须对别墅所在区域的山体和坡体的稳定程度进行严格考证，应该组织具有相关资质的机构和人员对于山体和坡体进行稳定性分析，并且要做出具有科学意义的鉴定，以此作为在该区域建设别墅的可行性依据。我们必须关注到，在坡地上建设的别墅也是城市的重要组成部分，在建造时应该从城市的整体方面进行规划，要做到与城市的和谐统一，别墅区道路和城市道路应该进行严格的对接，这样才能满足居民的住房需求。

1、工程概况

某别墅区位于一座山的半山坡上，基地以山地为主，整体地势走向东高西低，而且在该拟建地点的中间位置，有一个东西走向的自然泄洪沟，是整个别墅区基地范围内地势最低点。在地块的偏南方向上，还有一个自然形成的水域，面积非常的大，自然环境非常优美。实践中我们可以看到，在该地区进行建设，要充分考虑其自然地形状况的特殊性，尤其要对场地进行合理的规划与设计，对将场地进行合理的调整，并充分利用此处自然形成的地势条件，对自然地形进行合理的改善与设计，从而使之能够有效地满足实际应用功能之要求，展现卖点。从整体上来看，该别墅区的地形规划及其建筑设计，共分为几个片区，每一个片区都进行单独的设计与规划。

2、坡地别墅区的规划与设计

2.1 别墅区道路交通规划与建筑结构格局设计

在该别墅区在实际地形地貌以及水文地质条件下，我们对车流密度以及建筑格局进行了研究，希望通过最小的地形改变来满足预期发计与施工要求。具体操作过程中我们发现，由于该位置的坡地别墅区道路结构非常复杂，设计中不仅要充分避开排水问题，而且还要考虑怎样才能最大限度地减少坡度对别墅建筑影响的问题。实践证明，基地所处位置的自然坡度越大，则其受到的限制也就会越大。基于此，在别墅区道路交通规划与建筑结构格局设计过程中，整体上要坚持的原则是道路主干道一定要沿着平缓的谷地进行布设，而次要的支路则建议在坡度较大的一些地段进行布设。在保证排水安全的条件下，要根据该位置的实际自然条件以及地形坡度等因素，对不同的道路结构以及相关建筑结构采取差异性处理措施。当自然地形低于百分之十时，交通道路与建筑结构等均应当与等高线布置相平行：交通道路的纵坡度应当控制在8％以下，住户道路可以作为尽端路，行车道做成平进或者缓坡状。实践中可以看到，这些地段受限程度非常的小，因此可根据实际需要进行合理的布局与建构，而交接道路与尽端路之间可以按需求灵活地组合，从而体现设计的合理性。在具体设计与规划过程中，为了能够有效地控制道路上的纵向坡度，则应当使其与等高线保持平行，尤其要注意道路的设计结构应当尽可能地少用网状、方格状等方式，而是应当多以主干道串联尽端式宅前道路等方式，对交通道路进行合理的组织与架构。当自然地形为25％--50％时，实际建筑过程中应当结合该地区的地形条件进行设计。

2.2 存在着一定坡度的公众性绿地规划与设计

在别墅区规划与设计过程中，一定要充分地利用公众性的绿地规划与设计（见图1），有效地弥补该地区地形上存在着的高差不平之不足，同时这也是当前坡地别墅区规划与设计的一种有效设计方式与技术手段。

对于这一别墅区而言，坡度相对较大的一些区域可通过公共绿地较高侧的不断抬高，以及较低侧的不断降低，从而将坡度有效地集中在公共绿地位置之上，并在此基础上尽可能减小绿地外部的建筑结构以及相关交通道路问题。对于存在着一定坡度的公共绿地、护坡以及沟而言，对其进行加强结合性的设计与规划，对于保证别墅区的安全排水功效具有非常重要的作用。比如，某区南侧的一处公共绿地上，采用山体自然冲沟设计模式，对原来的冲沟地貌进行了稍微的修改，再结合斜坡和台阶，将其做成长条状的深沟以为绿化之用。对别墅区的公共绿地规划与设计而言，可采用斜坡、高低台地、台阶以及深沟等规划等方式，以增加该位置的公共绿地空间感与趣味性，同而还可以对其高低两侧位置实施单独，或合理式的规划与设计。

3、庭院高差规划与设计

别墅区的庭院与普通的住宅之间存在着一定的差异性，庭院是别墅自身所特有的一种私有空间，因此其规划设计与住宅主体建筑的规划与设计具有同等重要性。对于坡地别墅区而言，在对庭院进行规划和设计时，可采用不同的标高方式对其进行设计，以突显其特色与人文个性。同时，采用该种设计方式，可在某种程度上有效地解决别墅基地的地形高差问题。竖向设计过程中，一定要满足技术上的排水以及地下管道铺设规则，尤其在庭院的功能设计上一定要保障空间的私密性及其舒适性。在本文所阐释的别墅庭院设计过程中，面积相对较小的一些庭院，建议将地面做得更为平整一些，从而可以使其与庭院外部的地面保持一定的高度差，在此过程中可通过挡土墙来实现以上目标，如图2所示。

实践中，对面积相对较大、长条形的一些别墅庭院而言，可根据实际条件设计庭院内的高差，并通过灵活的处理手法对其进行规划与设计。庭院的入口位置以及建筑结构的入口位置，都可采用台阶的方式予以解决。采用台阶的设计方式，即可以作为通道供人行走，而且还可以将其作为一种特殊的庭院景观小品，供人民观赏，甚至还可以作为特殊的空间供人们驻足和停留，从而增强别墅庭院自身的趣味与人文性。对于庭院中那些比较开阔、长条形的起伏区域而言，实际设汁过程中可将其制造成人工小坡地，再将其与地灯和流水、乱石以及假山等结合在一起，呈现出一幅东方园林图。通过该种设计，可在庭院的一角开辟一块较为雅致的僻静角落。在别墅区庭院中规划和设计不同标高的台地，可将庭院划分成若干个小的空间，并将其形状、围合程度以及标高和植被景观作为没计的重点，分别赋予它们不同的功能，以显示其活力和生命气息。

4、景观设计

多个层级空间通过景观节点对景和景观带的延伸，形成一心两轴的空间结构。以景观核心区为中心，分别以组团景观，山顶公园、山体绿化和源远流长的流水作为轴区对景，通过水系和景观绿化带相连，形成放射状的视觉廊道。其中南北入口广场的景观节点、东西向的景观节点分别进行对景，形成了南北及东西向两条景观轴线。山体景观带和滨水景观带，把小区内各个景观节点串连为一个整体，把景观视线延伸到整个小区每个角落。

依据基地土地使用特性，每个景观节点尽量保持原有地形、地貌及原有植被，修整河道，营造跌水，辅以步道及阶梯平台，并形成步道系统一部分。所有建筑的朝向以连接各景观节点配置，以提供各主户足够的视觉品质与环境。同时利用原有地形高度差变化，尊重地形特色与适当解决基地外部环境不利因素的限制，塑造基地内部环境景观层次的趣味性。

在整体空间布局上，采用景观优先，体现山水特色。人工环境与自然环境融合一体。

通过山体走向空间特色构成由西向东依次由高到低再到高的跌升，由半开放空间-开放空间-半围合空间转变，形成了优美的天际线和丰富的空间变化，为所有住户提供最美好的视觉效果，多层的空间感受，建立山、水、人之间的良好互动。南北向轴线通过水系，串联景观核心区，形成连续性的开放空间。

在单个组团空间的布局上，营造良好的居住环境，别墅区组团主要是巷道空间体现曲径通幽的环境特色。高层洋房区主要以半围合形的庭院空间，营造景观，增加居民互相交流的平台，体现浓郁的生活气息。

5、结语

总而言之，坡地别墅区的规划与建筑设计是一件非常复杂的工作，但同时也关系着别墅区的质量和品味，因此，只有立足该地区的实际情况，在全面了解别墅区拟建地点的地质、水文等影响因素的基础上，结合当前的规划与设计理念，才能保证别墅区风格独特，备受青睐。

参考文献：

[1]山地建筑设计的必要性及设计方法探讨[J].张伯榕. 山西建筑.2012（08）

[2]浅析坡地别墅区的规划与建筑设计[J].蒙洋洋，陈继威. 中华民居.2011（10）

[3]山地城市景观形态特色浅析[J].张继刚，舒沐晖，刘春茂，潘燕，蒋博. 规划师.2007（10）

[4]谈谈坡地建筑规划设计[J].张敬科，叶海荣. 建筑监督检测与造价.2013（04）

论文作者:李博文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期

论文发表时间:2019/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9f6e00bfb3adcad3bc5d840.html