# 公路桥梁工程填石路基施工技术探讨论文_庞训振

中铁四局集团第五工程有限公司

摘要：为促进公路桥梁工程建设水平得到提升，本文对其中的填石路基施工技术操作进行详细论述。首先，分析了公路桥梁工程填石路基施工前的技术准备，包括全面审核施工图纸、选取施工材料等。而后对填石路基施工技术操作要点进行定位，路基填石基底处理技术、摊铺阶段的操作技术、填石路基压实技术等。

关键词：公路桥梁工程；填石路基施工技术；基底处理

引言

社会经济水平的大幅提升。让城市道路桥梁工程的建设需求不断扩大。与此同时，这些市政基础设施的建设质量也直接影响着人们的交通出行安全。因此，作为工程项目中较为重要的施工组成部分，填石路基施工操作落实过程中，要尽量完善施工技术，同时维护施工操作的科学性。

1公路桥梁工程填石路基施工前的技术准备

1.1全面审核施工图纸

实际施工操作落实之前，施工现场的勘测人员必须对周围的环境以及地质情况进行详细的信息采集。整理分析后，对施工图纸上的相应位置进行细节修缮。防止外界因素影响工程项目施工落实的效果、效率。

1.2选取施工材料

首先，要对岩石材料进行较为严格的质量审查，性能、尺寸、强度等，同时，指标全部达到标准后才能在实际的路基施工中进行操作使用。通常情况下，进行公路桥梁工程填石路基施工操作时，施工人员使用的材料形状最好较为规则，尺寸为0.5米的正方体最佳。同时落实实际施工操作之前，还要对岩石材料的水分含量进行测试，如果没有达到标准，要进行含水量增加处理。具体操作是将这些岩石材料放置在水中进行一定时间的浸泡，当含水量达到饱和状态时，再进行抗压实验。抗压参数不得低于15MPa，通过测试的岩石才可进入施工现场。其次，岩石材料的实际灌注量要达到2.5mm，标准碎石材料与试验荷载之间的灌入量比率最低不得低于5%，与此同时，填石路基施工操作落实过程中，还要对岩石材料的膨胀系数进行要求。岩石作为主要的填石材料，最好采用当地较好获取的种类，这不仅可以节约，还能减少运输成本，还可让工程建设的岩石需求被全面满足。

1.3场地准备

整个施工现场的准备工作同样非常重要，施工技术人员首先要对场地的整体面积进行测量，同时配合更为精准的测量机械，保证测量的得到的结果是准确的、误差较小的。保证后续的施工过程更加稳定、顺利，减少返工的次数。其次，要对施工场地表面的杂物进行彻底清理，尤其是那些可能会妨碍施工进程的杂物。最后，要对施工现场的施工环境安全性进行保证，因为支撑施工操作的设备可能需要进行电能支持，如果施工现场过于杂乱，那么各种电源、插座等就可能存在乱放、乱用的情况，造成漏电、点击隐患，给施工人员的生命安全带来威胁，还要对各项施工设备、技术的操作要点进行重视，尽量通过培训的方式进行宣传与教育。

2公路桥梁工程填石路基施工技术应用

2.1路基填石基底处理技术操作要点

开展路基填石施工操作过程中，要对路基的基底进行提前处理，此步骤目的是保证路基基底的压实密度，在道路开通使用过程中可承担更大的车辆行驶压力，同时，机体强度更高，后续的施工操作落实得更加稳定高效。公路桥梁的基体材料一般由细粒土与岩土混合构成，为保证施工质量，施工人员必须对这些施工材料进行提前处理。首先，为了让桥梁路基基底结构可以将施工操作产生的压力分摊的更加均匀，应先用细粒土对路基基底进行换填。其次，在上面均匀地铺上一的铺上一层岩石，让整体结构的强度更大。再有，基底的过渡层必须要设置在路基的基底上面，根据实际施工需要对层数进行设置。通常情况下，二至三层即可。最后对材料层的厚度进行设置，每层须达到35cm，最厚不可超过55cm，避免材料浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2摊铺阶段的技术操作要点

2.2.1填料摊铺施工

首先，将线路中桩与填筑边线作为基准进行边线确定，边线定制的钉装距离为20米。施工操作落实过程中，实际的路堤边线要比设计图纸的边线宽出0.3米，原因是压实操作会导致路基变宽。其次，执行摊铺操作时，推土机为主要摊铺操作手段，为保证施工质量，还要对那些大型推土机无法施展作用的地方配合人工操作，进行更加精细的处理。尤其是一些摊铺效果没有达到施工质量标准的地方，确保总体平整度符合要求。再次，填料水分应该按照实际需要进行调整。同时，误差要得到精确控制，不得超过1%，如果填料含水量没有达到标准，过干的话，喷水加湿。相反，则应该进行一定时间的晾晒，让水分得散失。

2.2.2器械推平

推平操作主要分为三种，粗平、精平、集窝处理。粗平是指使用推土机推平，保证填料分布的更加均匀，整体厚度差不多。当然在执行推平操作时，要对施工标高进行不断测量，防止出现过大误差，影响后续施工操作的落实效果。要注意的一点是，落实填筑操作时要让每层都有一个2%-4%的人字型横坡。而精平则落实在粗平操作之后。精平环节需要使用专业的平地机，让水平作业效果更好，更加平整。粗平与精平操作落实过程中难免出现填石扎堆的情况，也就是所谓的集窝。而避免出现集窝问题的方法主要有三种。第一种是在进行填料倾倒时，使用网格方法，这可让土料与填石被更加均匀地散布在路基上。第二种方法是执行摊铺操作时，使用小型挖掘机，及时对不均匀的地段进行搅拌整合，保证均匀度。第三种，这种方法对那种集窝复杂的情形最为有效，也就是采用人工的方式进行再配比，让此部分的填石密度与其他地方保持一致。具体操作是先进行大石块铺垫，然后使用小石块找平，最后倾倒石屑进行填缝处理。

2.2.3摊铺操作执行原则

那些已经经过粗平操作的填石料表面需要得到更为细致的找平，可以配合撒碎石与石屑的方式处理。同时，更加具体的落实规范是碎石和石屑占大粒径石料的1/5-1/3，还需遵守大粒径石料的缝隙可以被全面填筑。对摊铺层进行洒水操作时，水量在基石体积的15%到30%之间即可。

2.3填石路基压实技术的操作要点

整个公路桥梁工程的施工操作落实上，填石路基的压实施工较为重要。因为每个环节的工作都会对填石路基的压实效果产生较大的影响，如填石路基填料的情况、路基碾压的厚度、压路机碾压的次数等。压路机的碾压速度必须得到专业人员的控制，速度应被控制在1.5-2.5km/h之间。同时，在这样的速度范围之内进行大约5次的碾压，不仅可以获得更好的密实度，还能保证路面的平整。落实碾压操作时，施工技术人员要对填石路基的填料水分含量进行重视，因为水分的含量也会对施工效果产生较大的影响。

结语

公路桥梁的建设过程中，填石路基的施工质量直接影响着整个工程项目的最终竣工质量，因此必须得到专业技术人员的关注，严格按照相关技术操作标准施工，同时配合更为专业、先进的施工操作方法与设备，保证我国公路桥梁工程的建设水平。

参考文献

[1]王洪伟.公路工程填石路基施工技术分析[J].价值工程,2018,37(11): 106-107.

[2]许志伟.公路桥梁施工中填石路基施工技术的应用[J].交通世界,2018 (10):132-133.

[3]赵晓伟.试论公路工程填石路基施工技术[J].科技风,2018(07):126 -127.

[4]石磊.公路桥梁施工中填石路基施工技术的应用[J].交通世界,2018 (Z1):104-105.

论文作者:庞训振

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/da0dc0ce8ec6ca849080ce4b.html