# 综合能源保障装置的研制与应用论文_李佳,郭灿杰,黄燕华

（广东电网有限责任公司佛山供电局 广东佛山 528000）

摘要：在科技飞速发展的今天，对电能的需求日益增加，对电能质量与可靠性要求更为严格，作为供电企业如何提高供电质量，满足用户要求是我们的重中之重，而配网自动化技术就是为此项服务提供技术支持的重要保证，与此同时也是适应现代化建设的需求的体现。本文以馈线自动化柱上开关作为实例，针对的综合能源保障装置的研制与应用进行相关的讨论。

关键词：配电网自动化；设备应用；配电线路

0 引言

国家电力体制政策不断更新，智能电网的需求日益增加，其中配网自动化作为智能配电网的重要内容之一，协调好配网、运行、调度、保护等各部门，综合应用新技术，才能达到实现扩大供电能力，改进供电质量，减少停电时间，提高供电可靠性，降低运行费用，为用户提供高质量的服务等目的。而馈线自动化开关的应用必须经过入网测试，开关联调，状态检修等一系列的试验与维护才能更好的保证自动化开关的应用。

1馈线自动化柱上开关结构功能

馈线自动化开关是指适用于配电网，可实现正常状态监测的量主要有电压幅值、电流、有功功率、无功功率、功率因数等以及开关设备的运行状态；能在馈线发生永久性故障时，自动对故障进行定位，通过开关设备的顺序动作实现故障隔离；在环网运行或环网结构但开环运行的配电网中实现负荷转供。

馈线自动化开关主要由四部分构成，开关本体、智能控制器（也即FTU，下将简称FTU）、电源端以及负荷侧PT、各部件间航插线。

自动化开关内置电池分为蓄电池和电容两总，电容作为内置电源不足以供电，而由于技术问题2011年和2012年的蓄电池一般只能进行以，一两次分合闸，这样只能通过外置电源对FTU进行临时供电，才能进行自动化开关进行相关调试，而一般都是通过FTU的“PT航插线”进行临时供电，这样如何安全可靠供电就是我们研究的方向

2综合能源保障装置的设计方案

研制理念是为馈线自动化开关的调试服务，但本着“一专多用”的思维，系统在研制中，应从功率储备、续航时间、插头等方面考虑，提高系统对其他用电设备的适用性。

2.1综合能源保障装置的组成

主要有两部分组成，上层是装置的元器件层，扩充装置的功能；下层为电缆室主要为取电与供电。

1）元器件层

上装有电压表、电流表，也有效监控设备电压电流情况，可以掌控用电设备情况；装置在总开关后加入接触器和急停按钮，使装置有了急停功能，一旦发生问题，能及时切断电源；电能依次经过刀闸、带漏电保护空气开关、分路空气开关输送到各用电负荷，并在每个分路加设带点指示灯，可直观知道设备带点情况；装置上装有插座面板、接线端子等零件，为其他类型的试验提供硬件基础。

2）电缆室

位于下层是装置的电缆部分，共有两个线盘，电源侧线盘用于连接发电机，为装置提供电能；负荷侧线盘用于连接自动化设备，把电能提供给自动化设备电源侧线盘通过转换插头可转换成不同的发电机插头，而负荷侧线盘通过转换插头则可转换成不同的航空插头。

3 总结

综上所述，本装置的研制完美解决了自动化设备在调试等过程中无法临时供电的问题，为配电网的自动化改造提供了基础。

参考文献：

[1]郭谋发．配电网自动化技术[M]．机械工业出版社，2014．

[2]赖祥生．VSP-5型柱上自动配电开关在10kV线路单相接地查找中的应用[M]．电力设备，2000（5）．

[3]诸骏伟．电力系统分析[M]．北京：中国电力出版社，1995．

作者简介：

李佳（1989.3-），女，吉林吉林人，研究方向：配网自动化技术

基金项目：佛山供电局职工技术创新项目（FSZC2015-035）

论文作者:李佳,郭灿杰,黄燕华

论文发表刊物:《电力设备》2015年8期供稿

论文发表时间:2016/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/da0e087d564e65210e785637.html