# 探讨园林绿化施工中乔木栽植与养护管理技术论文_高秀红 张世芬

摘要：随着我国社会的快速发展，人们绿化环保的意识也开始逐渐增强。因此，城市的园林绿化也越来越得到人们的重视，而乔木作为园林绿化的一个重要组成，开始受到越来越多的人青睐。随着乔木的广泛应用，绿化施工人员更加注重对乔木栽植尧养护管理技术的研究。

关键词：园林绿化施工；乔木栽植；乔木养护

园林绿化能够给社会整体环境提供更加美好舒适的氛围，因此，园林绿化施工的质量对整体环境十分重要。在园林绿化过程中主要分为多种树木种植，乔木作为园林绿化中常用的树木，在绿化过程中发挥着重要的作用。为进一步增强树木对环境的净化与美化的作用，需要进一步增强乔木栽植与养护。

1乔木栽植技术

1.1苗木选择

选择苗木是乔木栽植的第一环节同时也是最为重要的环节。苗木的好坏将影响园林的整体景观。因此，在选择苗木的时候，应该按照园林设计的标准以及合同的标准进行。选苗人员还需要根据苗木的实际情况，对枝干脆弱以及有病虫害的苗木细心甄选，进而为乔木栽植工作的后续推进奠定坚实的基础。

1.2掘取

1.2.1裸根苗

在完成苗木的选择之后，即进入了掘取乔木的环节。针对乔木的裸根苗掘取，在掘取过程中应注意诸多细节。在掘取前，工作人员应该先通过株距尧行距以及干径确定乔木根系的大小。应选择无钝感的起苗工具，从而避免工具对乔木造成不必要的损伤。同时，在掘取过程中，应注意乔木根系的切口平滑，不可有裂根的情况发生。同时，掘取人员应遵循垂直挖掘以及由外向内进行掘取的原则，以确保乔木根系不会受到过大的损伤。

1.2.2土球苗木

不同于掘取裸根系的乔木，在掘取带土球乔木苗时，应该采用不同的掘取方法。通常情况下，土球大小需要达到胸径的10倍左右。同时，土球应该保护得当，不能有漏土的情况发生。在掘取乔木苗的过程中，应该以苗木的树干为圆心继而划出掘取的范围。土球乔木应该采取向下垂直的挖掘方式。待挖掘成功之后，再用浸润后的草绳对苗木的根系进行保护性包扎。

1.3修剪

任何乔木掘取方法都会对乔木的根部造成一定的损伤。为了能够确保乔木的存活率，应做好对乔木苗木的修剪。应根据乔木的树型尧生长特征进行修剪。同时，修剪不能只局限于乔木的躯干，乔木的根部也需要修剪人员特别留意，因为根部经常会有病虫害发生，如果发现病虫根应及时剪除。如果树木属于常绿树，则可以根据实际情况不修剪或者只进行小程度修剪。

1.4运输

通常情况下，苗木的种植量直接决定装运的苗木数量。园林绿化施工人员在装运乔木苗之前，要将树苗按照不同种类、大小分门别类且按照顺序排好，这样在将乔木苗装车时，就可以直接按照排好的顺序类别，将树苗在装运车上摆放整齐，以避免乔木苗在运输过程中不必要的损伤，装车时还要捆牢乔木苗的树干，而且要加垫层以防止木苗树叶的脱落。另外，树根处带土球的乔木苗要用禾草包捆严实，以免土块掉落树苗不易成活；对于带有冠幅的乔木苗，运输人员必须要采用合理的装卸运输方法，以保证树冠根系的完整度；至于裸根乔木，若要进行长期运输，必须对其完全覆盖，以确保裸根湿润。最后，在运输乔木苗的过程中，要有施工人员派专人随后跟送运输车，以确保乔木苗运输安全。

1.5开挖乔木种植槽、穴施工注意事项

园林绿化施工人员在开挖乔木种植槽、穴之前，要先大致确定好种植槽穴的大小，而种植槽穴的大小通常由乔木苗的根茎粗细、根部土块大小和土壤条件决定。施工人员在挖种植槽穴的过程中，一定要注意槽穴需要呈垂直角度往下挖，以这样的方式挖种植槽穴，才能保证槽穴上下口径一致，以达到符合乔木栽植标准与规范的目的。另外，施工人员还要根据所栽植乔木的实际情况，对种植槽穴的大小和深度进行具体分析。例如，通常情况下，定植点的树穴以球状为主，且种植槽穴的直径应当大于乔木根系土块直径，以大出40cm为最佳。槽穴还要深于乔木的根系，一般以深于20cm为最佳。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.6乔木栽植施工措施

通常情况下，实际栽植乔木之前，施工人员要先检查槽穴的口径和深度是否合格，如不合格还需重新修造，再按照有关规定在槽穴内施足够的有机肥。栽植乔木前施工人员还要检查乔木根部，修剪枯根、烂根、断根以及有劈裂折伤的根。一般而言，种植乔木要经过以下几个步骤：首先，起吊用吊带捆绑的乔木，放置树穴边，起吊通常用汽吊、塔吊等操作方式；其次，在种植槽穴底施基肥；最后，培土，即将事先配置好的种植土填进树穴内，再将土壤捣实，以保证乔木根部土球与槽穴土壤充分结合。另外，根部情况不同的乔木有不同的栽植措施。对于裸根乔木，裸根乔木苗在运输到园林后，必须当天就进行种植，以保证裸根湿润，若乔木当天不能立即进行栽植，也必须进行假植并做好相关养护工作。在种植裸根乔木时，施工人员需要注意的是，将裸根乔木放至树穴填土时，必须轻提树干，以保证乔木根系良好舒展并充分接触土壤。拆除土球外包扎物（除了草绳等易腐烂包扎物）。有些苗木公司为了省时省人工，起挖树木时不再用草绳包扎树木根系，而是选用防晒网包扎，但经过2019年夏季利奇马台风造成倒伏树木的实际情况来看，树木移植两年以后防晒网没有腐烂，新根不能穿透包扎物，在包扎物内成为窝根，新的根系也无法与栽植地的土壤成为整体，遇到大风天气特别容易倾倒，甚至被连根刮倒。还有些土球外围被包扎物紧密包裹的时候，水分就很难进入到土球内部，明明浇了很多水，感觉水已经浇透了，但是树木根部却始终处在缺水状态。 ?对于根系带土球的乔木，在栽植该类乔木时，施工人员需要先将树穴底部的土壤踏实，再将带土球乔木放置在种植槽穴内，接着填土用木棍将土壤捣实。施工人员在种植胸径较大的乔木时，需要按照相关规格对乔木进行支柱固定，要保证支柱足够稳固，施工人员必须将一些夹垫物放在树木绑扎处，使树干保持直立状态。无论栽植何种乔木，施工人员在种植后都要浇足定根水，浇定根水就是将水管放置在土球底部，当水浇满溢出后再按照树大小分点进行插底浇灌工作，之后再根据天气状况进行适当补水。

2栽植乔木后的养护管理

2.1灌溉及施肥管理

乔木养护管理过程中对苗木灌溉及施肥，是促进乔木健康生长的重要措施。乔木生长对水分要求高，应保障乔木生长中水分供应充足，以及在施肥过程中能结合不同类型的乔木施用不同肥料。施肥量要保持合理范围，避免出现烧根、烧苗等问题，施肥要和土壤养分含量及乔木长势紧密结合，提高肥料利用率。

2.2抗寒措施

我国进入冬季之后，气温非常低，低温下植物生长缓慢，是乔木移植生长中面临的极大阻碍。因此，冬季要做好树干防寒工作。在冬季来临之前，可以采用草绳缠绕树干、塑料薄膜搭建简易温室保暖的方式保护乔木，规避寒冷气候对树木造成的伤害。

2.3病虫害防治

在乔木生长过程中还会出现病虫害问题，因此管理人员要根据当地的气候条件与病虫害发生情况，采取预防与治理措施。通常，每隔30d对乔木喷洒一次光谱杀虫剂、杀菌剂，突出性病虫害可以针对性喷洒农药。可以几种药物交替使用，同时药物喷洒要均匀。而且要选择合理的药物、配比浓度要合理，如果乔木没有蛀干害虫和介壳虫，药物浓度不得超过7%。

2.4修剪

树木修剪时期应根据植物的不同物候期与其抗寒性来定，而且应根据树木的不同生长习性采取不同的修剪措施。例如，对于顶芽优势特别强的树种，应保留其顶芽，维护其塔形、圆锥形树冠；对观花小乔木的整形修剪，应符合其自然形态。对成型乔木树种，主要剪除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝和根部萌蘖枝等。

3结语

综上，园林绿化工作开展中，乔木的栽植以及养护管理是保障乔木健康生长的必要措施，这就需要结合乔木不同品种特性，从整体上提高养护管理水平，促进乔木健康生长。

参考文献

[1]李剑.园林绿化施工中乔木栽植及其养护管理[J].现代园艺，2019（6）：178-179.

[2]王光清.园林绿化施工中乔木栽植与养护管理[J].建材与装饰，2016（30）：149-150.

[3]马晶晶.园林绿化施工中乔木栽植难点分析及养护管理[J].现代园艺，2019（7）：93-94.

论文作者:高秀红 张世芬

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/da14ef4ef08297b8fd260c5b.html