# 民用建筑中绿色建筑节能设计的应用分析王舒论文_王舒

摘要：众所周知,建筑行业属于高污染、高消耗行业,这些显然与生态化社会的建设要求不符,而发展绿色建筑成为时代发展新风尚。尤其是在城市化持续推进的背景下,高层民用建筑规模不断扩大,建筑形式更为多元,传统的设计方式已然无法满足现代人对品质生活的要求。现代民用建筑行业应充分应用绿色建筑设计,提高材料利用率,减轻环境污染,优化建筑环境,打造绿色化、宜居化、高品质生活环境。

关键词：民用建筑；绿色建筑；节能设计

随着人们的环保意识的增强,绿色建筑设计理念广受欢迎,在国际建筑设计中也得到了广泛的使用,我国紧跟世界潮流,在高层民用建筑设计中采用绿色建筑设计理念,不仅为居民带去了良好的居住空间,也有利于环境保护,为了进一步促进绿色节能建筑的推广,应该根据中国国情制定绿色战略,不断拓展设计思路,设计出符合实际需求的绿色建筑,通过多种手段促进绿色建筑的发展和可持续发展的环境建设。

1绿色建筑设计对高层民用建筑发展的重要意义

1.1能够使高层民用建筑的自我调节能力得到改善

应用绿色建筑理念来进行高层民用建筑的设计,可以通过对气候温度、降水、自然光照以及通风条件的充分利用,来提高建筑的环保性能,从而使高层建筑在其全生命周期内具有更强的自我调节能力,完善建筑的使用功能,延长建筑的使用寿命。

1.2能够使高层民用建筑具有更加舒适的环境

应用绿色建筑理念来进行高层民用建筑的设计,可以通过对建筑空间的合理设计以及绿色建材的运用来减少室内通视以及建筑对视问题的发生,降低建筑排放的挥发性有毒有害物质,并减少辐射对人体健康的影响,从而为居民提供一个更加舒适美观的空间环境。

1.3能够使高层民用建筑实现与自然环境的和谐发展

应用绿色建筑理念来进行高层民用建筑的设计,通过对自然光照以及通风条件的充分利用来减少居民对照明以及空调等机械系统的依赖,不仅能够改善居民的居住条件,而且有利于实现建筑与自然环境的和谐发展。

2民用建筑中绿色建筑节能设计的应用

2.1选址及规划

因为是先进行建筑场地的选择,之后才进行建筑设计,因此在进行建筑设计的过程中要充分尊重建筑场地,在对建筑场地的水文条件、地质条件、环境资源等进行详细了解后,再因地制宜的进行建筑规划,不要脱离实际建筑条件,凭空进行设计,要设计出优秀的建筑方案,为了绿色建筑奠定良好的基础。

2.2围护结构设计

围护结构对建筑物的能源消耗起了重要的作用,其隔热性能如果没有做好,可能会导致夏季室外的热量传入室内以及冬季室内的热量扩散到室外的情况,因此,围护结构的隔热性能是设计时需要重点考虑的一个因素。建筑物外墙和室外直接接触,同时外墙在整个建筑物中比重大,能源消耗多,因此,必须采用隔热性能较好的保温材料来降低外墙的传热性。目前采用比较多的解决方案主要包括外保温、内保温和夹心层保温等三种形式的保温体系。如果采用外保温的形式,需要在一定程度上避免冷桥和热桥两种现象的发生。目前高层民用建筑的门窗主要采用玻璃幕墙和铝合金门窗,在设计中,应考虑其朝向窗墙比的传热系数指标和外窗综合遮阳系数及外遮阳要求,进行热工节能设计,最终选择适宜的门窗的类型。

2.3屋顶和架空层设计

开展屋顶设计,贯彻绿色建筑节能理念,要结合实际情况,根据建筑的位置,优选节能技术。常用的屋顶节能技术,主要包括种植屋面和散温屋面以及屋面遮阳技术等。此建筑屋顶部分的隔热构造,设计为30mm厚的XPS倒置式结构,部分空间设计种植植物的方案。屋顶花架的节能设计,使用了平板式太阳热水,也就是在花架上面设置热板以及光伏电池板,一方面达到遮阳的效果,另一方面能够提高资源利用率。需要注意的是,选用倒置式屋面,要避免基层和防水层受到热变形的影响,出现寿命降低的情况。从平板式太阳热水方案的应用来说,促使建筑屋内的温度降低,降低了2-3℃,进而减少了夏季空调的使用,能够缓解城市热岛效应。

2.4资源的合理利用

(1)回收利用旧建筑材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当建筑达到其使用年限后,需要对建筑物进行拆除,在拆除建筑过程中难免会产生建筑垃圾,也会存在部分材料可以重复利用的情况,因此,为了减少建筑材料的支出成本,应该尽可能的对建筑垃圾进行分类,对可以继续使用的部分回收利用,这样一方面可以降低投入成本,更重要的是可以减少资源浪费,从而实现保护环境的目的。(2)可再生材料的使用。在高层民用建筑建造过程中,增加木材,保温材料等可再生材料的使用,不仅可以减少建筑的成本投入,也可以减轻人类因过度开采自然资源造成的各种生态问题。随着科技的不断发展,可再生材料的概念越来越深入人心。对可再生材料的多级利用,循环利用,不仅可以节省材料,还可以减少对环境造成的压力。

3民用建筑中绿色建筑节能设计的应用方法

3.1优选建筑建设地址

绿色建筑节能设计实践中,优选建筑建设地质,能够有效减少能源消耗,使得住户能够舒适的居住。开展设计作业前,要做好建筑建设地址周围环境的全面勘察,为采光设计提供依据。通过积极贯彻落实绿色建筑理念,达到减少能源消耗的目标,营造舒适的环境。设计人员要做好现场勘察,分析影响建筑环境的因素,进行针对性设计。除此之外,积极应用计算机技术,模拟分析风环境和采光环境等,提高自然光和太阳能资源的利用率。

3.2推广应用绿色节能设计以及智能化技术

随着绿色建筑的发展,对建筑的节能环保要求将会不断提高,若想达到更高的标准水平,积极推广应用绿色节能设计以及智能化技术手段,有着重要的意义。在进行建筑设计实践中,提高可再生资源的利用率,避免环境污染的发生。选择绿色建筑材料,要按照节能环保的原则,优选可降解材料或者可再生材料,控制环境污染的发生。除此之外,应用自动化技术,控制环境污染,达到节能环保水平,提高建筑建设效率。

3.3推广应用新技术

绿色建筑节能设计中采用的新技术,主要如下：(1)节地措施。设计建筑方案时,通过合理规划和开发利用地下空间,控制建筑规模,合理设计建设密度,获得最大的效益。通常来说,开展小区开发设计,要依据市场具体情况,精准定位住宅,优化人均用地的安排。除此之外,优化户型设计,满足住房需求的同时,提高土地资源利用率。(2)节材。通过优选结构体系,选择可循环利用的体系,例如钢结构等,达到材料节约的目标；优选建筑材料,比如高性能材料和低污染材料等。选择时要结合周围的建设环境特点,优选本地建材和建筑产品；推广应用清洁能源技术和节能技术等,实现对材料资源的节约。(3)推广应用新材料和新技术。基于绿色建筑发展的带动,未来新材料和新技术将会不断推出,比如当前使用的复合防水材料等,为建筑节能的实现提供了有力保障,具有推广应用价值。

3.4提高可再生资源的利用率

推动绿色建筑的发展,实现可持续发展目标,要做好建筑设计的严格把控,推广应用可再生资源。其中,太阳能资源的利用,能够实现采暖功能和降温功能等,并且能够养护建筑物的构件。提高雨水资源和中水资源等的利用率,不仅可以达到节约水资源的目的,还能够实现建筑垃圾资源的回收再利用,达到节能目标。

4高层民用建筑中绿色建筑的发展趋势

随着近年来人们对环保意识的逐渐增强,以及地球环境越来越恶劣的现状,人们对合理利用自然资源也越来越重视。在高层民用建中采用绿色建筑不仅能够降低对环境造成的污染破坏,更可以将节省的自然资源利用到其他需要的地方,因此高层民用建筑中采用绿色建筑的概念和方法措施收到了人们的广泛欢迎。高层民用建筑中的绿色建筑需要结合当地的自然环境、气候、经济条件等多方面因素。在尽量减少对环境造成污染破坏的前提下,提高各中自然资源的利用效率以及各施工材料的配置合理性,同时在建造设计过程中尽可能降低电器设备的利用率,采用较合理的外墙材料。

5结语

总之,民用建筑中绿色建筑节能设计的应用,发挥着重要的作用。在我国节能环保的大环境下,人们逐渐开始要求其生活环境更清新,环保无污染。将现代建筑行业和节能环保的概念相结合,具有十分重要的意义。

参考文献：

[1]易文渊.高层民用建筑设计中绿色建筑设计的应用探析[J].智能城市,2019,5(17):67-68.

[2]朱鸿波.高层民用建筑设计在绿色建筑设计中的应用[J].住宅与房地产,2019(16):89.

论文作者:王舒

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/da3a009824eaea9c9d1b9011.html