# 浅论自动气象站系统的维护论文_袁丽君, 黄鑫

袁丽君 黄鑫

拜泉县气象局 164700

【摘要】：气象站的数据质量控制技术不断提高，但不能完全解决气象站数据质量方面存在的问题，对于一些比较特殊的问题和情况，还是需要依靠气象站工作人员进行人工的干预和检查。本文以自动控制为主、人工检查为辅，对做好气象站的日常数据维护工作，对于保证气象站数据的准确、可靠性，提高数据提出了自动气象站数据维护要注意的问题以及维护措施。 7.htm

【关键词】：自动气象站；数据维护；措施

自从自动气象站投入运行以来，不仅使气象观测数据的准确性以及气象观测的时效性都得到了有效的提高，而且也大大减轻了气象站观测人员的工作负担；但由于自动气象站的设备具有一定的局限性，其在运行过程难免会出现数据的错误和缺失，这就需要工作人员做好自动气象站的数据维护工作，加强人和气象站设备之间的工作互动，以保证数据的准确完整。因此工作人员每天都要对气象站当日的数据进行维护，以保证观测数据的文件质量。

一、自动气象站的日常管理

自动气象站应设专人管理，定期进行检查，做好防雷、防鼠工作和电缆、插头座的维护工作。

1.防雷

自动站大部分设备都是金属制造的，一旦遭到雷击，强电流就会经由这些金属设备的信号电缆电磁藕合到设备，损坏传感器、采集器和计算机，这就直接影响到数据的采集，造成观测项目的缺测。所以观测场内所有金属仪器和计算机设备均要良好接地，此外，值班室的供电系统也要加装三级防雷器，以免雷电从电源线进入，损坏设备。

2.防鼠

因为自动气象站传感器感应的气象要素变化，是通过信号电缆传送到采集器上进行处理的，所以，一旦电缆被老鼠咬断，不但更换起来麻烦，还会使传感器感应的数据不能顺利传输到采集器上，造成缺测。所以，地沟盖板及阴井盖都要定期检查，随时盖好，值班室门窗也要采取防鼠措施。另外， PVC管口都要用清洁球堵住，以防老鼠钻入破坏。

3.电缆和插头座的维护

由于自动站电缆经常暴露在外，经过较长时间的风吹雨淋日晒，电缆表面往往能见到老化开裂的痕迹。室外的插头座也容易生锈和或被外力拉松。所以，平时要加强电缆与插头座的维护和检查，及时发现上述原因造成的损坏，及时更换损坏的电缆或插头座。

二、自动气象站的系统维护

1.自动站数据的采集系统维护

对于数据采集器，要定期用毛刷清理采集器的灰尘，不要带电开启采集器机箱以及接插电缆，不要带电撤换或安装传感器。每天检查采集器与计算机、外转接盒的连接是否松动，发现松动或者错误及时更正。发现采集器数据异常应及时对采集器复位，如果复位不能解决，应对采集器内存进行清除。如果内存清除后重新启动计算机仍不能解决问题，应及时上报。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

每月或雨后应及时对地面温度传感器和浅层地温传感器的裸地地面进行疏松、平整并检查埋设情况，保持地面温度传感器一半埋在土内，一半露出地面，擦拭沾浮在上面的雨露和杂物，浅层地温安装支架的零标志线要与地面齐平；每月或雨后和雪融后检查深层地温硬橡胶套管内是否有积水，如有积水，应用头部绑缚有棉花或海绵的竹竿插入管内将水吸干，如发现套管内经常积水，则应检查原因，进行维修。

2.校准仪器时的数据维护

进行仪器校准的时候需要注意的是，例如对某自动气象站每天16时20分到17时45分、16时30分到18时10分别进行40到320cm、5到20cm的地温传感器进行校准。由于校准之后的地温数据依然不稳定，在经过分析之后采取下面的方法进行处理：用内插法求17时的草温整点数据，从记录中挑取日极值；用人工观测值来代替17和18时的0cm以及5cm地温，从记录中挑取0cm地温的日极值；用人工观测值代替17时到19时的10cm地温，以及17时到20时15cm到20cm的地温；而17时到19时40cm到320cm的地温则按照缺测来处理。

3.数据缺失的处理

如果在自动气象站的定时数据观测中，出现除了风向、风速以及降水量以外的数据缺测情况的话，可以用该时次前后两定时数据内插来求得，而如果连续超过两个或者两个以上定时数据缺测，则应当按缺测处理。自动气象站出现全天数据记录缺测的时候，从人工观测项目的记录中挑取日极值，如果没有，则按缺测处理。

4.建立仪器日常维护和临时维护制度

为了保证观测准确度，保持自动站仪器处于正常的运行状态，并连续不间断地采集数据。各台站应进行日常维护和临时维护。一是每小时整点前约10 min要查看采集器的显示屏或微机显示的实时观测数据是否正常，发现问题及时处理。二是每天在日出和日落前应巡视观测场和值班室内的自动气象站设备。巡视内容主要包括：查看各传感器是否正常，雨量传感器漏斗有无堵塞，地温传感器埋置是否正确，风向风速计是否转动灵活，室内各连接部件连线是否牢靠，交流供电、UPS是否正常。三是每天20：00后必须检查当日数据是否齐全，并做好数据文件的备份。每天19：00整点检查微机屏幕显示的采集器时钟与北京时是否一致，保证误差在30s以内。四是每周用毛刷清洁采集器、UPS电源、计算机、打印机。定期检查计算机中台站基本参数、编报参数的设置是否正确。五是当出现大风、冰雹等有关重要特殊天气后，应及时检查各传感器并使所有仪器保持清洁、正常，要及时清除雨量传感器过滤网上的灰尘或其他杂物。当降水较大、连续降水或其他原因造成地温场不平整、泥土结块时应及时对地温场进行平整和疏松。

5.建立仪器大清洁制度

每月定期选择比较稳定的晴好天气的上午，组织全体观测员对现用的各要素传感器进行1次全面检查、清洁和维护。一是每月用湿布擦拭或毛刷刷拭安装温湿传感器的百叶箱，注意不能用水洗或者把传感器移出箱外。二是清洗温湿度传感器保护罩，保持清洁、干燥，若发现污染严重，应更换新的保护罩。否则会影响相对湿度观测资料，更换前先将保护罩放在百叶箱中充分地感应，更换时禁止手触摸湿敏电容，以免影响正常感应。三是查看风向风速传感器转动是否灵活、平稳，发现异常及时更换；每年应清洗传感器轴承1次，检查校准风向标指北方位。四是检查气压传感器的通气嘴，不得有异物和污染，定期把缓冲盒分子筛取出，待其干燥后再置于盒中，并密封或更换干燥的分子筛，注意避免传感器受阳光的直接照射和风的直接吹拂。五是清洗雨量传感器的漏斗，用细铅丝将漏斗孔疏通，保证雨水能顺利进入翻斗，查看筒身，保证安装牢固、器口保持水平，调试雨量时应把电缆头拔掉。六是地温场松土、除草，保持安放地面温度传感器和浅层地温传感器的裸地地面疏松平整、无草，保持地面温度传感器1/2埋在土内，1/2露出地面，浅层地温安装支架的零标志线与地面齐平。七是用毛刷清理采集器的灰尘，不要带电开启采集器机箱以及接插电缆，不要带电撤换或安装传感器。八是检查供电设施，保证供电安全；检查各电源线及控制线是否老化、破损，电缆与传感器及采集器连接是否有松动现象。

结语

自动气象站通过对地球表面一定范围内的气象状况及其变化过程进行系统的、连续的观察和测定，为天气预报、气候分析、科学研究和气象服务提供了重要依据。所以，这就要求我们的气象工作者具有高度的责任心和使命感，做好自动站的管理与维护工作，使其为国民经济现代化建设发挥更大的作用。

参考文献

[1]中国气象局检测网络司.地面气象测报业务系统软件操作手册[M].北京：气象出版社，2005.

[2]马秀兰.自动站的使用和维护经验介绍[J].科技情报开发与经济，2008，18（22）.

论文作者:袁丽君, 黄鑫

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期

论文发表时间:2015/11/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/da41cda5f87cce8e4d03e88f.html