# 电力技术在调度运行中的应用分析论文_牛文红

国家新闻出版广电总局725台 山西晋中 031308

摘要：近年来，随着我国社会经济的不断发展，用电量需要不断增多。这既促进了电力系统的进一步发展，同时又对电力系统提出了更高的要求。现阶段，我国在进行电力系统建设的过程中充分应用了互联网技术，彻底改变了我国电网的形式。但在电网互联建设的过程中出现了一些新的问题，其中一个较为关键的问题就是电力系统调度问题，这主要和我国现阶段的电力调度技术水平发展有关。因此，进行有关电力系统调度的研究十分必要。本文将从电力技术的角度出发，具体介绍电力技术在电力系统调度中的应用。

关键词：电力技术；调度运行；应用

电力系统的发展水平将直接影响国家社会经济的发展水平。由此可见，电力系统在国民经济发展中具有重要的地位。近年来，我国政府一直将电力系统建设和发展作为国家的重点内容之一，给予了很大的政策支持和财政支持。我国的电力系统建设工作也取得了一定的成果，但由于电力系统较为复杂，在运行的过程中较易受到外界环境的影响，因而电力系统运行仍存在较大的安全问题。为了保证电力系统运行的安全性，必须要加大对电力调度运行的重视。本文将从介绍电力电子技术入手，分析电力技术的应用对调度运行的影响作用，介绍电力技术在调度运行中的具体应用。

1电力电子技术

首先，介绍高压直流输电技术。在电力系统中使用高压直流输电技术可以保证电力系统运行的稳定性，相比于其他同类技术而言，该种技术最大的优点就是可以在长距离输电过程中免收外界的干扰，从而保证电力系统运行的稳定性。随着科学技术的不断发展，高压直流输电技术中所涉及的技术以及所使用到的设备都发生了较大的变化，但其最大的优势却没有改变。其次，介绍不间断输电系统，不间断输电系统相当于一个稳定的电源，可以为电力系统运行提供保障。最后，介绍柔性交流输电。采用柔性交流输电方式的系统比较多，根据使用位置的不同可以将其分成不同的种类，例如可以分成输电型、发电型等。

2电力技术的应用对调度运行的影响作用

在本文中所说的电力技术就是指通过对电力系统中的电力器件的控制来实现控制电能目的的技术，该种技术可以保证电力系统运行的安全性和稳定性，保证用户的用电需求得到满足。电力技术在电力调度运行中的应用具有重要的意义。第一，电力调度是确保电力系统正常运行的关键环节，将电力技术应用于电力调度中不仅可以保证电力调度的安全性，同时还能节约电力调度的经济成本；第二，将电力技术应用于调度运行中可以对电力系统调度情况进行实时监控，并可以根据异常情况对其进行修复，从而保证电力系统供电的质量。由此可见，将电力技术应用于调度运行中是具有一定合理性的。

3电力技术在调度运行中的具体应用

首先，介绍AEMS系统在电力系统调度中的应用。AEMS系统是EMS动态系统的一种，该种EMS动态系统是以广域测量系统技术为支撑的。在AEMS系统中还包括其它一些系统，将AEMS系统应用于电力调度运行中可以改变电力调度的方式，实现动态调度和实时监控。AEMS系统在电力调度运行中的应用主要包括下述几个方面：第一，对电力系统运行情况进行实时监控，并对其调度运行状态进行评估，这种评估电力系统运行状态的方式可以使得评估的结果更加准确；第二，对电力系统进行动态调度。通过对电力系统运行状态的评估可以对电力系统进行动态调度，以满足不同用户的用电需要；第三，在电力调度系统中采用AEMS系统可以对事故进行预防控制。如果突发紧急情况，AEMS系统在电力调度中的应用可以实现对电力系统进行统一控制的目的，这种集中控制的方式更加有利于处理突发事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

其次，介绍安全稳定的控制技术在电力系统调度运行过程中的应用。现阶段，我国很多大型的供电系统都是采用SCADA系统。该种系统同样属于EMS系统，在电力系统调度运行中使用SCADA系统可以加快运行事故诊断的速度，从而快速找到问题所在，进而确保电力系统调度运行过程的安全性。SCADA系统在电力系统调度运行方面的应用比较广泛，属于电力调度运行过程中常用的工具。下文将对SCADA系统进行具体地介绍。电力系统调度运行目的就是确保调度运行的安全性和稳定性，为了实现这一目标，在电力调度中必须使用安全稳定的控制技术，而这一过程也被人们称之为是特殊保护。随着现代科技的不断发展，安全稳定的控制技术的类型不断增多。按照不同的分类标准可以将安全稳定的控制技术分成不同的种类。例如可以按照应用范围进行划分，可以按照稳定类型进行划分，还可以按照应用电网类型的不同进行划分。安全稳定的控制技术在电力系统调度运行中的应用主要是通过其它系统来实现的。在实践过程中，要先将该种技术和远程终端装置连接在一起，这样才能及时获取和电力系统调度运行相关的数据信息。然后，再利用GPS技术对收集的数据进行处理，进而实现对整个电力系统运行数据进行监控的目的。

再次，介绍变电综合自动化技术在电力系统调度运行中的应用。该种技术主要是利用计算机技术收集和电力系统运行相关的数据，并将这些数据信息共享给相应的部门。变电综合自动化技术相比于一般的技术而言，采用的是分布分层的综合系统，这种设计方式打破了传统设计理念的约束，提高电力系统调度运行的管理水平，灵活性也比较好。由此可见，变电综合自动化技术具有很好的发展前景。但是，该种技术在电力调度运行中的应用也还存在一些问题，其中最主要的问题就是只有一些大型的变电站使用了该种技术，一些小型变电站仍采用传统的技术方法，这样不仅会影响到数据收集的速度，同时也会影响到数据收集的质量。

最后，介绍雷电定位系统在电力系统调度运行中的应用。具体应用包括下述几个方面：第一，是查找雷击故障发生的位置。在电力系统调度运行中，有一些位置经常会遭到雷击，一旦发生雷击事故就会出现跳闸现象，从而影响电力系统的正常运行。在这种情况下，就应查找到雷击事故发生的具体位置，找到引发雷击事故的诱因，予以排除，从而保证电力系统处于正常运行状态。在雷电定位系统出现以前，想要找到雷击位置是比较难的，需要使用大量的人力、物力资源，查找的效率低、准确性差。而雷电定位系统的出现弥补了传统方法的不足，工人不需要再进行逐一排查，只要掌握了跳闸的时间就可以分析出雷击事故发生的具体位置；第二，使用雷击定位系统还可以对和雷击相关的问题进行分析和判断。在没有出现雷击定位系统前，如果发生雷击事故，工作人员要进行沿线巡检，这种检查方式的难度比较大，准确度比较低，若是不能及时找到雷击事故的位置则会埋下严重的安全隐患。在出现雷击定位系统以后，该系统可以通过对相关问题的分析，判断出雷击事故发生的位置，从而大大缩短查找雷击事故的时间；第三，通过使用雷击定位系统可以制定更加合理的策略。在雷雨天气，可以通过雷击定位系统对雷雨天气进行分析，对雷电回击的次数进行统计分析，从而判断雷击事故可能发生的位置，进而便于工作人员制定合理的雷击预防策略。这对于保证电力系统调度运行的安全性和稳定性也是具有一定作用的。

除了上述介绍的这些电力技术，在电力系统调度运行过程中还应用于了其它的电力技术，由于篇幅有限，这里就不再进行详细地介绍。

4总结

总之，电力技术在电力系统调度运行中具有较为广泛地应用。电力技术在电力系统调度运行中的应用不仅大大提高了电力系统运行的安全性和稳定性，同时还降低了电力系统调度运行的经济成本。现阶段，电力系统调度运行中应用的电力技术主要包括SCADA系统、AEMS系统、变电综合自动控制技术、雷电定位系统等。未来，随着相关科学技术的不断发展，电力技术在调度运行中的应用将变得更加广泛。

参考文献

[1]肖立业,林良真,戴少涛. 新能源变革背景下的超导电力技术发展前景[J]. 物理,2011,08:500-504.

[2]陈春. 电力技术在调度运行中的应用分析[J]. 电脑知识与技术,2014,27:6497-6498.

[3]樊勖皓. 电力技术在电力系统中的应用[J]. 科技创新与应用,2014,29:176.

论文作者:牛文红

论文发表刊物:《电力技术》2016年第5期

论文发表时间:2016/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/da59370b57d09b659f8a8e61.html