# 浅析如何提高电气设备的运行维护效率论文_何志雨

摘要：电网中电气设备运行是否可靠，直接影响着电网的安全、稳定和对用户的可靠供电。变电站是电网中重要的环节，在电力系统中起着汇集电能、升降电压和分配电能的作用，是整个电网的枢纽和核心。因此做好变电站电气设备维护工作尤为重要。本文通过分析呼和浩特供电局变电站设备维护规定、运行管理模式和存在的问题，提出几点整改措施，完善变电站设备维护手段，提高设备维护质量，来保障安全可靠的电力供应。

关键词：电气设备；运行维护；工作效率

1 引言

呼和浩特供电局共有35kV及以上变电站118座，担负呼和浩特市区及周边五个旗县地区工农业生产及居民用户用电，同时还肩负着重大的政治保电任务。变电运维人员要确保日常运行维护工作顺利进行，确保电气设备安全运行，才能保证电网安全和可靠供电。当变电站内电气设备发生任何微小的隐患时，不能疏忽大意，应该及时发现并消除。如果隐患不能及时消除发展成为故障，不仅会造成设备损坏、减少供电量，甚至可能发生大面积停电等重大事故。同时给供电企业带来重大的经济损失，还会造成严重的社会和政治影响。因此，要根据变电站的实际情况和特点进行运行维护，改进工作方法，找出设备缺陷，及时采取措施，排除隐患，始终保证电气设备在健康的水平下运行，从而满足用户需求。

2 现状分析

随着设备的不断增多和供电负荷的增长，变电站数量大幅增加，运行模式实行运维管理，一般1个运维站管辖6-8座变电站，负责6-8座变电站的安全供电、日常维护、停送电操作及异常故障处理等工作。运维人员日常维护工作量也大幅增加，工作任务繁重，出现工作凭感觉、设备运行维护质量差等问题。变电站电气设备维护包括巡视检查、设备轮换、缺陷消除等几个方面工作。设备实时运行中，随着设备更新和网架结构的合理，发生异常和障碍的几率降低，造成运维人员安全意识差，设备维护流于形式，巡视检查质量低，缺陷发现不及时，设备缺陷定性不准确，创新意识不强；等等。基于以上不利于安全运行的原因，应该采取措施，改进方法，保质保量完成各项工作。

3 运行维护措施

3.1 增强人员安全意识

变电站运维人员是电网企业生产任务的执行者和直接管理者，运维人员对电气设备维护效率的高低，关系着电网的安全和稳定。所以，要经常开展安全意识和安全知识培训工作，对电网、设备进行安全分析，找出薄弱点和危险点，进行安全风险辨识，制定相应对策，开展反事故演习，增强运维人员应对突发事件的能力。组织安全事故通报学习，总结经验教训，举一反三，提高人员对事故分析、判断和处理的能力。不断增强变电站运维人员的安全意识，减少疏忽大意，杜绝习惯性违章作业，增强人员工作责任心。

3.2 编制运维作业指导书

设备运行平稳，实行状态检修，设备停送电次数减少，运维人员操作的机会较少，动手能力相对差；一些设备轮换不能按时进行轮换，造成工作设备运行老化，备用设备闲置或由于外部环境差设备异常不能及时发现，在工作设备故障时备用设备不能正常工作，影响电网、设备的安全。基于上述原因，针对变电站各项运行维护工作制定运行维护工作流程图，编制运维工作标准和作业指导书，细化到每一项、每一个设备，能够指导运维人员进行准确地进行相关工作，确保工作到位，避免因设备运行维护不及时、不到位造成设备异常。要求运维人员严格执行，使得电气设备的各项维护工作科学化、规范化、标准化，确保电网设备的安全运行。

3.3 提高巡视检查质量

运维人员定期对设备进行巡视检查，通过目测、耳听、鼻嗅以及一些先进的测量设备为主要检查手段。电气设备在运行过程中，常常会发生变色、变形、位移、破裂、松动、打火冒烟、渗油漏油、断股断线、闪络痕迹、异物搭挂、腐蚀污秽；变电站的一、二次电磁式设备（如变压器、互感器、继电器、接触器等），正常运行通过交流电后，其绕组铁芯会发出均匀节律和一定响度的“嗡、嗡”声，当设备出现故障时，会夹着杂音，甚至有“劈啪”的放电声；由于电气设备的绝缘材料一旦过热会使周围的空气产生一种异味；等等。运维人员巡视质量高低决定着能否及时发现隐患，直接影响着供电的可靠性。因此，要做到设备巡视到位，及时发现设备的缺陷及隐患，及时排除，维护设备安全。

由于运维人员少、技术水平参差不齐，管辖变电站多，设备种类繁多。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结合实际设备，制作设备巡视卡。把每一个设备的巡视检查项目、额定数据、数值范围等内容详细列出来，并放置在设备处，这样方便运维人员巡视检查时不漏项，根据巡视标准及时发现数据、数值的变化，做到及时发现设备缺陷。

3.4 规范缺陷处理流程

第一，通过耳听、鼻嗅、目测以及一些先进的测量设备发现设备缺陷时，应及时分析原因，准确定性，立即上报。设备缺陷分为危急、严重、一般三类。危急缺陷一般是指人身、电网和设备产生严重威胁，随时可能会发展扩大而导致事故的缺陷，对于危急缺陷应在24小时内处理；严重缺陷是指缺陷比较严重，但在运行、试验人员监视下，在短期内不会造成事故的缺陷，严重缺陷一般规定在1个月内处理；一般缺陷指一般性异常，对安全影响不大，暂时还可以运行，要求跟踪观察，安排时间处理。

第二，为了提高消缺率，不能及时消除的缺陷不仅记录在案，而且制作“缺陷三色卡”。 “缺陷三色卡”是一般缺陷用黄色卡标志，写明缺陷部位；严重缺陷用绿色卡标志，写明缺陷部位；危急缺陷用红色卡标志，写明缺陷部位。要求运维人员跟踪监视，发现缺陷在向严重的程度发展，立即汇报隔离处理。

第三，注重缺陷的分析。变电站应在每周的安全活动中对所发现的缺陷进行集中分析讨论。应注重讨论缺陷是否存在发展为障碍的危险，并做好缺陷发展后对设备及安全运行危害的预想，制定相应的事故预案。增强运维人员的工作责任心。通过分析讨论，让运维人员认识到缺陷发展的严重性及“防微杜渐”的重要意义。

第四，发现危急、严重缺陷后应做好操作准备及事故预想。发现此类缺陷后应立即汇报给上级部门并根据上级指令进行相应的处理。当发现严重缺陷时，运维人员应加强监视，并做好事故预想。以使每一位运维人员做到心中有数、临阵不乱。

3.5 积极开展技术创新

针对变电站设备常见异常、工作量大及存在的问题，积极开展技术改造、设备革新、发明创造等活动，通过改进方法、规范工作行为、提高工作效率，保障电网设备安全稳定运行。比如，变电站电缆沟内敷设一、二次电缆，电缆沟积水或受潮将会造成电缆绝缘下降、端子箱锈蚀甚至导致绝缘击穿、二次短路或接地，引起保护误动或拒动，进而危及电网安全稳定运行。每年应对各变电站端子箱、通风电缆沟盖板进行通风、晾晒以及防腐除锈处理或更换，工作量大，任务重，所以对电缆沟内积水、受潮以及电缆运行工况的及时掌握，在运行维护工作中是重中之重。改造通风沟盖板，实现自主通风、防止雨水进入功能，减少了运维人员的重复性工作，将更多的精力投入到生产、维护、保电及技能提升等各个方面工作中，进而确保电网安全。梳理变电站典型事故处理流程，指导运维人员快速、准确判断故障性质，掌握处理步骤。针对运维站设备种类多，操作工具多，不方便携带的问题，制作工具包。等等。

4 强化培训力度

加强安全教育培训，提高变电站运维人员的安全素质，是电气设备安全管理工作的基础工作。变电站的安全运行取决于运维人员的素质和安全意识，减少人为因素，避免安全意识淡薄造成安全事故。

注重培训与现场工作相结合，提高变电站运行维护技能。技术过硬、设备熟悉，安全才有保障。加强运维人员的岗位技能培训，提高业务熟练水平，不但可以避免运维人员误操作，还可以增强操作人员发现问题、分析问题和事故处理的能力；在变电站内采用能者为师的培训形式，通过每月开展的现场考问、事故预想和反事故演习，将理论与现场很好地结合起来, 使值班员的理论水平和操作技能不断得到提高，从而做好设备的运行维护工作。

5 结束语

本文通过针对呼和浩特供电局所管辖的变电站设备运行维护存在问题，提出了相应的措施。从加强人员安全意识、运行维护方法和培训三个方面阐述了对变电站电气设备的巡视检查、设备维护、缺陷管理提出改进的建议。通过方法的改进和落实，提高电气设备运行维护效率，保障电网安全稳定可靠运行。

参考文献

1 变电运行标准化作业指导书 内蒙古电力公司.2016.7

2 变电站标准化管理办法 内蒙古电力公司.2016.10

论文作者:何志雨

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/daab59b444992b9d6c698ee5.html