# 布料机缓冲支座施工技术论文_王谭,冯锐,樊宇杰

中建二局第三建筑工程有限公司四川 成都 610045

摘要：布料机缓冲支座解决了布料机直接安装在楼板模板上，由于其震动大，导致支脚偏位，及水电PVC管破裂的问题。

关键词：缓冲支座；稳定性高

1、布料机支座应用现状

现有技术中，混凝土布料机在工作时，通常是直接放置在未完工的楼板模板上，以进行浇筑混凝土，因其自重较大，楼板水电预埋管道较为密集，因此在直接架设布料机时难免会与水电管道产生挤压而导致水电管道破坏。另外，混凝土布料机的支脚安装在楼板模板上时，安装的位置固定，布料机支脚发生偏移时，不能进行调整，给布料机的浇筑工作也带来了一定局限性。该问题一直存在于施工现场之中，对后期安装中产生极大影响。

2、缓冲支座应用

2.1工程概况

本工程名称为戊爱小区A地块项目位于昆明市盘龙区，总建筑面积28.24万平方米，共包括A1、A2两个地块。地下整体设置1层地下室，主楼地下结构2层（1层夹层和1层地下室），地下室整体相连。

本工程为普通商品住宅楼，楼板预埋管道多，仅主楼区域东西跨度达到54.3米，其范围广，混凝土浇筑过程中需多次移动布料机。若采用传统施工技术，由于混凝土布料机的自重大，易损坏管道且在工作的过程中，震动比较大，容易对楼板模板造成损坏，一旦楼板模板被损坏，对楼板模板的后期修复就会造成很大的困难。同时会给项目增加隐形的施工成本。

2.2缓冲支座应用

混凝土方案编制前，项目经多次研究与探讨，创新性的决定尝试采用布料机缓冲支座代替传统施工工艺。

（1）缓冲支座简述

该支座包括第一支撑座、第二支撑座、固定座和支撑腿；第一支撑座的一端面设有安装槽，固定座连接在安装槽内，固定座对布料机的支脚进行固定；第一支撑座的另一个端面通过旋转机构连接第二支撑座，旋转机构第二支撑座相对于第一支撑座的位置进行调整，第一支撑座与第二支撑座之间具有一定的间隙，支撑腿为多个，多个支撑腿连接在第二支撑座上。

（2）缓冲支座工作原理

1、新型的布料机缓冲支座，包括第一支撑座、第二支撑座、固定座和支撑腿，第一支撑座的一端面设有安装槽，固定座连接在安装槽内，固定座对布料机的支脚进行固定，第一支撑座的另一端通过旋转机构连接第二支撑座，旋转机构对第二支撑座的位置进行调整，第一支撑座与第二支撑座之间具有一定的间隙，支撑腿为多个，支撑腿连接在第二支撑座上其中支撑座及固定座材料为钢板。

2、支撑腿下端面与地面接触且支撑腿下端面连接第二软性垫（橡胶垫），支撑腿的下端面与地面地面接触，支撑腿的另一端具有向内凹陷的回槽，凹槽内连接有第三软性垫，第三软性垫的高度大于凹槽的槽深。支撑腿的下端面具有向上凹陷的方形凹槽，槽内连接有第三软性垫，第三软性垫采用橡胶垫，使支撑腿的下端面与地面之间接触时，通过橡胶垫能够起到缓冲的作用；橡胶垫的高度大于所述凹槽的槽深，橡胶垫的下端伸出所述凹槽的下端。

3、第一支撑座内设有安装固定座的凹槽，将布料机的支脚安装在固定座内，对布料机支脚的位置进行固定：固定座的两个侧板与凹槽的两个侧壁形成容纳腔，对布料机支脚的圆周向进行限位，并且在第一支撑座上设有多个支撑柱，多个支撑柱分布在凹槽的两侧，对布料机的支脚再次进行限位，防止布料机支脚从容纳腔内脱出；在容纳腔内连接橡胶垫，使布料机支脚连接在橡胶垫内，采用橡胶垫缓冲效果好，连接的更加牢固：第一支撑座和第二支撑座之间设有旋转机构，旋转机构能够使所述第一支撑座沿着自身的中心线旋转，从而对布料机支脚的位置进行调节，调节方式简单，操作方便；第二支撑座的下端面与支撑腿的上端面之间设有滑动机构，支撑腿能够通过滑动机构调节对第二支撑座的支撑位置，使第二支撑座的支撑更加稳定；在支撑腿的下端面连接橡胶垫，对支撑腿进行支撑，支撑更加的稳固，所述支撑腿的凹槽内连接有橡胶垫，使支撑腿的缓冲效果更好。

具体设计图如下：

（1）控制要点

1、图纸深化应准确，避免加工完成的材料不符合要求，造成材料浪费；

2、布料机放置于缓冲支座过程中应控制下放速度及力度，防止破坏缓冲支座。

3、应用效果

本工程流水段划分较多，循环利用效率高，采用缓冲支座大大降低了水电管道的破坏率，避免了因浇筑混凝土过程中震动较大，接触面较为光滑，而出现移位现象，造成浇筑位置不准确的问题。

4、结束语

该实用新型布料机缓冲支座应用于上述工程，与传统的布料机支座相比避免了诸多麻烦，提高工人操作的安全性，并加快施工速度，提高工作效率，降低了成本，保证了结构层稳定性，保护了机电管道的完整性，是一优良的新型技术，适于推广应用。

参考文献：

向国涛；罗丁；湛楠；刘德会，布料机缓冲支座发明专利2017

论文作者:王谭,冯锐,樊宇杰

论文发表刊物:《防护工程》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/daaf67c346007f3455054298.html