# 建筑暖通设计中新型节能设计理念的应用马旭伟论文_马旭伟 黄兴红 余海洋 李凯文 王正飞

摘要：目前，随着社会的发展，我国的建筑工程的发展也得到了很大的影响，发展的越来越迅速。现在讲生态文明建设，讲节能环保，这已经成为国家战略。在建筑当中暖通是能耗大户，但在建筑当中暖通也是非常重要的基础设施，是保证建筑功能性的关键。这就对暖通设计提出了新的要求，既要保证建筑的功能性，又要保证节能减耗。围绕当前的现实状况，建筑暖通设计落实新型节能设计理念，具有非常显著的现实意义。

关键词：建筑暖通设计；新型节能设计理念；应用

引言

伴随着经济与科技的不断发展，人们以往的生活方式被打破，同时也给地球的生态环境带来较大的破坏，使得人类的生存受到威胁。基于此，在建筑暖通设计中，相关部门应选择新型节能设计理念，对资源加以充分利用，提升建筑的节能水平，有效地保护生态环境，为人们提供舒适的居住环境，实现资源的利益最大化。

1建筑暖通设计中节能设计理念的体现

现阶段，绿色建筑施工技术是我国一直极力推广的，由于暖通在建筑工程中的重要性，因此充分贯彻节能降耗设计理念也是实现绿色环保建筑的重要手段。第一，新型节能设计理念体现在低碳设计中。比如在暖通设计过程中，通风系统更加趋向于利用自然风能来进行设计，这种方式不但能减少成本投入，而且避免了对环境造成的影响。第二，新型节能设计理念体现在协调设计中。由于暖通指的是通风和采暖以及空气调节三个方面，因此也具有一定的复杂性，在进行节能设计中必须保证这三个功能性之间的协调，以此来构建更加舒适的建筑空间环境，满足住户的需求。而协调设计也涉及了暖通的功能性以及经济成本之间的协调性。

2建筑暖通空调节能设计原则

2.1环境舒适性原则

人类的身体健康和心情舒适程度与生产和生活过程中的环境舒适程度有着重要的联系，其中色彩和光线以及温度等众多环境因素对人体的舒适度产生了重要的影响。所以在暖通空调的设计过程中应该满足环境和人类的双重需求，尽可能的使空调的能耗得以在满足人类需求的范围内维持在较低状态，以便于使暖通空调的发展得以被良性的推动。

2.2节能原则

由于社会的不断发展造成建筑中的能源需求量日益提高，为了使建筑能源的使用效果被充分的发挥，尽可能的使环境和建筑的能耗得以被控制，技术人员在暖通空调设计过程中应该在舒适性原则的基础上遵循节能原则，在设计过程中将温度和湿度等影响人类舒适程度的多种指标和节能原则互相结合进行设计，从而满足人类的使用需求，并且减少空调的能源消耗。

3暖通空调系统节能设计方法

3.1变频节能技术

变频节能技术指的是当阳光、室内外温度等环境因素及相关人为因素导致暖通空调出现负荷增加的现象时，通过水泵及变频调节设备及风机等，根据荷载的实际情况来降低能量的产生，以此来做到降低能源消耗的目的。针对当前的现状而言，变频节能技术在节约能耗方面有着非常明显的作用，能源消耗的节约率在45%左右，而多数建筑工程在进行施工时，通过相关的节能设计与改进，可以有效地加强节能效果和经济效益，避免额外经济成本的投入。比如冷冻水泵，在冷冻水泵正常运作过程中，其余量设计标准需要保证在12%左右，冷冻水泵在长久运作情况下，常常都会保持最大水流量，而由于季节温度的变动，通常其实际负载比预定负载要低，在设计冷冻水温度时，通常会将温度调节在8℃左右，水泵在高效运作的过程中会增加能源的消耗量，进而出现能源浪费的问题。而利用变频节能技术则能够很好地改善这一情况，能够做到针对冷冻水泵流量的智能化管理，有效地避免了能源加快消耗的现象产生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2完善建筑暖通空调设计系统

建筑暖通空调设计的主要目的在于符合住户的基本需求，即在满足人们生活需求的同时还为其生活带来便利。基于此，对于建筑暖通空调的设计，建筑企业应做好暖通空调的优化设计，目前一个家庭中大多有3间以上的房间，然而因为房间位于不一样的地势及不一样的阳光朝向，所以设计人员应保证暖通空调能够对房间中的不同温度进行调节，对每间屋子的温度需求加以全方位的考虑；同时，因为整个建筑暖通空调系统中最为关键的是中央空调，其直接影响着建筑暖通空调的使用情况及使用年限，所以设计人员需要立足于暖通空调的基本性能，做好设计的基本把控，即选择高性能水平的维护结构，及坚持舒适度原则。

3.3空调冷冻水系统优化设计

暖通空调在冷冻水系统设计时，应首先考虑冷冻水系统的节能效果。系统大多采用两管制水或四管制水，这2种系统在自动化运行时，不会产生明显的负荷变化，同时也减少了大量的能源消耗。两管制水系统在暖通空调系统当中，无需系统提供冷热供应，只是随着季节变化来进行自然的转化进行冷热供应。另外，有一部分实验楼建设的空调供给方式是全年供给冷水，实行的也是两管制水系统，这2种供给方式存在着一定的局限性。现阶段大部分的空调都实行冷热交替使用，建筑工程在优化设计中，对空调的制冷系统和制热系统进行随时切换的方式，交替或同时使用空调系统，空调系统任何季节都能对房间进行同时的供热或供冷，以达到人们对空调舒适度的要求。这种系统优化方式采用的是四管制水系统，四管制水系统在运行中，对所服务的空调区域的温度参数可以独立控制，采取自由选择供热或供冷的运行模式，工作运行时系统间互不干涉，独立完成各自不同的运行供给任务。空调冷冻水系统的优化设计，减少了系统运行时产生的能源消耗，同时也满足了人们对空气温度及生活环境的需求。

3.4合理选择热源

对于提高建筑暖通空调的节能效果，做到节省能源，保护环境，就需要相关人员能够合理选择热源，从根本上降低能源消耗量。对于目前的建筑暖通空调来说，大多数选取地源热泵作为暖通空调的热源，不仅符合我国的发展需求和实际情况，还能获得较大的经济效益，较好的节能效果。而对于地源热泵来说，其自身不仅清洁度高，污染性小，而且还作为近乎无限的可再生能源，对保护环境和促进城市发展都起到非常有效的作用。据调查显示地源热泵的污染物排放量少、所应用的空调系统维护费用低，且具有较长的使用寿命。但是不是所有地区的建筑暖通空调都适用于地源热泵作为热源，所以相关人员还需要根据建筑、地区等方面的实际情况进行合理选择热源，确保建筑暖通空调实现最好的节能效果。

结语

综上所述，建筑暖通空调的应用能够有效提高人民的生活质量，但是大量的能源消耗却引发了环境问题，在新时代的可持续发展的要求下，我国致力于建设节约型社会。暖通空调节能技术的优化设计，不仅节约了大量的资源，同时减少了环境污染，为社会经济发展做出了贡献，促进了暖通空调行业的快速发展。虽然研究暖通空调系统设计的节能技术具有良好的节能优势，但在优化方案中还存在着许多不足之处，因此，在后续研究进程中，对方案中存在的问题进行深入研究。所以需要相关设计人员能够坚持绿色环保理念，明确节能的重要意义，对建筑暖通空调的影响因素进行全面分析，通过遵循相关原则、了解相关技术、制定有效措施对建筑暖通空调进行优化，进一步实现最大化的节能效果。

参考文献

[1]叶成杰.暖通空调节能降耗技术探析[J].制冷，2019，38（3）：77-79.

[2]丁金涛.高层民用建筑暖通空调设计的节能技术分析[J].居舍，2019（22）：92.

[3]王玲艳.对建筑暖通空调系统几项节能设计措施的分析[J].居业，2019（5）：55-56.

[4]李鹏宇.建筑暖通空调节能优化设计方法分析[J].建材与装饰，2019（14）：98-99.

[5]王林.建筑暖通空调节能降耗技术分析[J].居舍，2018（32）：69.

[6]李晓芳.绿色建筑的暖通空调设计节能与优化措施[J].居舍，2018（31）：107.

论文作者:马旭伟 黄兴红 余海洋 李凯文 王正飞

论文发表刊物:《城镇建设》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dab0b51a54981539924e1f86.html