# 气相色谱技术在化工分析中的应用进展论文_1.王秋香,2.崔玉霞

1.陕西长青能源化工有限公司 陕西宝鸡 7214002.陕西长青能源化工有限公司 陕西宝鸡 721400

摘要：社会经济以及科学技术的不断进步，带动工业各个领域都取得了巨大进步，而在企业经济效益不断提升的同时，各个行业针对新技术的研发也在不断加强。对于当前的化工行业发展来说，充分运用气相色谱新技术手段能够进一步降低生产作业成本，与此同时还能有效提升化工产品质量。文章主要针对化工领域气相色谱技术的应用进行了分析。

关键词：气相色谱技术；化工分析；应用

引言：气相色谱技术作为一种重要的现代仪器分析方法，因为其高效、独特而又快速的分离特性，逐渐成为了化学、物理分析中难以或缺的工具。随着时代的发展，气相色谱技术的发展变得日益成熟，基础性创新成果极为有限，可是技术型进步却在持续发展，特别是行业相关应用型研究比较活跃。文章对气相色谱技术进行了系统化的分析，探究其在化工领域的应用情况，能够为相关研究工作提供理论参考。

1.气相色谱技术概述

气相色谱技术是一种针对样品进行分析的非常经典的分析方法，其在工业生产、农业生产、科学研究等多个领域都实现了广泛应用。气相色谱技术主要是利用气体的流动而对物质进行快速分析，是一种高效能分离的气体以及液体分析技术。在化工企业进行产品分析过程中，通常情况下都会将气相色谱仪与火焰电离检测器、热导检测器等结合使用，由于火焰电离检测器以及热导检测器具有非常高的灵敏度，因此与气相色谱仪进行联合使用后能够进一步提高检测的灵敏度以及检测范围，由此得出的检测数据更加精确。整个气相色谱分析系统主要有高压气瓶、气路控制系统、气化室、样品等几个部分组成[1]。

2.气相色谱技术在化工分析中的应用

2.1气相色谱技术

可以测定脂肪酸类测定脂肪酸类物质的时候，很多方式都存在不足的地方，向经常采用的滴定法以及比色法，都会出现适用范围不足，测定范围相对较小的实际问题。因此，在化工分析的进程中，想要高质量测定脂肪酸类，能够使用气相色谱技术完善此前存在的一系列问题，利用气相色谱技术能够提升预测的时间，更加便捷的测定脂肪酸类，在提升效率的基础上也有助于技术使用率的提升，更加简单易行。同时，气象色谱技术在测定脂肪酸的时候也可以更加灵活的分类规划样品特征，通过监控脂肪酸类不断提升优化质量，详细掌握化工分析当中有机物降解的情况，有助于整体化工分析工作的开展。

2.2提高化工精度以及密度的分析

气相色谱技术应用于化工分析过程中，能够提升化工的精度以及密度分析，同时也能够利用合理化的配置产生标准气，使用气象色谱法有效检验气体浓度，对化工气体密度以及精度进行重复性分析。气相色谱技术利用仪器配合可以对化工成分进行自动分析，分析结果彼此互不干扰，实现整体性的测算，防止其对于相关成分所产生的影响。化工分析过程中，也要确保气体在燃烧以及吸收过程中的完整性与安全性，防止出现漏气的问题。争取可以合理化的应用气相色谱技术，降低气体分析当中的人工计算频率，通过自动化分析提升气体分析的速度以及质量，保证自动化的实现。

2.3对烃类气体的分析

化工企业当中，特别是煤化工以及石油化工生产提炼煤的过程中，会出现很多不同气体，需要使用气相色谱技术分析这些宝贵的是气体，主要是利用四阀五柱全填充柱双热导检测器方法进行分析，这种方法操作相对方便简单，应用范围比较广，最终能够实现对永久性气体以及烃类气体的分离和检测。此外，我国化工研究院已经开始采用气相色谱技术实现对高纯丙烯以及乙烯等气体的分析，提升了分离精确度，获得了相对较好的分离效果。

2.4医学药物分析

尽管近年来我国医药化工行业技术不断的提升，可是检测中草药成分等技术依然较为落后。目前，我国医学药物以及临床分析过程中经常会使用气相色谱技术，并且和其他的超声波、微波法等医学技术充分结合，共同分析以及鉴定药物定性，提升了医用药物实际检测效果，确保了医学药物的安全，提升了医学化工中气相色谱技术的积极作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5环境领域的应用

2.5.1水体检测中的应用

半挥发卤代烃是一种有机溶剂，被普遍用于工业当中，同时也作为自来水氯水消毒反应所产生的副产物，这类物质将会进入到自来水、地表水以及饮用水当中。刘蓉等构建了顶空——气相色谱，用于同时检测环境水样当中的挥发性卤代烃。通过对加热炉温度、时间的优化，实现了影响回收率的作用，并且对优化后方法线性范围、精密度、检出限和回收率展开分析。最终结果表明，在线性范围内，挥发性卤代烃的线性良好，r＞0.9979；检出限是0.001-1.17µg/L。样品不同质量浓度的回收率范围是90.4%-109.4%，标准偏差在11.1%以下。

2.5.2大气有害物质的检测

气相色谱法分析法使用范围日益广泛，只要是气相色谱仪所限定条件下气化但是不会分解的物质，都能够检测，所以，这种方法经常被用于大气中有害物体的检测。苯系物是一种单环芳香族有机化合物，常见于环境当中，具有相对较大的毒性，对于人体的造血组织以及中枢神经都会产生一定的损害。屈春花等构建了毛细管柱气相色谱法，该方法能够同时测定废气当中的11种苯系物，利用活性炭采集废气，并且借助二氧化硫解析以后，使用DB-WAX毛细管柱对其进行分离，利用氢火焰离子检测器对其检验。最终的结果表明，这种方法测定的苯系物有着良好的分离效果，每种苯系物标准曲线相关系数都在0.999以上，加标回收率均为98.4%-102.8%。方法方便、简单，省去了多次测量同一个样品的麻烦，有着相对较高的回收率，检出限以及方法精密度都能够满足污染源废气当中苯系物监测的相关要求。2.6在食品领域的应用

2.6.1在农药残留物中的应用

杀虫双作为一种光谱杀虫剂，其对于人畜所产生的毒害作用相对较低，被广泛的用于水果、蔬菜以及水稻等相关农作物中，可是不当或者是过量使用会产生一定的药害。朱慧敏等使用了气相色谱法，对叶菜类蔬菜当中的杀虫双含量进行了测定。样品经过盐酸溶液浸泡并且提取，吸附剂净化以后，最终结果证明，在0.238mg/kg-2.38mg/kg添加水平范围中，杀虫双的回收率保持在83%-110%，标准偏差是1.65%-4.17%。这种方法的灵敏度以及准确性可以满足农药残留的检测要求。

2.6.2在添加剂测定中的应用

杨晓凤等构建了凝胶渗透色谱—气相色谱法对调味品中的苯甲酸、山梨酸、对烃基苯甲酸乙酯等七种防腐剂进行了测定，具备相对较高的精确度。李井涛采用气相色谱法对食用油当中的二丁基羟基甲苯以及叔丁基羟基茴香醚残留量进行了分析。使用无水乙醇对样品进行了萃取，通过中性氧化铝实现了对杂质的吸附，HP-5毛细管柱分离，能够使用气相色谱仪对BHA以及BHT的残留量进行定量分析。这种方法定量准确，灵敏度高，相较于国标法，更加的简单实用，满足了对食用油中BHT以及BHA残留量检测的要求。

结束语

综上所述，随着我国整个化工行业竞争的日益激烈，在化工分析过程中充分利用气相色谱技术能够有效提升企业在市场中的综合竞争力，推动整个化工行业实现健康发展。目前，在化工分析过程中气相色谱技术的应用主要是针对多环芳烃类进行检测；而利用气相色谱分析技术能够有效提升化工密度以及精度的分析效果；另外，在农作物农药残留分析、医药分析、环境污染分析等多个领域气相色谱技术都有非常广泛的应用，随着气相色谱技术不断进步，必将给整个化工行业的分析检测带来巨大的改善。

参考文献：

[1]王欢.两种含氟四苯基苯基接枝聚硅氧烷固定相的制备及其色谱性能研究[D].山东大学，2016.

[2]陈磊.气相色谱分析方法在煤化工领域的应用研究进展[J].化工管理，2017(24):215.

[3]郑萍,徐兴丹.气相色谱法在环境监测中的应用探究[J].绿色环保建材,2019(02):37+39.

[4]杨晓凤,杨克勤,韩梅,etal.凝胶渗透色谱净化-气相色谱法测定调味品中7种防腐剂[J].中国调味品,2011,36(9):107-109.

[5]李恒,毛林夏,李昱贤,程勇航.气相色谱法测定水果中多种有机磷农药残留分析[J].安徽农业科学,2019,47(03):193-195.

论文作者:1.王秋香,2.崔玉霞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dacebe625aa195b6abc447c3.html