# 电力工程安装施工中的技术要点与细节问题研究论文_吴正,李星

浙江鸿能电务有限公司 浙江省杭州市 311100

摘要：在城市的发展中，处处离不开电能的需求，电力工程逐渐扩大范围。我国一直致力于电力建设，在建设过程中难免遇到一些问题。我国的电力需求日益增大，为了保证我国良好的电力供应，提高电力工程管理势在必行。作为电力工程质量的关键因素，电力工程的安装技术必须加强重视。本文主要是针对电力安装的技术要点和细节进行研究。

关键词：电力工程；安装施工；技术要点；细节问题

引言

虽然随着电力需求的增加，现代社会人们的能源需求已成为不可避免的趋势，但目前电厂的建设过程仍然存在一些技术问题和细节问题。目前，对于这些问题会对各方面造成一定的影响。当然，电厂建设特别重视电厂技术建设，有效提高电厂建设质量，最大限度地提高电力在人们生活中的便捷性，这是提高生活工作质量的基础。

1变电站电气设备安装工程

变电站要想正常的工作运行进行供电，首要前提就是需要电气设备安装妥当，一旦电气设备在安装过程中出现失误，就会导致变电站没有办法正常的进行供电，更为严重的还会给变电站的运行造成安全隐患，从而对变电站工作人员的生命财产造成巨大的威胁。所以，在进行电气设备的安装时，一定要严格的遵守安装操作规程，确保电气设备安装准确无误。只有这样，才能确保变电站正常稳定的运行，从而有效的提升供电的质量。

随着社会的不断发展，电力资源在我国能源领域的作用越来越明显，人们的日常生活起居样样都离不开电力资源。变电站的正常运行可以使人们对电力的需求得到满足，从而保证社会的正常运行和发展，促进我国的能源结构更加的和谐稳定。

变电站是电力系统正常运行的基础，人们生活用电以及企业生产所需的电能都需要依靠变电站进行电能的发配和输送，因此，必须通过科学合理的电气设备安装方法进行电气设备的安装，才能有效提升供电的质量以及供电能力，从而满足社会中对供电的需求。只有这样，电力企业才能在供电市场中的竞争力得到有效的提升，从而促进我国的电力行业发展更加的迅速。

2电力工程安装施工的细节问题

在电力工程项目中，安装施工的问题最重要的问题是细节问题，比如在施工中的接触不良和导线的排列组合的错误。导线方面的错误排列组合一般情况下是包括三种错误方式所导致的：①圆形排列存在的错误；②三角排列错综复杂；③垂直水平方向并不对称。这些错误的问题能让时间缩短或者长度缩短，也会影响供电的安全性和稳定性。此外还有可能由于勘察测量的结果和实际存在不同，让其设计图纸和实际内容并不符合，没有达到预期的计划。虽然是电力工程技术现在属于我国的先进技术，但是将其电力工程进行改革也是不可缺少的，必须要在细节上重视出现的问题，通过对具体问题进行具体的分析，才能提高工程建设速度，促进其产业的转型升级，现如今多数的电力企业将其建设作为创新升级和提高效率的关键，通过采用信息化调整生产模式，对其自身的工作效率进行提高，不断的创新应用设计，让电力工程的建设得到飞速的发展。

3电力工程安装施工技术要点

3.1变压器的调试

（1）送电调试运行

在调试准备工作完成以后就要进行下一个步骤，即送电调试运行，空在运行的声音为判断的主要依据，铁芯不牢固，就会出现较大且嘈杂的声音；外加电压超出了变压器的实际承受范围，则会出现大而均匀的声音；被电流击穿，会出现爆裂声音；套管表面与芯部有闪格，会发出放电声；通过调试，运转正常是出现的声音为嗡嗡声。

（2）半负荷调试运行

空载调试运行之后再进一步调试为半负荷调试运行。先要保证空载运24-28h运行正常没有障碍出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆开始半负荷调试时，对变压器的负荷要逐渐投人，直到半负荷状态后为止。而后对变压器的运行状态进行检测以及记录，期间应该对变压器运行期间的各种保护状态进行密切的观察，对各种状况最好2h记录一次。

（3）满负荷调试运行

变压器半负荷调试运行正常之后，就要进行全负荷的调试，第一个阶段为48h，而后对各种状态2h记录一次，在所有的调试完成以后，变压器不出现任何的故障，而且安全稳定的运行，在这种情况下就可以投人使用。

3.2断路器的安装技术要点

在进行断路器的安装时，（1）应该检查断路器的质量是否存在问题，并且在进行断路器的安装时，技术人员要对断路器的螺丝以及零部件进行检查，只有全部固定并且所有的单元开关都处于断开时，才能进行断路器的安装。（2）在断路器的安装过程中，还要注意回路信号，只有回路信号正常，并且安装在不同的电源回路上时，才能确保断路器的安装无误。

3.3配电柜的安装技术要点

随着城市化进程的加快，城市人口迅速增加，高层建筑是现代大多数人选择的主要方向，高层建筑在价格和节省建筑空间方面都有显著优点。低压配电板是高层建筑的主要的项目工程，配电柜是低压配电室和公共高频转换柜的供电设备。低压配电板的安装质量保证有助于提高发电工程设施建设的整体质量，确保建筑各部分的供电安全性得到提高。在处理低压开关设备时，建议采取安全防范措施防止潮湿和冲击。低压配电板必须在运输过程中保持运输的良好性与完整行。由外力因素导致电板收到损坏是经常发生的，采用适当的技术管理，以避免在运输过程中损坏低压配电设备，避免使低电压表在存储中进入雨水，另外选择阴凉干燥的地方，避免低电压表因为天气或环境因素受潮，而且必须避免腐蚀。安装经理加强对设备的检查，确保安装完成后使低压配电板的使用性能，并确认空调和通风设备在安装工作前处于良好状态。满足安装工作的要求，制定标准的安装流程。

3.4加强电缆管线质量控制和监督

首先根据建筑和电气安装施工需要，采购相应规格和标准的电缆管线。电缆管线规格和标准是承载电量需求的依据，对于不符合建筑民用电力电缆的管线一律不能进行采购和安装使用。其次，认真检查电力电缆管线的材质，包括导线和外包绝缘保护皮，杜绝使用镀铜电芯，而且在三相电缆线圈中，不能缺少铜芯数量，以免发生用电危险。外包绝缘保护皮质量必须达到要求，具有抗腐蚀、不易风化、散热快的特点，延长电缆线的使用寿命。最后对电力电缆线安全保管，防止发生风化和打结现象，保证电缆线的顺畅。在相互连接电缆线过程中必须提前对电缆线接口进行密封，避免混凝土堵塞发生不能顺利连接的现象。

3.5隔离开关的安装技术要点

在进行变电站电气设备的安装时，隔离开关的安装操作难度比较大，在进行隔离开关安装时，（1）要确保相关的设备都能够正常的运行。（2）在安装过程中，力度不能过大，防治其内部齿轮不能完全吻合，从而导致出现三相不同期的情况发生，使设备的正常运行受到干扰。（3）在进行开关调节时，一定要保证开关的触头能够完全接触，如果出现接头过热的现象，就需要重新插入。

结语

通过对上述的内容分析后得知，随着现代化对于电能的需求在提高，输电线路的施工标准在逐步的提高，施工标准变越来越严格，输电线路的输送距离不断的加长，施工的复杂程度也在逐渐的提升，因此在工程进行建设的过程中，必须要对其技术的控制和施工管理做出强化，此外施工技术的好坏对电力工程的施工质量影响非常大，提高施工技术管理也是一项必要的内容，因此电力企业的相关人员要引起足够的重视。

参考文献：

[1]张勇超，理永杰.刍议土建施工和电力工程安装配合施工的技术[J].低碳世界，2018，9（9）：198-199.

[2]兰泉钦.电力工程安装施工中的技术要点与细节问题研究[J].南方农机，2018，49（23）：19-20.

论文作者:吴正,李星

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/daeffdc0d543f704b04a34b7.html