# 城市道路排水工程中的污水管顶管施工技术研究论文_徐小涛

摘要：近年来，在社会经济稳步发展的背景下，我国城市道路工程事业发展迅速，而对于城市道路排水工程来说，则属于城市道路工程中的一部分，为了做好此项工作，需注重有效技术在其中的应用。本课题在对污水管顶施工技术相关内容进行简要概述的基础上，进一步对该项技术在城市道路排水工程中的具体应用进行分析研究，以期提高城市道路排水工程施工的整体质量。

关键词：城市道路；排水工程；污水管顶管施工技术；具体应用

进入21世纪以来，在社会经济稳步发展的大环境下，我国建设工程事业发展迅速。城市道路排水工程为建设工程中的一项，要想确保该项工作的施工质量，便有必要采取现代化施工技术。而对于污水管顶管施工技术来说，在城市道路排水工程中应用广泛合理科学使用此项技术，可提高污水管顶管施工的质量及安全性[1]。鉴于此，本课题围绕“城市道路排水工程中的污水管顶管施工技术”进行分析研究具备一定的价值意义。

1.污水管顶管施工技术相关内容简要概述

1.1污水管顶管施工技术概念

在道路排水施工期间，顶管施工技术应用广泛，此项技术不需要进行管道开挖，具有管道内壁光滑、施工作业速度快等优势，且管道密封性优良。与此同时，顶管施工技术具备很高的安全性，一般条件下可预防事故的发生，对周围环境不会产生很大程度的影响[2]。然而，此项技术也有一定的不足，比如存在施工周期长、工程造价高等问题。所以，在城市道路排水工程施工中，需合理科学使用污水管顶管施工技术，合理安排施工时间及作业流程，合理控制工程造价，确保施工综合效益的提升。

1.2污水管顶管施工工艺

对于污水管顶管施工工艺而言，存在两种形式，即：开放式顶管施工、密封性顶管施工。在实际施工过程中，具体的施工工艺流程为：（1）准备阶段，将相关施工资料、材料、各项器械以及施工人员做好充分的准备；（2）项目就位阶段，涉及接收井、千斤顶、工作井等环节的就位；（3）顶管顶进施工阶段，在此项施工阶段，需严格按照施工规范流程严格执行，确保施工的质量及安全性[3]。

1.3施工注意事项

为了确保污水管顶管施工的质量及安全性，在实际施工过程中，需注重相关施工注意事项，具体包括：（1）严格遵循“先挖后顶，随挖随顶，控制进尺”的基本施工原则；（2）加强勘探及测量作业的落实，严格检查，针对偏差问题及时纠正；（3）顶铁安装遵循“平顺”安装的原则，避免出现歪斜的情况；安放好最长顶铁后，有必要对活塞进行回收处理，减轻工作量，使连接的顶铁数量适量减少；（4）顶进期间，如果有障碍物，需及时处理，然后再进行施工作业；倘若管前油泵压力表指针存在很大的偏差，或者引发土方塌陷问题，有必要停止顶进作业；此外，顶进作业期间，有必要严格控制每循环进尺，并对设备运行期间的相关数据信息进行详细记录，为设备运行状态判断提供有效依据。

2.污水管顶管施工技术在城市道路排水工程中的具体应用分析

结合上述分析，对污水管顶管施工技术的概念、施工工艺以及施工注意事项等均有了一定程度的了解。为了提高城市道路排水工程的整体施工质量，就还有必要掌握污水管顶管施工技术的具体应用要点，总结起来具体应用要点如下：

2.1顶管顶进施工技术要点

安装好工作井内设备之后，针对各部件做好严格检查，检查符合施工作业标准之后，再实施开挖和顶进作业。因顶管为2根平行管，考虑到干扰因素的存在，施工期间首先顶进其中1根，完成后再顶进另外1根。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际操作过程中，需将管子下放置导轨上，其导轨由2道平行钢轨连接而成，使推进管基于工作井当中具备稳定的导向作用，使推进管朝着该导向置入土体，就位后安装完好顶铁，进一步检测管轴线、管底标高，明确有无和设计要求保持一致，明确符合标准之后，做好管前端挖土作业。

值得注意的是，在顶进出镐过程中，应用千斤顶，基于后背墙可以满足顶管最大顶力，同时确保顶管维持不动，将圆管朝前顶进[4]。在顶进过程中，具体流程包括：（1）安装好顶铁挤牢，确保管前端有适宜长度，然后启动油泵，并将活塞伸出一个工作行程，然后把管子推至一定的距离；（2）停止油泵作业，打开控制阀，让千斤顶回油，活塞回缩，然后将顶铁加入，反复进行以上操作；（3）基于顶管进至距离井边50cm左右情况下，需做好卸管作业，进一步将下一节管安装好；（4）重新安装顶铁，反复进行以上作业，直至顶管顶进施工作业有效完成。

2.2测量与纠偏校正技术要点

（1）测量技术。在顶管测量作业中，为了对测量结果起到有效控制，需合理使用激光线测设法。基于工作井内将激光经纬仪安装好，然后以管线设计坡度、方向作为参考，调整完好之后，基于管内将标示牌安装好，基于顶进管道与设计位置维持一致性的情况下，使激光点射至标示牌中心；否则，需将偏差作为参考依据，做好校正作业。全段顶完后，针对每一个管接接口位置，对其中心位置及高程进行测量，基于有错口的条件下，需针对错口高程进行测量，并测量全段高程和纵坡，确保高程与中心偏差均可以维持在允许数值范围当中。此外，考虑到管道光滑度符合设计要求，需采取砂浆抹平错口[5]。

（2）纠偏校正技术。在纠偏校正过程中，需以预防为主，避免出现偏差极大再纠偏的问题。通常，针对每1m均需做好测量，然后进行纠偏校正核对操作。顶进期间，倘若管位偏差为10mm左右，需进行校正处理，纠偏校正需缓慢，顶进期间通过小角度缓慢纠偏，使管子有效复位，避免进行猛纠硬偏，并以挖土校正法、强制校正法为主。

2.3管道接口与裂缝处理技术要点

混凝土管为常用的排水管，基于管道接头位置，需对管道导向环进行固定处理，涉及的接口处理措施为：一方面，倘若顶管管材为平行接口，基于顶管作业做完之后，若管和管有缝隙存在，有必要应用到环氧泥沙浆进行压实处理，并进行填抹处理。另一方面，在管顶顶进作业完成后，由于压力试验影响导致管道泄漏，需在管道内安装密封环，然后做好接口防水测试作业。此外，在顶进作业中，因管道会遇到不均衡的力道，会进一步诱发裂缝，所以需加强裂缝处理，倘若为细微裂缝，则可采取环氧砂浆进行填缝处理；倘若裂缝显著，在填缝处理过程中，则需要使用铝粉砂浆，从而确保裂缝得到有效处理，避免出现施工质量隐患，进一步提高施工的整体质量。

3.结语

综上所述，在城市道路排水工程施工过程中，污水管顶管施工技术的应用非常关键，在实际施工过程中，需掌握技术概念，严格按照施工工艺流程施工，并注意一些基本事项，进一步掌握污水管顶管施工技术要点，包括：顶管顶进施工技术要点、测量与纠偏校正技术要点、管道接口与裂缝处理技术要点等。总之，相信从以上方面加以完善，污水管道顶管施工质量将能够得到有效提升，进一步为城市道路排水工程施工整体质量的提升奠定夯实的基础。

参考文献：

[1]张鹏英.城市道路排水工程中的污水管顶管施工技术探讨[J].居舍,2019(36):24.

[2]余正德.市政道路排水工程建设中的污水管顶管施工技术[J].工程技术研究,2019,4(16):128-129.

[3]郑玢.浅谈污水管顶管施工技术在道路排水工程中的实践应用[J].科技视界,2015(03):308-325.

[4]岳刚.污水管顶管施工技术在市政道路排水工程中的应用[J].中华民居(下旬刊),2014(08):333-334.

[5]苏利华.论污水管顶管施工技术在道路排水工程中的应用[J].科技创业家,2014(07):20.

论文作者:徐小涛

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/db1749992ed8aa0ed07a2429.html