# 浅谈水处理工艺技术应用与改进方向论文_孙燕子

摘要：随着对水质要求的不断增高，自来水处理技术也有很大的提升。自来水厂是为居民提供饮用水的关键所在，自来水的应用已经遍布各大城市及城镇。自来水处理技术是自来水厂的核心部分，也是是保障人们用水质量的根本，其在人们日常生活中扮演重要角色。整合了自来水处理工艺程序、工艺现状，并根据自来水处理技术的发展趋势做出分析。

关键词：供水企业；水质要求；工艺程序；自来水处理技术

目前，储备大量的饮用水资源，但饮用水资源的人均占有量相对较低，在经济高速发展的大背景下，非常激烈的冲突存在于经济高速发展与生态环境保护之间。受到各省份区域水体污染的影响，导致目前各方饮用水源水质指标偏低，但社会高速发展需要大规模的水量。在此大背景下，为了保障居民在日常生活中的用水需求量，自来水厂的水处理工艺技术尤为重要，有效处理自来水，从而保障清洁水质指标，满足人们目前对合格水质的需求。

1饮用水资源背景及水处理工序分析

1.1饮用水资源背景分析

目前处于经济高速发展时期，同时也给生态环境方面带来一定影响，尤其对水源水质造成污染问题尤为突出，这也给自来水水处理工艺技术带来了很大的难题。水处理工艺能够很好去除悬浮物及一些微生物，对水质有积极作用，但一些存在于水中的有机污染却难以消除，这些有机污染是人们健康安全的巨大威胁。另一个对健康安全存在隐患的就是水质受到微生物的影响。相关实验结果显示，微生物在部分区域饮用水中的含量是超标的，总调查人数的38．8%所饮用的水中细菌含量超过了100个/ml。经过大规模调研，分散式供水应用已经占到人口50%，由此导致农村人口饮用水中微生物含量大幅超标。管网对饮用水质污染也十分严重，管道内壁长时间腐蚀，滋生各类细菌均可导致饮用水质污染。

1.2自来水厂水处理工序分析

为保障自来水水质处理效果达标，必须按照自来水厂相应的工序实施水质处理。自来水厂水处理工艺要经过4个复杂的工序开展。一是混凝反应阶段：在混合反应单元内引入原水，利用净水剂与原水在混合反应池中进行混合反应，将原水中的微小颗粒聚集凝结而形成较大的颗粒团。二是沉降处理阶段：一阶段处理后的原水进入各种类型的沉淀池，在此过程中较大的颗粒团由于重力作用会沉淀到水质底部，在将此部分沉淀集中排泥。三是过滤处理阶段：经过二段处理的过程水进入各种类型的滤池，经过滤池过滤进入清水池，将其储存起来。四是消毒阶段：应用诸如液氯、次氯酸钠或者氯胺等消毒剂对三段处理后的清水进行消毒，以达到灭活微生物的目的，再由泵房内的离心泵将清水增压至城市自来水管网中。

2自来水厂水处理工艺技术的应用现状

2.1生物预处理工艺

生物预处理工艺指的是在对水资源进行常规处理之前对污染的水源使用的物理、化学等方法对水源进行相应的处理。这一处理技术主要是通过微生物的新陈代谢实现对水中的氨氮、有机污染物、异臭、亚硝酸及铁、锰等污染物质进行处理。可以有效的减轻常规水源处理的压力，从而有效的改善饮用水的质量。生物预处理技术中还包括化学氧化、吸附与生物等预处理措施。在使用这一技术进行水资源预处理的时候，一般会使用生物膜法的方式进行，通过生物膜来对水中的有机物、氮磷等污染物质进行回收，从而实现水源的净化。如果水源属于轻度的污染，可以使用生物接触氧化法、生物转盘、悬浮填料生物流化床、生物活性碳和曝气生物滤池等措施进行水源净化。生物膜法主要是通过生长在物体表面的微生物进行相应的处理，生物膜的形成包括好氧菌、兼性菌、厌氧菌、原生动物、真菌和藻类。通过对物体表面的微生物的新陈代谢实现有害物质的分解与净化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这些微生物在水中具有很强的繁殖能力，吸附能力也会慢慢的增强，水量、水质等也不会对其产生影响，既节省大量的空间，也可以省去不少的人员成本等。

2.2饮用水的深度处理工艺

对于饮用水的深度处理有很多种，使用最普遍的就是活性炭处理技术。目前在这一技术主要适用在沸水与给水等项目的处理工作中，这一技术主要是将水介质或者空气中的杂质进行收集，或者将分离。目前在使用比较多的活性炭有颗粒活性炭、颗粒活性炭两种，这两种活性炭各有优缺点，可以根据各自的特点选择使用。两种活性炭都可以运用在水能源的处理中。并且可以重复利用，经常使用在一些污染比较轻的污水处理中。对于活性炭滤池在水资源的处理中属于对水能源的深度处理技术，这一技术可以有效把水中的有机污染物、异位等进行有效的净化，从而保证水质的安全。

2.3膜法水处理

目前在膜法水处理技术的发展时间还比较短，并被逐渐的广泛使用。根据的水能源的水质问题，比较良好，这一技术的占地使用面积不大，很方便。而且膜法技术中膜的使用时间可以达到10年甚至更久，所以这一技术在水处理问上属于较为理想的使用方法。它可以有效的提高水能源的安全性能。例如超滤膜，它的孔径比较小，可以将水中的微生物有效的净化出来，提高水能源的使用安全，目前这一技术在全世界中属于领先的地位。膜法处理技术及时使用天然的矿石，借助超滤技术与反渗技术的应用对水能源进行多次的过滤，将自来水中的污染源与化学物质的清除。这一技术的核心设备就是反渗透膜装置的使用，可以有效的将水资源进行深度的处理，保证水中的无机盐与重金属离子等有害的物质进行净化，使水源达到国家生活用水的标准。

3自来水厂水处理工艺的发展方向

就很多城市、乡镇以及村庄的生活情况来看，人们生活、畜牧养殖等需要的水基本都是来自于自来水厂的。对居民用水而言，自来水厂渐渐地已经变成了人们用水非常重要的处理中心以及中转站，择取正确且科学的水处理工艺，能够在较大程度上提升对水资源利用的效率，保证水资源能够获得较为理想的再利用。就最近这几年的现实情况来看，无论是政府还是居民，都更加广泛地开始关注人民用水的相关问题，在较大程度上加大了使用臭氧氧化或者活性炭吸附等深度处理技术的研究力度，当前一部分城市的水厂已经采取了这些先进的处理工艺，获得了较为理想的成效。当前，膜滤法属于较为新兴的技术手段，是一种效果理想的分离工艺，这种技术能够很好地处理水资源，在采取这项工艺的过程当中，往往需要发挥人工合成（或者是天然高分子薄膜）介质的作用，通过附加能量，将其作为主要的推动力，以此来实现过滤和分离溶液的作用。另外，还可以择取微孔精滤膜，将水资源当中天然有机物以及病毒等去除掉，择取合同纳滤膜可以去掉水源当中消毒副产品以及农药、钙离子以及镁离子等，择取反渗透膜能够去掉水源当中的有机物以及无机离子等。最近这几年，因为科技水平和工艺水平上的不断提高，在较大程度上降低了膜工艺成本消耗量，令生活饮水的领域也可以很好地使用这项工艺。但是，这种工艺在实际应用当中还是有一定的限度的，仅仅可以使用在瓶装水的处理系统当中或者是优质水的供应系统当中，而且在一些农村地区，更加需要实用性较高，且效果较好，但是成本比较低的处理技术，这在目前还存在一些阻碍。不过在未来，随着科技的不断发展和进步，膜处理技术也渐渐可以获得更加理想的发展和完善，消耗成本量也会渐渐降低，这种处理工艺可以更加广泛地使用在城市水厂当中。所以，膜处理技术在市场前景上还是相对比较广阔的。

4结语

目前，自来水厂出水水质质量较高，能够为居民实际生活中用水质量提供很强的保障。自来水厂水处理生产运行相对平稳，管理模式不断创新，水处理工艺技术也相对成熟。但随着水源以及地域差异，自来水处理工艺技术及日常生产过程中仍存在一些问题。接下来就需要继续针对自来水厂水处理工艺技术进行深入挖潜，不断提高资源利用率，降低生产劳动成本，提高水质处理效果，以满足人们日益增长的合格水质的需求量。深入研究水质处理工艺技术，提高自来水厂效益，推进社会经济发展。

参考文献

[1]张强.现代城市给水处理技术研究[J].工程技术研究，2016，（5）：67-68.

论文作者:孙燕子

论文发表刊物:《科学与技术》2019年16期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/db189c2ae0ed05be632b415f.html