# 火力发电厂PLC热控系统的干扰问题分析研究论文_徐义军

（国家电投江西贵溪发电有限责任公司 江西贵溪 335400）

摘要：本文先从控制机柜内与接线问题方面入手，对火力发电厂PLC热控系统的干扰来源进行分析，进而在定期巡检、选用正确接地方式基础上，对火力发电厂PLC热控系统的干扰预防措施进行详细阐述。

关键词：火力发电厂；PLC热控系统；干扰问题

随着社会的不断发展，电力资源的需求量正在逐渐的提升，火力发电厂是我国主要的电力生产场所。在电力资源需求量加大的大环境之下，火力发电厂面临的压力以及社会对其的要求也逐渐升高。在科学技术发展下，计算机技术与PLC系统都被广泛的使用在发电厂系统中，但由于PLC热控系统程序复杂，同时存在的影响因素很多，所以会出现干扰因素，进而对火电厂的生产运行形成影响。因此，对火电厂PLC热控系统干扰问题进行分析有一定现实意义[1]。

1火力发电厂PLC热控系统的干扰来源

当火力发电厂的PLC热控系统在运行时，其需要把指令和零部件的运行情况转换成微弱低电压和电流，这样才可以进行传输。但是在传输的时候又容易受到外在信号的影响，进而降低了热控系统对指令形成的反应速度，或者是被无关信号引导，并在此基础上做出失误反应，进而对整个火电厂的工作运行形成很大的影响。对PLC热控系统形成干扰的原因有很多，其中主要有以下两个方面。

（1）控制机柜中的干扰。控制机柜是火力发电厂中关键的构成部分，其内部结构相对复杂，并且信号源也很多，所以很容易发出干扰信号，进而对热控系统形成影响。在控制机柜内部的干扰有信号、走线和接线端口等干扰状况。在控制机柜内部有很多电器元件，这些内部元件有自己的受用寿命。若是长时间没有进行检修或者是更替，就会导致元件之间或电路出现绝缘不良的现象，从而产生漏电阻回路的现象，这样就会发出干扰信号。并且机柜内部空间本身就很小，要在这其中进行线路的布置，很容易出现线路之间相互重合的现象，而在这种情况下强弱信号就会相互干扰，进而对信息的正常传输形成一定的影响。除此之外，接线端口工作维护难度很大，在长期运行之后很容易出现松散现象，在结合的位置也容易出现腐蚀现象，这样会导致相关的物质结构出现变化，而这些都会对热控系统形成一定程度的干扰。

（2）接线问题的干扰。在热控系统中，接线是大量存在且十分关键的一个工作步骤。在控制柜中引入信号线时，很容易受到环境中其他信号的影响，从而导致控制端接受到的信号产生误差。不同控制系统中需要使用不同的电气元件，这样才能共对信息进行精准的分析。如果选用电气元件时存在问题，则就会因为接触点的电位差而受到共模信号干扰。信号线对磁场形成反应较为敏感，所以若是信号线安装的部位与其他电缆有重叠现象，就会让信号在传输时受到磁场干扰[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2火力发电厂PLC热控系统的干扰预防措施

（1）定期检测控制柜。设备在安装之前的检查和安装之后的定期检测十分重要，其能够保障机组的稳定运行，并且防治干扰问题的出现。控制柜中形成的干扰因素有很多，其中最主要的是安装不当和检修不到位而导致的。因此，要对干扰问题进行有效地预防，需要在信号线安装前要对电位点存在的电位差进行分析，避免有电流回路的产生。除此之外，在进行检修时要对控制柜中各个卡件间与接线端进行仔细的检查与分析，尽量减少因为设备导致的信号干扰问题。在此过程中，接地电阻测试与检修工作也十分关键。在实际操作时，当柜机停止运行，要对大地和屏蔽电缆的电阻进行更换或是调整，并定期通过检修的方式来保障控制柜的稳定运行，减少信号的干扰问题[3]。

（2）正确实施接地。要想保障热控系统信号有效地传输，就需要尽量减少干扰源的影响，在此过程中可以将控制信号线的接地连接断开，让信号线的一端能够始终接地。发电厂中的运行环境很有可能让信号线和其他电缆交叉覆盖，为了能减少这些电流干扰，可以运用具有屏蔽功能的铠装型电缆，或者直接在信号线外层设置屏蔽层。除此之外还可以运用双层屏蔽的模式，在实际操作过程中让外部屏蔽的电缆两端都接地，而内层屏蔽一段接地。通过实践证明，这些措施的运用都能够有效的减少干扰问题的出现，若是屏蔽层措施的实施依旧不能够缓解干扰问题，则可以在系统中放入信号控制器，通过控制器也能够将信号电流负端接地。

（3）合理选用电缆。信号传输电缆有着自身不一样的特征所在，同时也有不同的运用范围。因此，在实际工作中，要根据传输信号的不同特征来选用不同信号线，在这其中还要注意电缆线粗细的问题。除此之外，大电流信号和普通模拟量信号需要分开，信号线要单独装置电缆槽，这样才可以将强弱电信号通过不同的电缆进行传输。在PLC热控系统中，信号输入和输出都要使用计算机控制，这需要把电缆设置到电缆槽中，保障其和大地有良好的接触。另外，在现代火力发电厂热控系统中，信号传输都需要使用屏蔽效果较好的材质作为屏蔽层，以此减少干扰问题的出现。

3结束语

PLC热控系统是火力发电厂运行中的关键部分，其在工作时会受到各个方面的影响，因此在实际生产过程中，火力发电厂必须要注意与干扰的防御，在干扰来源的基础上，通过定期的检修和选用合适的接地方式等措施，以此来对干扰源进行预防和控制，进而保障火力发电厂的正常运行。

参考文献

[1]徐爱东,陈志强，马建伦.火力发电厂热控电缆敷设软件的开发与应用[J].工业仪表与自动化装置,2011(06).

[2]索玉明,缪娜.浅谈保证热控设备（装置）检修质量的方法措施[J].企业技术开发,2013(01):38-39.

[3]张瑞春,吕波,杨静.浅谈火力发电厂的常见热控保护技术[J].科技风，2012(01):174.

论文作者:徐义军

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/db35f46d036f5ad91fbcb0f5.html