# 建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙施工技术论文_张强

山东天元装饰工程有限公司 山东省临沂市 276000

摘要：当今时代，我国各行各业发展如火如荼，建筑行业最为具有代表性，在国民经济发展中发挥着积极的推动作用。建筑行业，的快速发展，使节能型玻璃幕墙的运用变得更加广泛，更多的人们已经感受到节能型玻璃幕墙带来的优良应用效果。节能型玻璃幕墙属于一种新型的建筑装饰工程施工技术，既能够实现节约能源的目的，又对建筑的外观起到了美化和保护的作用。为了提升节能型玻璃幕墙的施工质量，需要施工人员严格按照操作流程和施工要求进行施工，同时不断创新施工技术，加快城市建筑外形的转型发展。

关键词：建筑装饰工程；节能型玻璃幕墙；施工技术

引言

在时代发展的今天，越来越多的人认识到了节能环保的重要性，在此背景下，当前建筑也提出了更高的节能环保要求，为此建筑行业必须要要在技术的发展、更新中，体现出节能环保的理念。但就目前来看，在建筑装饰工程中，节能玻璃幕墙的施工是一个难以解决的问题，不管是施工细节还是施工材料等方面的施工工艺，都有着极大的难度，对施工进程有着一定影响。所以，为了进一步推动建筑企业的发展，并实现建筑行业的可持续发展，分析并解决节能玻璃幕墙的施工特点及工艺就显得很有必要。

1建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙的工艺理论

在现代建筑构造中，玻璃幕墙的施工模式比较先进，并得到了广泛使用。使用大面积的玻璃幕墙取代传统的建筑砖石墙外表面，可以在使室内外环境的渗透性不断增强的同时，还使其自然采光的强度获得增强，并促使整体建筑科学化的发展理念得到有效促进。节能型玻璃幕墙施工是一种遵循我国可持续发展理念的有效实施手段，其将材料导热系数低的优势和结构方面的热传导优势发挥出来，由此避免了建筑结构材料方面的能源浪费。需要针对当前节能型玻璃幕墙施工要求，综合分析当前环境和施工方法，以建筑主体结构的定位线为依据，来对相应保温防火部件的热能传导进行协调，由此使能源的耗费具备可控性，并且不能因此影响到玻璃幕墙的相关美观功能，也不能由于节能保温而使玻璃幕墙本身的质量安全需求有所降低或被忽略。

2建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙施工技术

2.1准备工作

严格选择施工设备和专业施工人员，确保相应节能玻璃幕墙能满足建筑功能和节能的理念。其次，加强相关建筑设计和装饰工程的科学设计，通过专业的节能软件提供相应的施工方法，并与幕墙专业厂家取得有效的联系，以便施工。最后，在现场对材料质量和规格进行了有效的验证，以避免因材料漏洞和规格尺寸计算中的错误而导致工程质量的恶化。同时，如果与设计区域的环境有任何差异，应及时联系施工单位，确保所有准备工作顺利进行，然后开始详细的施工过程。

2.2放线测量

建筑的体积尺寸需要准确的数据，才能得到玻璃幕墙的准确材料用途和相应承重龙骨的设计数量。只有通过两者之间的联系，后续的设计和施工才能得到延伸。因此，相应的测量线不能马虎。首先，需要测量楼层标高和地板面板的确切长度，设计幕墙龙骨的连接方向和连接固件和墙壁之间的连接，确保固件在隔热层，避免发生局部冷桥，影响建筑物的节能需要。其次，需要对测量数据进行反复控制，然后才能将数据提交到允许的范围内，以保证材料的使用和成本不会过短和浪费，从而保证后续项目的稳定运行。

2.3紧固件安装施工技术

工程中的紧固件是整个玻璃幕墙中框架的主要受力点，承受着玻璃幕墙的绝大重量，因此玻璃幕墙紧固件的安装施工的质量是非常重要的，关乎整体结构的施工质量。因此在混凝土浇筑过程中，应当严格按照规范和施工要求进行施工，尤其在混凝土的振捣环节，要避免振捣设备损坏预埋紧固件。应当保证预埋件与角码的连接质量，注意保证连接处焊接质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在预埋件与玻璃幕墙龙骨暗转过程中应当不断进行调整，寻找最为稳定的结构框架。这样才能提升玻璃幕墙的节能效果，使其能够承受来自横向的风压、垂直方向的重力等要求。

2.4龙骨安装技术

玻璃幕墙竖向主龙骨的安装应当是由下而上进行安装，龙骨的设计方案应当根据实际情况进行选择，要避免材料因为受到温度的影响而出现问题。龙骨的安装应当与梁板进行连接，一般竖向龙骨选择使用受拉杆件模式，在安装过程中，需要先与连接件使用螺栓进行连接，然后对螺栓的位置进行调整，确定好具体的位置，横向水平位置应当与楼板放线位置相吻合，纵向垂直位置应当与楼层的标高相匹配，同时要好龙骨的间距。当竖向主龙骨安装完毕后，需要撤离上下竖框之间的定位标准块，同时在伸缩缝处打密封胶。当竖向龙骨安装且检查完毕后，需要进行横向龙骨的安装。在安装横向龙骨时，需要确定横向龙骨的安装位置与放线测量位置相吻合，如果位置出现偏差，则会影响横向龙骨的水平度。横向龙骨在安装过程中，应当安装完一层就检查一层，及时进行校准，避免完成多层安装后，发现位置不合理需要进行二次施工的问题出现。在横向龙骨和纵向龙骨之间应当预留一段距离的伸缩缝，避免夏季冬季温度发生变换时出现质量问题。

2.5避雷针和防火保温层施工技术

避雷针是建筑工程中非常重要的施工环节，能够对建筑整体和建筑室内电气设备进行保护。在建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙施工技术中，施工人员应当根据建筑结构，将避雷系统和建筑预埋件进行合理连接，需要在每一层中都设置避雷系统的连接点，这样能够发挥出避雷系统的实际作用。施工人员应当检查均压环和避雷系统的连接情况，同时采用焊接工艺进行连接，施工人员检查焊缝的长度和焊接质量，一般情况下焊缝的长度应当在8cm以上。在进行防火保温层的安装施工中，应当根据建筑整体的防火等级和防火分区进行施工，要选择正规厂家生产的防火保温板，同时做好基础的防潮、防湿处理，避免防火保温板由于受潮而出现失效等问题。施工人员应当对防火衬板的安装质量进行检查。在玻璃幕墙和主体结构的缝隙处，施工人员应当进行填补处理，确保整体结构的安装密封性。

2.6玻璃板和窗扇施工技术

在安装之前，施工人员必须对玻璃板及四周的安装环境进行清洁，从而让黏合剂的黏合作用更好地发挥出来。还要将粘贴保护膜用在玻璃镀膜的保护方面，以免人为摩擦使玻璃镀膜遭受损坏。当进行玻璃板安装时，需要施工人员严格按照施工程序进行操作，避免掉落、碰撞或损坏现象出现在玻璃板的安装过程中。分割玻璃拼缝的工作必须细致，以使拼缝的紧密度能够满足施工要求。

结语

在我国建筑行业不断发展的今天，节能型幕墙的应用为建筑行业的可持续发展发挥了重要作用。同时，在节能型幕墙的应用下，幕墙结构体系的建设和传统施工技术得以出现了转变，为我国可持续发展的有效延伸带来了更好的塑造环境。所以，在今后的建筑工程幕墙施工中，一定要高度重视节能型玻璃幕墙的应用，在实践中不断创新、发展其施工工艺，从而推动我国建筑行业与生态环境的和谐发展。

参考文献：

[1]李亚龙，李文蛟，崔凯歌.建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙施工工艺探析[J].建材发展导向（下），2017（9）：228.

[2]崔凯歌，李亚龙，李文蛟.建筑装饰工程中玻璃幕墙施工技术要点分析[J].中国房地产业，2017（23）：163.

[3]郭进仕.探讨建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工技术[J].建材与装饰，2019（25）：7-8.

[4]李隽，沈明健.节能型建筑玻璃幕墙的施工探讨[J].黑龙江科技信息，2016（34）：217.

[5]刘劲松．浅谈节能型建筑玻璃幕墙施工工艺[J]．建筑•建材•装饰，2016（01）：103+105．

论文作者:张强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/db7b14df075f49a109a5f738.html