# 水利工程中河道堤防施工技术研究论文_王卫星

山东省鄄城县大埝镇人民政府 山东省菏泽市 274600

摘要：近些年，我国基础建设项目越来越多，水利工程也在逐渐扩大建设规模。水利工程是国家重点建设工作，在社会经济发展中发挥着重要的作用，与人们的生命财产安全息息相关。由于堤防工程是水利工程建设中的关键，施工企业需要引进先进的水利工程河道堤防施工技术，提升水利工程项目建设的整体质量。论文介绍了常见的河道堤防护岸形式，分析了水利工程中河道堤防的重要性，并结合工程实例研究了水利工程中的河道堤防施工技术。

关键词：水利工程；河道堤防；施工技术

引言

对水利工程河道防施工技术的研究，是促进我国水利工程建设发展的关键。明确施工要点，全面深入研究河道堤防技术，能够从整体上提高水利工程施工水平。水利工程堤防施工具有复杂性、多变性，因此施工中会遭遇诸多问题，为了能够才根本上解决水利工程堤防施工质量，做好施工准备工作、明确施工要点非常重要。

1河道堤防护岸工程施工技术相关的问题

1.1安全风险高

目前，我国的水利工程建设过程中，对于堤防护岸工程施工的环节较多，涉及的人员多。若其中任何一个环节出现问题，都可能引起安全事故。例如，在堤防施工中，对于结构施工质量不满足工程要求，存在结构性裂缝，可能会导致后期发生洪涝危险。因此，对于河道堤防护岸施工，其安全风险相对较高。

1.2管理制度不健全

根据实际的工程施工经验可知，目前工程施工中对工程重视不够，未建立健全完善的施工管控制度，导致一些工程施工过程总存在诸多的问题，不仅影响水利工程施工进度，且还会影响工程施工质量，导致工程施工存在安全隐患。

2水利工程中的常见河道堤防护岸方式

2.1墙式护岸

墙式护岸的特点是陡坡式，其结构内部较为紧密，拥有极强的防水效果。墙式护岸可以作为屏障为水利工程中的河道堤防抵挡洪水的冲击，这种护岸大部分被增设在水流很快，水面相对狭窄的河道环境，这种墙式护岸拥有梯形墙体的特征，因此可抵抗较大的水流冲击力度，防止出现水流冲击力过大将堤脚冲垮的情况。

2.2坡式护岸

坡式护岸属于覆盖式护岸，主要在堤防坡面、堤脚有效地保护河道堤防，其护岸方式相对简单，但在保护河岸堤防过程中取得了很好的效果，其能够控制水流、泥沙、碎石对河岸堤防带来的冲击和破坏，适用于小型河道、湖泊堤防建设中。

2.3坝式护岸

坝式护岸是一种通过改变水流方向来避免水流直接冲击河流堤防的护岸方式，因此被称为坝式护岸。坝式护岸通常建设在水面开阔、水流流速缓慢的河道中，需要技术人员和护岸设计人员根据河流水流状况将护岸建设为丁坝、顺坝、潜坝等形状，有效提升护岸对水利工程河道堤防的保护。

3水利工程中的河道堤防施工技术

3.1土料选择

由于土料的质量直接影响着堤防结构的稳定性，因此，选择合适的土料有助于巩固河道堤防。在土料选择方面，为使其达到相关规定，应当按照标准进行选择，以免质量不佳的土料对施工安全造成不利影响。选择土料的重点有以下几点：一是土料的稳定性是前提与基础。软弱土层对施工质量不利，因此应当用优质土层代替，从而有效规避沉降事故；二是在开挖堤基的过程中，应当利用机械设备进行开挖，以提升施工效率；三是土壤资源的利用应当密切结合企业的实际需求，从而避免浪费、降低成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2坝基清理

在堤防坝基清理之前，需要监理人员需要根据设计文件、设计图纸的要求，对基础处理方案进行审核。同时，由于坝基清理是保障坝基稳定性的基础条件之一，需要施工人员根据工程实际情况进行坝基清理。对于坝基清理的范围，一般需要比设计标准高出300mm-500mm。此外，对于坝基清理施工过程中存在的软弱坝基，需要进行清理，软土坝基的土质内部颗粒之间含有大量的水分，且土颗粒之间的孔隙率比其他土质较大，从而导致软土坝基的抗压能力相对较差，且该类型的土质具有较强的流动特性。同时，软土坝基在上部荷载作用下，其本身会发生不同程度的沉降，且沉降分布不均匀，会随着时间的发展出现路基失稳现象。因此，为了确保河道堤防工程坝基的承载能力，需要对软土坝基进行加固改良处理，保障其具有充足的承载能力。

3.3土方开挖填筑及防渗施工

土方开挖工程是河道堤防施工能够顺利开展的关键，这个过程中主要按照人工与机械相结合方法进行。对开挖土方做好实时标注，确认其工程量后进行合理施工组织，针对开挖土料满足填筑相应填筑要求的可直接用于土方填筑料，其他土方直接于防洪堤外侧堤脚线10m以外做弃土设置；整个土方开挖过程必须严格按照设计施工规范要求进行相应开挖作业，对相应挖掘机械参数及挖掘流程进行实时设定，明确开挖顺序根据河道实际情况做自上向下开挖，工作面内由一端至另一端进行，开挖边坡依次成形，针对开挖后的土方利用自卸车运至填筑点回填或直接挖除弃置处理，部分小方按照人工进行开挖。相应开挖填筑施工完成后开始进行防渗施工，此期间先对河道做平整夯实，河底平整夯实按照推土机推平碾压，局部电动夯实的方式；在确认其平整夯实达标后做防渗层施工。针对防渗层施工所需机械、材料、人工配置等做好实时把控，注重不同类型挖掘机装土量以及自卸车运输土料路线设置合理性。同时需要注意碾压试验的开展专业性，整个试验过程必须符合相应标准流程，在试验完成后，对试验过程做实时记录整理并上报对应部门机构进行实时审批，确保此环节施工开展可靠性能够充分得以体现。注重灌砂取样，烘干测试土料干容重、含水量、压实度数值区间等，制定合理的料场开挖、装运、铺料、压实等工序的实时衔接，避免衔接段间隔过长导针含水量变化过大的状况出现，影响整个防渗施工最终效果。

3.4旧堤加固技术

在河道堤防施工中旧堤加固技术尤为重要，而施工技术人员必须要对施工工艺进行重视，对旧堤表面进行清除后，要开展松土工作，主要是对坡面进行松土，同时还要严格控制土料中的含水量，只有土料覆盖平整后才能开展碾压工作，这样可以使后续工作更加顺利的开展。

3.5边坡修整技术

（1）边坡质量的控制

当挖掘机对边坡进行处理时，一定要对河道堤防内外平台处进行有效的处理，保证处理的精细度，同时还要按照河道堤防施工技术的标准要求进行挂线施工，从而达到坝身无水洼、杂草等目的。当坡面修整工作完成后，可以选择一些绿色植物种植在坝身上，这样可以有效提高水利工程的美观度。

（2）边坡养护技术

对于边坡的养护技术来说是对边坡本身以及种植的植物进行养护，通过科学有效的养护工作使种植的植物发挥出本身的作用，同时施工单位应该加强养护技术的重视程度，特别是对栽种一年以内的植物进行有效的养护。养护人员应该根据植物生长情况以及边坡防护的要求，对植物进行有效的养护。

结语

河道堤防护岸对于水利工程堤防建设而言，是十分重要的组成部分，政府相关部门和建筑单位应当加强对护岸建设质量的重视，采用适合当地图纸、河道水流情况的护岸建筑技术。水利工程的牢固与稳定直接影响着人们的生命及财产安全，为了保证人们的生命财产不遭受洪水的破坏，堤防护岸工程施工技术的改进和建设的加强就显得尤为重要。因此，有效提高当地水利工程河道堤防护岸施工质量，为河道堤防提供最佳的保护，延长水利工程使用寿命和运行效率，为周边及下游居民的生命财产安全提供保障。

参考文献：

[1]陈浩.水利工程中河道堤防施工技术研究[J].珠江水运，2019（9）：41-42.

[2]王晨义.关于河道堤防施工技术在水利工程中应用的分析[J].现代物业（中旬刊），2018（10）：213.

[3]王立志.刍议水利工程中河道堤防护岸工程施工技术[J].中国战略新兴产业，2018（40）：224.

论文作者:王卫星

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/db8e25a35c2c7b0feb5c610e.html