# 建筑机电安装施工技术要点分析与解读论文_秦真岭

山东 济宁 272000

摘要：机电安装工程作为建筑工程施工的重要内容，其施工效果是否良好将直接影响到工程施工的整体质量。因而施工企业在机电安装施工过程中应当加强安装技术管理工作，不断实现机电安装施工技术的开发和创新，进而保障建筑机电安装的施工质量。本文对建筑机电安装施工技术要点分析进行了探讨。

关键词：建筑工程；机电安装；施工技术；要点

1 建筑工程机电安装技术相关内涵探究

建筑工程机电安装施工技术内容主要有三个方面，第一方面为通风系统安装施工技术、第二方面为电气系统安装施工系统、第三方面为消防系统安装施工技术。在建筑机电安装施工中，通风系统是其基础所在，通风系统可分为风管安装与除尘系统安装这两个部分，由于设备层和建筑走廊夹层管线较为密集，这便需要将风管尽量的安装在这些位置，在确定风管安装位置以后，工作人员需要针对高层的电气、水暖等线路情况进行严格的考察，并依据建筑的实际情况制定具体的安装方案，合理安排安装工作，从而保证建筑施工风管安装能够符合相关规定要求。与通风系统安装相比较，除尘系统安装比较复杂，同时施工要求也更为严格。实际施工期间，需要将除尘净化工作充分的落实，为了能够有效的提升安装质量，便需要在完成除尘系统安装工作以后，需对接口处以及两端进行密封，保证自身接口能够更加紧密牢靠，从而有效的避免灰尘深入，导致出现污染的情况。电器系统作为配合其他系统正常运行的重要组成部分，不仅包含开关插座、照明设备、防雷地线设备等，同时还包含电器元件等多项内容，这需要消耗大量的电线与开关等方面的材料与设施，如果其中任何一项设备有问题出现，那么电器系统的安装效果都将受到一定的影响。为此，相关工作人员需要对设施材料展开严格检查工作，从而保证设施材料整体质量。

2 建筑机电安装施工技术要点分析

2.1 低压配电箱安装及调配技术

安装低压配电箱一般在建筑居室内进行，安装前要检查一下配电箱中盘面上涂抹的漆的表面是否光滑，并选择显眼的位置将低压配电箱装置指示标志涂抹在上面。安装时要时刻注意电箱盘架的牢固性，低压配电箱地板下方不可安装任何电器。在低压配电箱的使用过程中可能出现开关电器时较大电流通过电箱的情况，为了确保配电箱使用的安全性，可以考虑使用具有优良的防爆阻燃性能的配电箱。在安装时，需要紧邻墙壁时，要在配电箱的箱体下缘和地面之间留置1.2m 左右的垂直距离。配电箱中的电度表盘的表盘位置要和地面保持一定的距离，一般为1.8m 左右;若为立式铁架，则垂直距离为2. 1m 左右。要将低压配电箱的母线用不同的颜色进行划分，A 相为黄色、B 相为绿色、C 相为红色，以便于安装人员辨别和安装，提高施工的准确度和施工效率。

2.2 室外配电箱安装及调配技术

因不同的配电箱可发挥不同的功效以满足施工要求。在具体的施工操作中，机电设备安装人员要使选用的配电箱符合工程要求和建筑使用要求，在安装和选用前，必须充分考虑到整个建筑工程的机电设备的设计性能和配置。并且要将施工过程中可能出现的问题列举出来，以便于及时调整配电箱安装过程中遇到的问题，更好的适应施工工程要求。针对室外配电箱安装的特性可知，在安装之前要充分考虑其防雨性，设计好配电箱防雨罩的安装位置，要做好一系列的防雨罩的加固工作，避免出现安全问题保护配电箱，获得良好的使用效果。

2.3 机电系统安装调试技术

机电安装工程涉及到一整套机电设备的安装工作，因此必须重视各个设备的安装要求，并达到统一的质量标准，要做好机电设备系统内部参数的对接和调试工作，以确保机电设备运行稳定，且有较强的适用性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这就要求机电设备安装人员在安装之前即对各个机电设备的运行参数有整体的了解，在安装完成后对机电设备进行试运行，及时排查和发现设备，对于发现的故障点要及时的进行调试，确保系统运行稳定，为机电设备系统投入使用后的效果提供保障。对机电设备进行试运行的故障排查项目主要包括:①调试前的准备，要根据调试要求检查机电设备的各项数据和参数，对其进行相关匹配性操作，要确保调试的运行环境符合调试要求; ②试运行系设备，对运行情况进行查看，做好故障排查，将对供电系统各项参数是否在额定数据范围内进行重点排查，运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。

2.4 变压器安装施工技术

在建筑施工现场，对变压器进行安装时，一般会使用柱式安装的方法将其固定在底座上，于斜柱之间的倾斜程度不宜过大，最好是在可控制的范围以内，槽钢间是变压器的合理安放位置，最底部需要安装枕木，这一举措可以较为有效的防止变压器的脱落。

2.5 消防系统安装施工技术

建筑施工的消防系统包括了供水系统和排水系统，而排水主要安装在热水器和消火栓系统，供水和排水系统的安装装置使这项施工技术的难点所在。无论是正常的工作中还是在休止的状态下，功率器件将直接关系到建筑消防的安装过程，所以这就需要对设计进行规范和要求。为满足建筑消防设备的需要，对施工现场的电气参数需要有详细的数据记录，最后通过安装液压装置，可以合理准确的确定管道内水流的方向。

2.6 空调通风系统安装施工技术

在施工现场，通风系统的主要组成为空调系统、通风系统、疏散和消防系统等，通风系统对于建筑物的舒适度有较大的影响，所以在对其进行安装的过程中要主要以下几类问题，首先是震动幅度的影响，减震器的安装是电机设备中不可缺少的一部分，通风管道、支架及吊架不仅仅需要考虑到方针的问题，还需要将密封性纳入决策范围之内，放置后期由于通风管道的漏风而产生的巨大噪音。同时空调通风系统还需要考虑材料的厚度、温度和粘合度是否符合规范标准，保温钉粘结前，一定要选取质量过硬的浇水，同时也要提前清理材料的表面灰尘，在敷板的过程中，要准确计算好胶水凝固的时间，在板材与板材连接的部位，需要加大浇水的涂抹量，从而保证其胶黏效果。

2.7 管线安装

在一些规模比较大的建筑项目中，机电安装涉及到的方面就比较多，一般来说有电力供应、水循环、弱点控制设备等，它们之间的管线都是相互联系、相互交错的。这样对施工操作就有了更严格的要求，也正是因为如此在施工过程中常常会出现错误。所以，在施工前要对所处的空间进行全面的认识和了解，还要根据施工的要求不同做出不同的调整。

2.8 设备安装

在安装设备时，要遵守相关的配电装置、电力电缆等安装要求，做好前期的准备，按照施工前的计划方案进行，分工明确。安装前要做好严格的设计，选取最合适的设备。在安装大型设备时，由于设备比较多，环节又复杂，所以相关单位要做好准备工作，并且对安装细节、设备的情况能够了解的清清楚楚。

综上所述，现代化的建筑工程施工离不开机电安装这一步骤，而且随着建筑工程的发展，机电设备也更加先进，相应的对安装施工技术的要求也越来越高，建筑企业应该认识到机电安装工作的重要性，对其中存在的问题进行及时的解决处理，消除安全隐患，保障建筑工程施工的顺利进行，机电安装人员需要对建筑工程的情况有一个整体明确的了解，根据相关要求去进行安装，确保安装施工符合质量要求。

参考文献

[1]张明.论建筑工程施工现场机电安装工艺技术[J].技术与市场. 2017(09).

[2]钟瑞林.建筑工程中机电安装施工工程的特点及技术[J].住宅与房地产. 2018(02).

论文作者:秦真岭

论文发表刊物:《防护工程》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/db9ba2514aee4514786bea63.html