# 河道清淤疏浚施工技术的控制措施研究 冯理耀论文_ 冯理耀

摘要：经济发展，带动各行各业的发展，国家也愈发重视民生性基础行业的发展，水利行业作为国家重视基础建设工程，不仅影响经济发展多元化，也关系着人们的生活质量，所以，水利工程受到社会各界的广泛关注。河道是水利工程重要组成部分，是农业灌溉的主要形式，更直接关系到人们的日常生活。但是，随着农业的不断发展，我国对于农产品的需求量不断增多，农业生产规模不断扩大，对于河道灌溉提出了更高的要求，但实际上河道从开挖到正常投入使用，修筑时间较长，在开挖修筑过程中，由于各种不可预知的外界因素影响，常出现河道淤堵等问题，不仅影响河道对农业进行正常灌溉，也削弱了河道排涝抗洪的能力，所以，应重视对河道清淤疏浚工作，在已有的河道清淤疏浚施工技术的基础上，不断完善、创新，构建成熟的河道清淤疏浚施工技术体系，推动水利工程实现更好、更快的全面发展。本文结合河道清淤疏浚的现实作用，深入分析了河道清淤疏浚施工前准，以及河道清淤疏浚施工技术具体应用，为不断完善河道清淤疏浚施工技术，提升河道灌溉与防洪能力提供了宝贵的借鉴性经验。

关键词：河道清淤疏浚；施工技术； 控制措施

引言

水利工程关系着国家经济的发展，更直接影响人们生产生活，其中河道修建对农业发展具有极其重要的作用。河道能够为农业发展提供良好的灌溉，但是河道也存在一定问题，影响对农业的日常灌溉，降低了灌溉的效率。河道常出现淤泥堵塞等问题，截断河道，不能正常发挥河道灌溉作用，所以，应重视河道清淤疏浚施工技术的研究，带动农业经济发展同时，也促进水利工程发展，构建中国经济发展多元化主体。

1河道清淤疏浚的意义

河道对人们的生产生活具有重要影响，具有防涝排泄等作用，但是由于各种主客观因素，造成河道出现淤堵问题，严重影响河道功能性，不利于城市经济多元化发展，所以，重视河道淤堵问题，对河道进行清淤疏浚工作是重中之重。在。对河道进行清淤疏浚施工时，不应盲目的进行清淤工作，应认真分析河道淤堵的原因，结合河道淤堵实际情况，选择适合的河道清淤疏浚施工技术。同时，还需要在确保不破坏河道防洪防汛作用基础上，实施清淤疏浚技术。对河道的高效治理，不仅能够充分发挥河道多样化作用，也能够带动城市多元化经济的发展。导致河道淤堵的因素很多，主要可以总结为以下几点：对于河道的日常清理、维护工作未能实现真正的落实，河道内杂物长期堆积，造成河道淤堵；河道护堤能够有效防止杂物流入河道，但是相关部门未能充分认识到护堤的作用，未能对护堤进行日常维护，护堤由于河水冲击等外力因素，受到损害，无法起到有效隔离杂物的作用，导致河道淤堵问题日益严重。所以，改善河道环境，对河道进行清淤疏浚工作是重中之重，应引起重视。只有有效治理河道，才能提高河道防洪排泄能力，为人们生活、城市发展提供稳定、安全的环境，带动区域经济的发展。

2 河道清淤疏浚施工准备要点

在进行河道清淤疏浚施工之前，应做好充分的施工前准备工作。专业的技术人员是前提保障，对施工现场进行全面的勘察，结合勘察出的数据，确定河道清淤疏浚的工作周期，选择适合的清淤疏浚施工技术，对施工人员进行合理分配，明确各个施工环节设备使用量等，都是确保河道清淤疏浚施工顺利、高效完成的重要前提。在施工过程中，施工单位应注意以下几点：全面掌握施工图纸中的各项施工要求，深入分析河道淤堵的原因，选择适合的河道清淤疏浚技术；对施工设备的选择，应与桥梁整体承载力相适应，避免造成安全事故；在河道清淤疏浚中，水源是必不可少的，为了避免浪费水资源，实现水资源的良好循环利用，可以利用河道中的水源；明确淤泥淤堵的确切位置，勘察淤泥周边的地势地形等，为清淤疏浚技术的实施提供有力前提；在河道清淤疏浚施工现场，稳定的电源供应是必不可少的，可以利用河道周围适合发电的场所，确定合理的电路铺设路线，为河道清淤疏浚提供稳定、安全的电源供应。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 河道清淤疏浚技术的分析

3.1 排干清淤技术

排干清淤技术是河道清淤疏浚中常用的技术之一，主要分为两种施工手法，具体如下：干挖法，顾名思义，对河道进行清淤疏浚工作，需要将清淤河段的水排干，使用机械设备将河道中淤堵的杂质挖出，同时，为了避免对周围环境造成破坏，需要对淤堵物进行一定处理，将淤堵物送至指定处理地点。干挖法具有操作简单、投入成本小、设备技术支持要求不高等优势，但是由于需要将河道中水排干，对河道进行挖掘工作，可能影响周围地势地形等结构稳固，对河道周围建筑物的安全造成一定影响；水力冲挖法，具体指将河道中的堆积物，利用水力冲击将其集中堆积到一处，在进行处理。首先，在河道中提前设置好低凹区域，利用大型水力冲击设备，将堆积物冲击到低凹区域之内，通过管道等设备对堆积泥浆进行输送，将其排放至岸边。水力冲挖法具有操作便捷、简单，清除淤泥彻底等特点，同时对于周围环境不会造成二次污染，所以，被广泛应用与河道清淤疏浚施工之中。

3.2 水下清淤技术

水下清淤技术主要分为两种形式，具体如下：

泵吸式：主要利用水力冲击压力，与吸泥泵相配合，组合成临时简易的设备，使河道内堆积的淤泥形成泥浆，使用吸泥泵吸出，通过管道输送至河道岸边。整个简易设备是安装在船舱之内的，便于操控，能够灵活的应对各种情况，但是，在吸出淤泥的同时，也会吸出少量的河水，对于泥浆的后续处理工作造成一定的阻碍。

抓斗式：使用抓斗式清淤疏浚技术主要是利用抓斗式挖泥船，首先，将船的前臂抓斗深入到河道之中，当顺利进入到河道淤堵处的深处时，关闭抓斗，将其提回，将斗内的淤积物放入船中，如此反复重复此动作，直至河道中的淤泥处理完毕。抓斗式清淤疏浚技术适合应用到河道较深，淤泥较多的河道之中，操作具有连续性，简单，无需其他设备进行辅助，投入成本小。但是清淤时间较长，不利于节省时间成本。

绞吸式：主要利用绞吸式挖泥船进行作业，清淤效果较好，但是投入成本大，操作较为复杂，一般应用在大型河道清淤之中，小型河道清淤不适用，没有充足的资金支持。

结束语

水利工程不仅影响国家经济发展，更是关系着人们的生活质量，河道清淤疏浚是水利工程的重要组成部分，为了能够确保高效、顺利的完成河道清淤疏浚工作，在施工之前，应分析造成河道淤堵的原因，确定河道淤泥堆积的位置，制定科学合理的清淤疏浚方案，结合实际，选择适合的清淤疏浚施工技术，规范施工人员操作手法，提升河道清淤疏浚的效率与质量，能够将清淤疏浚技术作用充分发挥出来，恢复河道多样化功能，净化河道，为城市发展提供良好环境，带动城市经济实现多元化的发展。

参考文献

[1]毕庆华 ,黄伟强 ,冒晓东 .河道清淤疏浚施工技术浅析 [J].水利科技与经济 ,2015(01):21-22.

[2] 包建平，朱 伟，闵佳华 . 中小河道治理中的清淤及淤泥处理技术 [J].水资源保护， 2015 ， 31 （ 1 ）： 56~62.

[3]袁海波.河道清淤疏浚施工技术控制措施探讨[J].城市建设理论研究（电子版,2015,(15):4997-4998.

[4] 蒋勇军 . 黄沙坪铅锌矿矿山地质环境治理工程水文、工程地质勘查[J]. 资源信息与工程， 2017 ， 32 （ 05 ）： 26-27.

论文作者: 冯理耀

论文发表刊物:《中国电业》2019年21期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dbc76ea8cb4e4670fc96bd7a.html