# Tekla论文_麻建强

麻建强

广船国际有限公司 广东广州 510000

摘要：Tekla Structures软件（以下简称Tekla软件）主要是基于建筑钢结构而开发设计的一款深化设计软件，但是由于大型机械设备类钢结构与建筑钢结构存在较大差异，如何将Tekla软件推广应用在大型机械设备类钢结构深化设计中是本文研究的一个方向。

关键词：Tekla软件；大型机械设备类钢结构；深化设计

0 前言

目前，大型机械设备类钢结构，诸如矿山机械类设备装船机，卸船机，破碎机，以及大型吊机等的深化设计主要是通过AUTOCAD软件完成，但是AUTOCAD软件存在着不能碰撞检测，不能生成报表，零件构件号及标注信息不能自动生成，模型修改后图纸修改工作量大等诸多缺陷，导致深化工作量大，效率低，深化设计出来的图纸质量无法保证。而TEKLA软件却是一起功能非常齐全，在钢结构深化设计领域应用非常成熟的一款软件，完全能解决AUTOCAD软件深化设计的诸多缺陷。

1 Tekla软件介绍

Tekla软件是芬兰Tekla公司设计的一个交互性3D固体建模系统，适用于钢结构建模。用户可以在一个虚拟的空间中搭建一个完整的钢结构模型，通过创建三维模型后自动生成自己所需样式的钢结构详图和各种报表，如整体布置图、构件图、零件图、工程量清单等等；可以用生成的详图指导下料和制作；可纠正原设计图纸中出现的一些失误；可以优化设计；可减少很多重复工作，比如二次放样、二次计算等。

2 Tekla软件在大型机械设备类钢结构深化设计中的应用

Tekla软件主要是基于建筑行业而开发的一款钢结构深化设计软件，而大型机械设备类钢结构有着自己不同于建筑钢结构的诸多特点，下文结合自己的实践经验，来分析研究Tekla软件如何应用在此类结构的深化设计中

2.1 建模

Tekla软件在建模方面最大的优势是创建型材及节点，但创建板材却非常麻烦，需要先创建出这个板材的各个角点，然后将各个角点连起来才能创建出板，而大型机械设备类结构主要由板材组成，并且这些板材形状各式各样，如果通过常规的方法创建相当麻烦。通过不断的实践摸索，可以通过输入参考模型的方式创建板材，先从业主给的原理图中提取出某个零件的1：1 CAD图，然后通过输入参考模型的方式导入到Tekla软件中，然后依次将该零件的各个角点连起来即可创建出来。同时，也可以将业主提供的原理图中装配部分的图纸，先转换成1：1，然后通过输入参考模型的方式导入，这样就可以直接得到装配定位点，不用再一个个创建，可以大大提供建模效率。

大型机械设备类钢结构由于几乎都是由厚度较大的板材通过焊接的方式搭建而成，并且板材之间大多采用全熔透的焊接形式，这就需要大多数的板材需要开设坡口，但是如果在建模的时候就创建出坡口，就会导致零件，构件编号过多，不利于配套和制作，同时创建的构件图。线条过多，既不利于出图，也可能导致现场制作和定位错误！我通过实践摸索出一个经验，就是可以在建模阶段只创建厚板的过渡坡口，其他形式的坡口不创建，等出零件图时再在零件图上将坡口信息表示出来，或者是另存一个模型，如果那个零件需要在模型中创建坡口比较清楚直观，可以在另存的那个模型里面创建，然后在那个模型中单独出需要的那个零件的零件图。

2.2 碰撞校核

在模型建完以后，必须对模型进行碰撞校核，一是检查构件及零部件是否有碰撞重合现象；二是检查蓝图设计是否有不合理现象。为下一步出图、出报表的准确性以及现场制作安装奠定基础。

2.3 编号

Tekla软件用于大型机械设备类钢结构深化设计最大的问题就是编号问题，Tekla软件采用的是前缀+自动流水编号的形式，但是业主提供的原理图已经对每个零件，构件有编号，深化设计出的图纸必须与原理图的编号相同，是很难对建模的零件构件生成原理图对应编号的。

目前可以采用以下两种方式来解决这一问题，一种方式是先建模一个零件或构件，然后将这个零件构件编号改为原理图的编号，边建模边改编号的方式生成编号，但是原理图往往一个编号有好多个零件，构件，这就要求在建模的时候必须保证同一个编号的零件，构件建模出来完全一样，如果存在一点微小的差异，也是没有办法改为同一个零件号的，这在实际的建模中很难完成，同时由于软件本身的一些缺陷，往往是一个项目建完后，某些零件是对应不上原理图的编号的，需要在出图及出报表的时候再改过来，工作量可想而知。还有一种方式，也是我比较倾向采用的一个方式，就是完全舍弃Tekla软件的编号功能，用另一种生成关联注释的方式产生。在建模零件构件的时候将零件构件的原理图编号输入到零件构件名称栏，在出图的时候，将零件构件标记改为零件构件名称，在出报表的时候修改报表模板，将零件构件编号对应的域名改为零件构件名称。

2.4 生成报表

Tekla软件可以自动生成报表，根据工程的需要，可以对报表模板编辑，做成我们需要的报表，如构件零件清单，构件清单，零件清单，材料清单，螺栓清单等。报表能够用于工程整个过程，可以对工程量复核，作为和业主结算工程款的依据，也可以作为材料采购，现场生产策划，涂装面积统计，工时统计的依据。另外根据生成的报表也可以对加工图纸的数量进行检查，以免有漏出的图纸。

2.5 出图

出图功能是Tekla软件对比其它建模软件最大的一个优势，模型在检查无误后就可以编号出图，出图可以创建布置图，构件图，零件图，及3D视图。在出图前必须对图纸属性统一调整，比如尺寸标注，文本标示，线性颜色比例。这样就不会因为标示太小影响加工，出图有两种方式，一种是选中构件全部出图，统一调图。二是可以先出一张构件图调好图纸以后，再把相似构件克隆出来。

3 Tekla软件在大型机械设备类钢结构深化设计中的应用实例

图4 取料机滚筒结构

4 结论

Tekla软件是一个功能比较齐全，应用比较成熟的一款钢结构深化设计软件，如果用于大型机械设备类钢结构的深化设计会大大提高我们的工作效率，降低我们的工作量，同时，由于所有结构都是通过建模及碰撞校核无误后出的图纸，图纸质量有很好的保证，为后续的制作加工鉴定了良好基础。但是Tekla软件用于大型机械设备类钢结构深化设计也有一些不足，比如Tekla软件在创建曲面结构的时候相当麻烦，如何更好的去应用，还需要我们后续实践中不断探索。

论文作者:麻建强

论文发表刊物:《基层建设》2015年23期供稿

论文发表时间:2016/3/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dbfea2b44776b0d0b2c61ad5.html